亚琛联合科技（天津）有限公司

零部件加工与设备制造项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：亚琛联合科技（天津）有限公司

二零一九年十二月

建设单位法人代表:	          （签字）

项  目  负 责 人:

建设单位：亚琛联合科技（天津）有限公司（盖章）

电话：022-65837879

传真：/

邮编：300457

地址：天津开发区第九大街80号丰华园厂房二期4号厂房

目录

1 项目概况	1

2 验收依据	2

3 工程建设情况	4

4 环境保护设施	9

5 建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门的决定	11

6 验收执行标准	17

7 验收监测内容	19

8 质量保证及质量控制	20

9 环保管理检查	22

10 验收监测结果	25

11验收监测结论	28

12 建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表	30

附图	31

附件	35

附图：

附图1 建设项目地理位置图

附图2 项目周边环境示意图

附图3 厂区平面布置图

附件：

附件1 环评批复

附件2 检测报告

附件3 验收工况证明

附件4 危废委托处理合同

附件5 环保管理制度

# 1 项目概况

亚琛联合科技（天津）有限公司于2018年投资500万元，租赁天津开发区第九大街80号丰华园厂房二期4号厂房建设“亚琛联合科技（天津）有限公司零部件加工与设备制造项目”。厂房中心坐标为E117°7180'，N39°0524'，租赁总占地面积为1400m2，总建筑面积1706.4m2，项目建设内容为在租赁厂房内引进生产设备及相关配套设施，年产零部件500个，组装激光设备5套。

2018年8月，亚琛联合科技（天津）有限公司委托河北尚诺环境科技有限公司编制了《亚琛联合科技（天津）有限公司零部件加工与设备制造项目环境影响报告表》，并于2018年9月21日获得了天津经济技术开发区环境保护局的批复（津开环评【2018】105号）。该项目于2019年3月投入使用，工程实际总投资为500万元，其中环保投资为5万元，占总投资的1%。

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，公司于2019年12月进行该项目竣工环境保护验收监测工作。组织成立调查组，对该项目的环境状况进行了实地踏勘，对项目附近的环境敏感点、工程环保措施执行情况等进行了重点调查，委托河北升泰环境检测有限公司对项目污染物排放情况进行了现场监测。在此基础上，亚琛联合科技（天津）有限公司编制完成了《亚琛联合科技（天津）有限公司零部件加工与设备制造项目竣工环境保护验收监测报告》。

本项目在验收监测过程中，得到了河北升泰环境检测有限公司的大力支持与协助，在此，致以衷心的的感谢。

# 2 验收依据

2.1相关法律、法规、规章和规范

- 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日实施；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订；

- 《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年8月29日实施；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修订；

- 《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日实施；

- 国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，2017年11月20日；

- 生态环境部公告 第9号《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，2018年5月15日；

- 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

- 《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）；

- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

- 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599-2001)及国家污染物控制标准修改单（环境保护部公告，2013年第36号）；

- 《危险废物贮存污染控制标准》（GB l8597-2001）及其修改单和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）。

- 天津市人民政府令第20号，《天津市建设项目环境保护管理办法》，2015年6月9日；

- 津环保监测[2003]61号《天津市建设项目竣工环境保护验收监测管理方法》，2003年3月31日；

- 津环保监测[2002]234号《天津市建设项目竣工环境保护验收检测技术要求》，2002年11月1日；

- 津环保监理[2007]57号，关于发布《天津市污染源排放口规范化技术要求》的通知，2007年3月8日；

2.2 项目资料及审批文件

- 《亚琛联合科技（天津）有限公司零部件加工与设备制造项目环境影响报告表》，河北尚诺环境科技有限公司，2018年8月；

- 天津经济技术开发区环境保护局的批复（津开环评【2018】105号）“关于对亚琛联合科技（天津）有限公司零部件加工与设备制造项目环境影响报告表的批复”，2018年9月21日。

# 3 工程建设情况

3.1 地理位置及平面位置

亚琛联合科技（天津）有限公司零部件加工与设备制造项目位于天津开发区第九大街80号丰华园厂房二期4号厂房，地理坐标为E117°7180'，N39°0524'。厂房北侧为第九大街，南侧为天津泰华易而速机器人科技有限公司，西侧为泊姆克（天津）流体动力制造有限公司，东侧为三叶科技（天津）有限公司。此外，项目所在区域不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源地等敏感区，未发现珍稀动植物。

厂区地理位置图见附图1，周边环境示意图见附图2，平面布置图见附图3。

3.2 建设内容

亚琛联合科技（天津）有限公司位于天津开发区第九大街80号丰华园厂房二期4号厂房。项目由主体工程、环保工程及公用工程组成，本项目工程建设内容见下表3-1。

表3-1 本项目主要工程建设内容

| 工程分类 | 项目名称 | 环评及批复阶段建设内容 | 实际建设内容 | 是否与环评及批复内容一致 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 激光器熔覆、焊接 | 新建4个工位，购置激光器、机器人、变位机、机加设备，年产500零部件 | 新建4个工位，购置激光器、机器人、变位机、机加设备，年产500零部件 | 一致 |
| 公用工程 | 供水工程 | 厂区配备建设自来水供水系统，自来水主要用于生活用水 | 厂区配备建设自来水供水系统，自来水主要用于生活用水 | 一致 |
|  | 供电工程 | 利用园区集中供电 | 利用园区集中供电 | 一致 |
|  | 供热制冷工程 | 办公区采用市政供暖，空调制冷；生产区无供暖与制冷 | 办公区采用市政供暖，空调制冷；生产区无供暖与制冷 | 一致 |
| 环保工程 | 废气 | 激光焊产生的烟尘，经烟尘净化器处理后排放于车间内 | 厂区已设置移动式烟尘净化器，激光焊产生的烟尘，经烟尘净化器处理后排放于车间内 | 一致 |
|  | 废水 | 生活污水排入防渗化粪池静置沉淀，经市政污水管网排入天津泰达威立雅水务有限公司集中处理 | 生活污水经化粪池沉淀处理后，经市政污水管网排入天津泰达威立雅水务有限公司集中处理 | 一致 |
|  | 噪声 | 隔声、减振等措施处理 | 隔声、减振等措施处理 | 一致 |
|  | 固废 | 生活垃圾由环卫部门统一收集处理，铁基粉末由回收厂收购；废油抹布和废润滑脂属于危险废物，经危废间收集后委托有资质单位集中处理 | 生活垃圾由城市管理委员会统一收集处理；铁基粉末、废下脚料均由物资回收部门回收；废油抹布、废润滑脂以及废切削液属于危险废物，暂存于危废暂存间，定期委托天津滨海合佳威立雅环境服务有限公司进行处置 | 一致 |

本项目的产品及产能见下表3-2。

表3-2 项目产品方案及生产规模

| 产品名称 | 规模 | 环评设计年产量 | 是否与环评及批复内容一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 熔覆零件 | 200件/年 | 200台/年 | 一致 |
| 焊接航天航空相关零部件 | 100件/年 | 100件/年 | 一致 |
| 组装激光设备 | 5套/年 | 3-5套/年 | 一致 |
| 汽车行业 | 100件/年 | 100件/年 | 一致 |
| 大型设备企业 | 100件/年 | 100件/年 | 一致 |

3.3 主要原辅材料

本项目原辅材料详见表3-3。

表3-3 主要原辅材料消耗表

| 名称 | 单位 | 实际年用量 | 环评设计年用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 金属粉末 | t/a | 0.5 | 0.5 |
| 钢材 | t/a | 10 | 10 |
| 氩气 | L/a | 2000 | 2000 |
| 砂纸 | kg/a | 3 | 3 |
| 整套激光系统设备 | 套 | 5 | 3-5 |
| 电 | Kwh/a | 89088 | 89088 |
| 水 | t/a | 216 | 216 |

3.4主要生产设备

本项目主要设备及分布见下表3-4。

表3-4 主要设备列表

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 环评设计数量（台） | 是否与环评及批复内容一致 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IPG激光器 | 1 | 1 | 一致 |
| 2 | Laserline激光器 | 1 | 1 | 一致 |
| 3 | 充氩仓 | 1 | 1 | 一致 |
| 4 | KUKA机器人 | 1 | 1 | 一致 |
| 5 | Motoman机器人 | 1 | 1 | 一致 |
| 6 | KUKA机器人配套变位机 | 1 | 1 | 一致 |
| 7 | Motoman机器人配套变位机 | 1 | 1 | 一致 |
| 8 | 高速熔覆转台 | 1 | 1 | 一致 |
| 9 | 625送粉器 | 1 | 1 | 一致 |
| 10 | 空压机 | 1 | 1 | 一致 |
| 11 | 外圆磨床 | 0 | 1 | 新增外圆磨床1台，为湿磨，产生的废切削液委托天津滨海合佳威立雅环境服务有限公司进行处置 |
| 12 | 金相镶嵌机 | 0 | 1 | 新增金相镶嵌机1台 |
| 13 | 同飞水冷机 | 0 | 4 | 新增4台同飞水冷机，和激光器配套使用，提供激光器与激光枪头的冷却功能，2台正常使用，2台备用 |

3.5水源及水平衡

1、本项目给排水情况

- 给水

本项目激光熔覆与焊接设备冷却需要用水，冷却用水为蒸馏水，2个月更换一次，每次用量0.3m3，年用量为1.8m3/a。

根据建设单位提供资料，本项目生活用水量为216m3/a（0.9m3/d）。

- 排水

员工生活污水排放量为0.81m3/d（194.4m3/a）；冷却用水为清净下水，排放量为1.8m3/a（0.0075m3/d）。以上废水均排入化粪池沉淀处理后，通过市政污水管网，最终排入天津泰达威立雅水务有限公司集中处理。

本项目用水平衡见下图3-1。

图3-1 本项目水量平衡一览表（单位：m3/d）

3.6、劳动定员和工作时间

本项目定员15人，实行全天8小时工作制，全年生产240天。

3.7 生产工艺

本项目生产工艺及产污环节见下图。

图3-2熔覆生产工艺流程及产污节点

工艺流程简述：

平台或转台准备好工件后开始固定夹持工件，开启水冷机后开启激光器并进行检查，水冷机提供激光器与激光枪头的冷却功能，激光器提供光纤化为激光到激光枪头内，激光器能正常工作时用氩气瓶或液氩输送粉末到送粉器来输送原料，安装好激光枪头并检查无误后确认工艺参数准确时开始进行激光熔覆，氩气瓶与液氩在熔覆过程中成为激光枪头的保护气作用，企业在熔覆过程中，会产生金属纯粉和废边角料，企业熔覆工艺完成后，会有15%的粉末和部分废边角料散落下来，散落下的粉末被员工统一整理收置存放于固废收置处，定期由回收机构统一购置或再次利用，不外排。

图3-3焊接生产工艺流程及产污节点

工艺流程简述：

平台或转台准备好工件后开始固定夹持工件，开启水冷机后开启激光器并进行检查，水冷机提供激光器与激光枪头的冷却功能，激光器提供光纤化为激光到激光枪头内，机器人夹持固定好激光枪头，压缩空气或氩气成为激光枪头焊接过程中的保护气体，安装好激光枪头并检查无误后确认工艺参数进行激光焊接，在焊接过程中会有烟尘与废边角料产生。

备注：

企业暂只有一个焊接工位，其激光器熔覆与焊接并不是同时运作，生产时一般只开启一台机器。激光焊接是将激光聚焦到焊件，焦点处功率密度为104-106w/cm2 ，激光能转化为热能，局部熔化焊接。有许多类似电子束焊的特点，但激光焊无需真空，没有X射线产生，不受磁场影响，可用于不同材质、不同厚度、本项目焊接熔覆都为金属样品零部件加工，原辅料中的钢材为企业外购用来做成简单的一套夹具来固定需要焊接的零件（相应产生些许钢铁边角料），使用完一般储存可供循环使用，其余钢材企业自己做样品实验，使用过后的成品企业自留，其余的置放厂区内，物资机构定期回收，不产生废钢材。

企业在焊接过程中，会产生一些烟尘与颗粒物，由于企业的激光器并非同时启用，企业在在焊接工位上增加1台移动式烟尘净化器设备，移动式烟尘净化设备的特性为可移动使用，企业需要切换设备时可转换使用，烟尘通过风机引力作用，焊烟废气经万向吸尘罩吸入设备进风口，设备进风口处设有阻火器，火花经阻火器被阻留，烟尘气体进入沉降室，利用重力与上行气流，首先将粗粒尘直接降至灰斗，微粒烟尘被滤芯捕集在外表面，洁净气体经滤芯过滤净化后，由滤芯中心流入洁净室，洁净空气又经活性碳过滤器吸附，进一步净化后经净化器自身出风口达标排放于厂房内，再由厂房屋顶排风扇排放。

3.8 项目变动情况

亚琛联合科技（天津）有限公司零部件加工与设备制造项目实际建设情况与原环评文件及批复内容进行对比，项目实施后发生了部分调整，根据实际情况，厂区增加4台同飞水冷机，和激光器配套使用，提供激光器与激光枪头的冷却功能，2台正常使用，2台备用；新增金相镶嵌机1台，为检测辅助设备；新增外圆磨床1台，为湿式打磨，产生的废切削液委托天津滨海合佳威立雅环境服务有限公司进行处置。

依据《关于印发环评管理中部分行业设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）要求，本项目经批准后，建设项目的性质、地点、规模或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生变动。因此本项目纳入验收管理《亚琛联合科技（天津）有限公司零部件加工与设备制造项目竣工环境保护验收监测报告》。

# 4 环境保护设施

4.1 污染治理/处置措施

4.1.1 废水

本项目产生的废水为生活污水与生产废水。生产废水为冷却用水，为清净下水，与生活污水一同经化粪池后，排入市政污水管网，最终进入天津泰达威立雅水务有限公司集中处理。

表 4-1 废水排放情况一览表

| 序号 | 废水类别 | 来源 | 污染物种类 | 排放规律 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 职工生活废水 | 职工生活 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮 | 间断 | 0.81m3/d |
| 2 | 生产废水 | 冷却用水 | COD、SS | 间断 | 0.0075m3/d |

图4-1废水总排口规范化

4.1.2废气

本项目废气主要为激光焊接工序产生的焊接烟尘，焊接烟尘经万向吸尘罩收集后，通过移动式烟尘净化器设备净化处理后无组织排放。

表4-2 废气排放情况一览表

| 序号 | 工序 | 废气 | 污染物种类 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊接 | 烟尘 | 颗粒物 | 移动式烟尘净化器 |

图4-2 移动式烟尘净化器

4.1.3噪声

由工程分析，本项目噪声主要为激光器、机器人、变位机、空压机、水冷机等设备运行时产生的噪声，其噪声源强在70～85dB(A)之间，均为间歇性声源。设备选型均选用同类产品中低噪声设备，对于强噪声源采取减振基础等治理措施。本项目噪声排放设备见下表4-3：

表4-3  噪声源及治理措施一览表

| 序号 | 主要产噪设备名称 | 数量（台） | 单台设备噪声源强[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光器 | 2 | 80 |
| 2 | 机器人 | 2 | 70 |
| 3 | 变位机 | 2 | 71 |
| 4 | 空压机 | 1 | 85 |
| 5 | 冷却机 | 4 | 80 |

4.1.4 固体废物

本项目固体废物包括生活垃圾、一般工业固废和危险废物。其中一般工业固废为金属粉末（铁基粉末）与钢材，危险废物为废切削液、废润油脂以及废油抹布。

（1）生活垃圾

本项目生活垃圾产生量约1.8t/a，交由当地城市管理委员会清运处理。

（2）一般工业固体废物

本项目一般固废主要为金属粉末（铁基粉末）与钢材。其中废钢材产生量为0.2t/a；铁基粉末产生量为0.074t/a，均统一收集后由物资回收部门回收。

（3）危险废物

根据《国家危险废物名录》（2016版），废切削液、废润油脂以及废油抹布均属于危险废物，其中废润油脂产生量约为0.005t/a；废切削液产生量为0.05t/a，废油抹布产生量约为0.002t/a，均交由天津滨海合佳威立雅环境服务有限公司进行处置，危废处置合同见附件4。

图4-3一般固体废物暂存处规范化            图4-4 危废暂存间规范化

4.2 环保设施投资及三同时落实情况

本项目实际环保投资情况见下表：

表4-4   环保投资一览表

| 时期 | 环保设施名称 | 投资估算（万元） | 实际环保投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排污口规范化 | 0.5 | 0.5 |
| 2 | 废气收集、处理与排放设施 | 1 | 1 |
| 3 | 固体废物暂存与处置 | 1 | 1 |
| 4 | 环保设施运行维护费用 | 1 | 1 |
| 5 | 环境管理和监测费用 | 1.5 | 1.5 |
| 合计 | 5 | 5 |

本项目实际投资为500万元，环保投资为5万元，占总投资的1%，环保设备与主体工程落实了同时设计、同时施工和同时投产的政策。

# 5 建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门的决定

5.1 建设项目环评报告表的主要结论与建议

5.1.1 大气环境影响分析

本项目废气为少量激光焊接烟尘

本项目焊接会产生少量烟尘与颗粒物，年焊接金属部件100件，年焊材量为0.02t/a，企业车间屋顶有排风扇并在焊接工位上配备1台烟尘净化设备，根据《焊接技术手册》（王文瀚主编）介绍，采用二氧化碳保护焊，焊接材料发尘量约为5~10g/kg。按最不利条件计算，焊接烟尘产生量为0.024t/a，根据建设单位提供资料，焊接时间每天约为2h，则焊接烟尘产生量为0.01kg/h。项目焊接工序在车间内进行，车间不为密闭车间，焊接工位位于车间南侧东部，焊接工位处配置1台移动式焊接净化设施用于净化捕集烟尘，捕集效率为90%，净化效率大于99%，车间屋顶设有排风扇，烟尘通过净化器净化过滤排入车间内部，再由车间屋顶排风扇排出；最终排放0.001kg/h。

但由于建设单位使用的焊接方式为激光焊，与二氧化碳保护焊不同，其焊接工艺为脉冲激光焊（连续激光焊）其特点为激光束的激光焦点光斑小，功率密度高，能焊接一些高熔点、高强度的合金材料，可用于精密器件的超精密焊接。激光焊接是无接触加工，没有工具损耗和工具调换等问题。激光束能量可调，移动速度可调，可以多种焊接加工（点焊、缝焊、密封焊）。激光焊缝平整无气孔，无污染，热影响区小，材料变形小，无需后续工序处理。激光焊接与电子束加工相比较，不需要严格的真空设备系统，操作方便。故激光焊比二氧化碳保护焊产尘量相对更少。所以通过对比本企业激光焊排放烟尘量极少，经烟尘净化器处理后排放于车间内，不会对外环境造成显著影响。

5.1.2 水环境影响分析

本项目劳动定员共有15人，厂房无住宿无食堂，污水主要来自卫生间，根据《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2003），每人每天用水量按60L计算，项目给水216m3/a（0.9m3/d），排水量按用水量的90%计算，则项目生活废水产生量为194.4m3/a（0.81 m3/d）。本企业激光熔覆与焊接设备冷却需要用水，冷却用水为蒸馏水，冷却水定期更换，企业含两台水冷机容量共为0.3m3，更换周期为两月，则项目废水产生量为1.8m3/a。更换的冷却水属于清净下水，与生活污水混合一起排入市政管网，排入量共为196.2m3/a。其水质如下表：

表5-1 污水水质情况一览表

| 污染物 | 预测浓度mg/L | 浓度限值mg/L | 预测产生量 t/a | 执行标准 | 达标性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 375 | 500 | 0.0981 | 《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级 | 达标 |
| NH3-N | 21 | 45 | 0.0088 |  | 达标 |
| 总氮 | 45 | 70 | 0.0137 |  | 达标 |
| BOD5 | 250 | 300 | 0.0589 |  | 达标 |
| SS | 350 | 400 | 0.0785 |  | 达标 |
| 总磷 | 3 | 8 | 0.0016 |  | 达标 |

本项目废水各污染物均符合《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级标准要求，生活污水与冷却用水经化粪池处理后,一同经市政污水管网最终排入天津泰达威立雅水务公司进行处理。

5.1.3 噪声

该项目运营期，主要噪声源为车间内的激光器、机器人、变位机与机加设备，噪声源强为70~80dB(A)，本项目在选用低噪音设备，采取基础减振、消声措施和建筑隔声后厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类要求，对区域环境影响较小。

5.1.4 固体废物

①本项目产生的固废主要包括员工产生的生活垃圾与金属粉末（铁基粉末）。生活垃圾产生量为1.8t/a；生活垃圾收集后委托环卫部门处理。

②本项目铁基粉末属于一般固废，产生量为0.074t/a，本项目购置钢材所产生的边角料为0.2t/a，均由物资机构回收，不外排。

③本项目危险废物为含油抹布和废润滑脂，产生量合为0.007t/a，定期由含危废处理资质的单位集中处理。

综上所述，本项目在落实各项环保措施和加强管理情况下，各类污染物可以做到达标排放，不会对环境产生明显影响，从环境角度，本项目具备建设可行性。

评价结论

亚琛联合科技（天津）有限公司新建激光熔覆、焊接加工零部件工位及配套设施符合国家产业政策与天津市开发区区总体规划，在严格执行有关环保法规，落实报告提出的污染防治措施后，污染物能够达标排放，从环境保护角度而言，本项目选址合理，建设可行。

5.2 审批部门审批决定

亚琛联合科技（天津）有限公司：

你公司所报“亚琛联合科技（天津）有限公司零部件加工与设备制造项目”（以下简称该项目）环境影响报告表收悉，经审核后批复如下：

一、根据该项目完成的环境影响报告表结论及审核意见，同意在开发区东区第九大街80进行“零部件加工与设备制造项目”建设。该项目拟租赁丰华工业园二期4号厂房进行零部件加工与设备制造项目，计划新建4个工位，购置激光器、机器人、变位机、机加设备等用于熔覆零件、焊接航天航空零部件、组装激光设备等。本企业无批量生产产品，仅为项目提供技术服务与解决方案，生产零部件作为客户样品展示。该项目建成后，年产量零部件约500个（熔覆零件200件、焊接航天航空相关零部件100件、汽车行业零部件100件、大型设备零部件100件），组装激光设备3-5套。该项目总投资500万元人民币，环保投资5万元人民币，占投资总额的1%。

二、根据建设项目环境影响评价政府信息公开有关要求，建设单位已完成了该项目环评报告表信息的全本公示，并提交公示情况的说明报告。我局将该项目环评报告表全本信息在我局政务网上进行了公示。

三、该项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”

制度，落实各项环保措施，其中应重点落实以下内容：

（一）根据环评报告，该项目废气主要为焊接烟尘，经1台移动式焊接净化设施处理，净化后尾气车间内排放。

（二）根据环评报告，该项目废水主要为生活污水、冷却水排水，混合经化粪池处理后进入市政污水管网。废水总排口水质执行《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级标准。

（三）该项目厂界噪声应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类。

（四）该项目投产后产生的危险废物[含油抹布、废润滑油等]应遵照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物豁免管理清单》的要求，妥善收集、储存，并按照《天津市危险废物污染环境防治办法》有关规定，委托有处理资质的单位进行处理或综合利用。

四、根据环评报告，该项目建成后新增水污染物排放总量为：化学需氧量0.074吨/年、氨氮0.004吨/年。新增水污染物排放总量由新区在新区范围内平衡解决。

五、根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》“环发〔2015]4号”等有关规定，你公司应在该项目投入生产或使用前履行“环境应急预案”编制（修订）及备案。

六、根据《建设项目环境保护管理条例》，你公司应在投入生产或使用前对配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告；同时应当依法向社会公开验收报告。

七、该项目报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告。自报告表批复文件批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，报告表应当报我局重新审核。

特此批复。

5.3 环评批复阶段与实际建设情况对比

表5-2  项目实际污染防治措施与环评批复阶段对比

| 序号 | 原环评批复 | 实际工程落实内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 根据环评报告，该项目废气主要为焊接烟尘，经1台移动式焊接净化设施处理，净化后尾气车间内排放。 | 已落实；焊接颗粒物经1台移动式焊接净化设施处理，净化后尾气车间内排放；由监测结果可知，厂界颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关限值要求。 |
| 2 | 根据环评报告，该项目废水主要为生活污水、冷却水排水，混合经化粪池处理后进入市政污水管网。废水总排口水质执行《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级标准。 | 已落实；营运期废水进入厂区化粪池处理，通过市政污水管网最终排入天津泰达威立雅水务有限公司；由监测结果可知，生活污水排放满足DB12/356-2018《污水综合排放标准》三级标准限值要求。 |
| 3 | 该项目厂界噪声应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类。 | 已落实；合理布局，选用低噪声设备，对产噪设备实施减振、消声、隔声等措施；经监测结果可知，项目噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 4 | 该项目投产后产生的危险废物[含油抹布、废润滑油等]应遵照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物豁免管理清单》的要求，妥善收集、储存，并按照《天津市危险废物污染环境防治办法》有关规定，委托有处理资质的单位进行处理或综合利用。 | 已落实；生产过程产生的废润滑油、废切削液、含油抹布暂存于厂区设置的危废暂存间，定期委托天津滨海合佳威立雅环境服务有限公司处置；危险废物贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单要求，运输满足《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定。 危废暂存间与一般固废暂存处均已设置相应的环保标识牌。 |
| 5 | 根据环评报告，该项目建成后新增水污染物排放总量为：化学需氧量0.074吨/年、氨氮0.004吨/年。新增水污染物排放总量由新区在新区范围内平衡解决。 | 化学需氧量0.00726t/a，氨氮0.00346t/a |

经核算，本项目污染物排放量分别为化学需氧量0.00726t/a，氨氮0.00346t/a，均未超出环评批复总量。本项目COD、氨氮、颗粒物排放量计算方法如下：

COD=实际排放量×监测浓度最大值=196.2t/a×37mg/L×10-6=0.00726t/a；

氨氮=实际排放量×监测浓度最大值=196.2t/a×0.829mg/L×10-6=0.00346t/a。

6 验收执行标准

依据《亚琛联合科技（天津）有限公司零部件加工与设备制造项目环境影响报告表》、环评批复及项目实际建设内容，验收执行的环境质量标准和污染排放标准如下：

6.1 大气污染物排放标准

项目焊接工序产生的烟尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源相关限值要求。具体要求见下表所示。

表6-1 大气污染物综合排放标准

| 污染物 | 无组织监控浓度（mg/m3） |
| --- | --- |
| 颗粒物（其他) | 周界外浓度最高点1.0 |

6.2 污水综合排放标准

本项目总排污口执行《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级标准，见下表6-2。

表6-2 废水排放标准  单位：mg/L（pH为无量纲）

| 污染物 | pH | 总磷 | 总氮 | SS | COD | NH3-N | BOD5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准限值 （DB12/356-2018） | 6-9 | 8.0 | 70 | 135 | 500 | 45 | 300 |

6.3 噪声环境质量标准和排放标准

厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，见下表6-3。

表6-3 工业企业厂界环境噪声排放限值  单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

6.4 固体废物标准

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及环境保护部2013年第36号关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告。

生活垃圾处置执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）和《天津市生活废弃物管理规定》（2008年5月1日）要求。

危险废物在厂内暂存执行GB l8597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及修改单（2013年6月8日发布）、HJ2025-2012 2013-3-1《危险废物收集、贮存、运输技术规范》相关规定。

6.5 污染物控制总量标准

本项目主要污染物总量控制在以下范围内：化学需氧量0.074吨/年，氨氮0.004吨/年。

6.6 审批文号

亚琛联合科技（天津）有限公司于2018年8月委托河北尚诺环境科技有限公司编制了《亚琛联合科技（天津）有限公司零部件加工与设备制造项目环境影响报告表》，并于2018年9月21日获得了天津经济技术开发区环境保护局的批复（津开环评【2018】105号）。

# 7 验收监测内容

7.1 环境保护设施调试效果

7.1.1 废水

生活污水通过化粪池预处理后通过污水总排口排入污水管网，最终排入天津泰达威立雅水务有限公司处理。污水排口的检测情况见下表7-1。

表7-1 废水监测情况一览表

| 检测点位 | 检测因子 | 检测频次 | 检测周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水总排口 | pH、COD、SS、氨氮、BOD5、总磷、总氮 | 4次/周期 | 2周期 |

7.1.2 废气

7.1.2.1 无组织废气排放监测

本项目无组织排放源为未收集的颗粒物，其监测情况见表7-2。

表 7-2 无组织排放厂界监测点情况一览表

| 监测点位 | 检测项目 | 监测频次及周期 |
| --- | --- | --- |
| 下风向1# | 颗粒物 | 2周期，3次/周期 |
| 下风向2# | 颗粒物 | 2周期，3次/周期 |
| 下风向3# | 颗粒物 | 2周期，3次/周期 |
| 上风向4# | 颗粒物 | 2周期，3次/周期 |

7.1.3 噪声

本项目在厂房东、南、西、北厂界各设置一个监测点位，噪声监测情况见下表7-3。

表7-3 厂界噪声监测点情况一览表

| 监测点位 | 检测因子 | 监测频次及周期 |
| --- | --- | --- |
| 厂界东侧 | 噪声 | 连续两天，每天昼间两次 |
| 厂界南侧 | 噪声 |  |
| 厂界西侧 | 噪声 |  |
| 厂界北侧 | 噪声 |  |

7.2 环境质量监测

《亚琛联合科技（天津）有限公司零部件加工与设备制造项目环境影响报告表》及天津经济技术开发区环境保护局的批复（津开环评【2018】105号），无环境敏感目标监测要求。

8 质量保证及质量控制

为保证检测数据的质量，本项目的验收监测均由有资质的单位进行验收检测。河北升泰环境检测有限公司于2019年12月8日至9日对该项目进行了验收监测。检测单位均建立并实施了质量保证与控制措施的方案，具体如下：

8.1检测分析方法及仪器

8.1.1 无组织废气监测分析方法及仪器

无组织废气监测分析方法及仪器见表8-1。

表8-1 无组织废气监测分析方法及仪器

| 序号 | 项目 | 分析方法及方法来源 | 检出限 | 仪器名称、编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 《环境空气总悬浮颗粒物的测定 重量法》 GB/T15432-1995 | 0.001mg/m3 | 电子天平 T-002 |

8.1.2 废水监测分析方法及仪器

废水监测分析方法及仪器见表8-2。

表8-2 废水监测分析方法及仪器

| 序号 | 监测项目 | 分析方法及方法来源 | 方法检出限 | 仪器设备名称及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》GB/T 6920-1986 | / | 酸度计X-001 |
| 2 | CODCr | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017 | 4mg/L | 50mL酸式滴定管 |
| 3 | BOD5 | 《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》HJ505-2009 | 0.5 mg/L | 生化培养箱Q2-003 |
| 4 | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009 | 0.025mg/L | 可见分光光度计G-005 |
| 5 | 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989 | / | 电热恒温鼓风干燥箱 GW-001 电子天平T-002 |
| 6 | 总磷 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T 11893-1989 | 0.01 mg/L | 不锈钢手提式压力蒸汽灭菌器L2-006 可见分光光度计G-005 |
| 7 | 总氮 | 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ636-2012 | 0.05 mg/L | 不锈钢手提式压力蒸汽灭菌器L2-006 紫外可见分光光度计 G-003 |

8.1.3 厂界噪声监测分析方法及仪器

厂界噪声监测分析方法及仪器见表8-3。

8-3 厂界噪声监测分析方法及仪器

| 序号 | 监测项目 | 分析方法及方法来源 | 仪器名称、编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 多功能声级计 AWA5680 B-014 |

8.2 人员资质

现场检测及相关分析人员均持有上岗证。

8.3 水质检测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。采样过程中采集一定比例的平行样；实验室分析过程一般使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等，并对质控数据分析。

8.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

无组织废气按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）要求进行，采样仪器逐台进行气密性检查、流量校准。

8.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

监测执行国家环保总局《环境监测技术规范》噪声部分和GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中第五部分有关规定进行。保证符合规定的质量保证与质量控制技术要求。

声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大与0.5dB，若大于0.5dB，测试数据无效。

# 9 环保管理检查

9.1 环境管理

9.1.1 环评手续

2018年8月，亚琛联合科技（天津）有限公司委托河北尚诺环境科技有限公司编制了《亚琛联合科技（天津）有限公司零部件加工与设备制造项目环境影响报告表》，并于2018年9月21日获得了天津经济技术开发区环境保护局的批复（津开环评【2018】105号），环评及批复文件齐备。

9.1.2 环保管理制度

在现场验收监测期间，该公司环保设施运行正常。公司制定了环保管理制度，配置1名兼职人员负责各环保措施的正常运行维护工作，并按照制度严格管理。

9.1.3环保机构职责

（1）环保机构执行厂主管领导的各项有关环境保护工作的各项指令，并接受天津市经济技术开发区环保部门的检查监督，定期与不定期的上报各项管理工作的执行情况以及各项有关环境数据，为区域整体环境管理服务；

（2）贯彻执行环境保护法规和标准，按照“一控双达标”、“节能减排”等原则实施环境管理；

（3）制定修改厂级和各车间的环境保护管理的规章制度并监督执行；

（4）根据国家、地方政府和行业主管部门等规定的环境质量要求，制定并组织实施各项环境保护的规则和计划，协调经济和环境保护之间的关系，组织和指导公司在经济活动中搞好环境保护工作；

（5）领导和组织环境监测工作；

（6）检查厂区内各单位环保设施的运行状况；

（7）及时推广、应用环保的先进技术和经验；

（8）组织开展环保专业技术培训，提高各级环保人员的素质和水平；

（9）以年度环境目标为主，结合厂区实际情况制定分期、分批的环境目标和长远规划，并落实实现计划、规划的技术、经济措施；

（10）协调厂内外各方面的关系，如对地方环保管理部门、邻近保护目标等由于项目环境污染所引起的各种问题进行协调；以及厂内部由于环境引起的问题，包括生产与环境、技术与经济、新污染和老污染的治理等各种矛盾的协调、调整以取得环境、经济和社会三个效益的统一。

（11）环境污染防治责任信息如下：

①主要负责人负责全面组织贯彻落实国家环保制度管理方针、政策，法令和法规；统筹本单位环境保护管理工作，负责制订、组织实施环境污染防治管理计划和实施方案；负责协调与配合环保管理部门各项事宜。

②部门负责人负责协助组长落实管理，对各小组情况汇总并对组长进行报告；协助其他环保管理人员做好各项管理工作。

③一般固废管理员负责负责生活垃圾的收集、转运处置；一般工业固废的收集、存放和外售回收工作；按所产生一般工业固体废物的种类、数量、去向及处置方式做好记录，及时有效无害的清除和处理一般工业固体废弃物。

④大气防治管理员负责对废气环保设备进行定期检修，避免环保设备发生故障；环保设备出现故障时及时上报、维修，以免未经收集处理的废气直接排放到大气中，污染环境；不定期巡查车间，确保在生产过程中，环保设备处于工作状态。

⑤危废管理员负责主持公司危险废污染防治日常工作。建立管理网络、档案、台帐，完善保护管理体系，监督各生产单位的污染物防治情况；完善环境监测体系，监测和抽查全公司各类污染物排放情况；参加建设项目环境影响报告书（表）的会审，监督建设项目环境保护“三同时”执行情况，负责新、改、扩建项目试生产报审工作；按“事故四不放过”原则，组织污染事故调查和分析；负责制订公司危险废物污染环境事故应急预案，并实施演练；制订危险废物管理规定；组织从事危险废物工作人员的业务及相关法律、法规、规章及制度的培训；合理转移危险废物，按转移联单制度进行，保管好转移联单；负责危险废弃物车辆进出入管理与登记工作，其使符合环保及相关要求。

⑥经费管理员负责编制公司环境污染防治计划、规划，统筹安排实施，使环境保护与生产建设同步规划、同步实施、同步发展；编制和审批环境保护项目补助资金计划，检查环境保护计划、规划执况情况；负责环境保护资金及环境保护项目补助资金的管理，做到专款专用，负责排污费缴纳工作；参加污染事故的调查处理，负责支付污染赔款和罚款。

9.2 环境监测

为了检验环保设施的治理效果、考察污染物的排放情况，需要定期对环保设施的运行情况和污染物排放情况进行监测。通过监测发现环保设施运行过程中存在的问题，以便采取改进措施，进一步降低项目运营给环境带来的不利影响。本评价建议项目运营期日常环境监测计划见表9-1所示。

表9-1 日常监测计划

| 分类 | 监测点位 | 监测点数 | 监测因子 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 厂界 | 4 | 颗粒物 | 1次/年 |
| 废水 | 污水总排口 | 1 | pH、SS、BOD5、CODCr、 氨氮、总磷、总氮 | 1次/季度 |
| 噪声 | 厂界外1m | 4 | 等效连续A声级 | 1次/季度 |

# 10 验收监测结果

10.1 生产工况

企业于2019年12月8日至9日进行环保验收监测期间，单位生产工艺运行正常，各项环保设施运行正常。

10.2 环境保护设施调试结果

10.2.1监测结果

10.2.1.1 废水

河北升泰环境检测有限公司于2019年12月8日至9日对企业排放的废水水质进行了监测，结果见下表10-1。

表10-1  废水监测结果

| 监测点位 | 监测 时间 | 监测 项目 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 执行 标准 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 最大值 |  |  |  |
| 污水总排口 | 2019.12.8 | pH值 | 无量纲 | 7.71 | 7.75 | 7.73 | 7.76 | 7.71-7.76 | 6-9 | 污水执行《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）表1三级标准要求 | 达标 |
|  |  | CODCr | mg/L | 30 | 25 | 36 | 37 | 37 | ≤500 |  | 达标 |
|  |  | BOD5 | mg/L | 17.6 | 16.6 | 15.2 | 13.6 | 17.6 | ≤300 |  | 达标 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.811 | 0.721 | 0.602 | 0.829 | 0.829 | ≤45 |  | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 32 | 36 | 30 | 38 | 38 | ≤400 |  | 达标 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.17 | 0.22 | ≤8 |  | 达标 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 4.41 | 4.00 | 4.79 | 4.62 | 4.79 | ≤70 |  | 达标 |
|  | 2019.12.9 | pH值 | 无量纲 | 7.73 | 7.71 | 7.76 | 7.74 | 7.71-7.76 | 6-9 |  | 达标 |
|  |  | CODCr | mg/L | 26 | 33 | 36 | 32 | 36 | ≤500 |  | 达标 |
|  |  | BOD5 | mg/L | 15.7 | 14.0 | 15.6 | 18.5 | 18.5 | ≤300 |  | 达标 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.769 | 0.745 | 0.650 | 0.638 | 0.769 | ≤45 |  | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 40 | 30 | 29 | 33 | 40 | ≤400 |  | 达标 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.17 | 0.20 | 0.24 | 0.19 | 0.24 | ≤8 |  | 达标 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 4.29 | 5.00 | 4.71 | 4.46 | 5.00 | ≤70 |  | 达标 |

由上表监测结果可知：本项目生活污水总排口pH值范围值为7.71~7.76；悬浮物浓度为29~40mg/L；化学需氧量（COD）浓度为25~37mg/L；五日生化需氧量（BOD5）浓度为13.6~18.5mg/L；氨氮浓度为0.602~0.829mg/L；总磷浓度为0.17~0.24mg/L；总氮浓度为4.00~5.00mg/L。生活污水排口各污染物浓度均符合《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级标准限值要求。

10.2.1.2 废气

（1）无组织废气

河北升泰环境检测有限公司于2019年12月8日至9日对厂界颗粒物进行了监测，结果见表10-2。

表10-2  废气无组织排放监测结果

| 监测项目 | 监测时间 | 监测 点位 | 监测结果（mg/m3） | 执行标准 及限值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 最大值 |  |  |
| 颗粒物 | 2019.12.8 | 上风向1# | 0.181 | 0.198 | 0.216 | 0.184 | 0.498 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关限值要求：≤1.0mg/m3 | 达标 |
|  |  | 下风向2# | 0.427 | 0.478 | 0.498 | 0.451 |  |  |  |
|  |  | 下风向3# | 0.41 | 0.462 | 0.465 | 0.468 |  |  |  |
|  |  | 下风向4# | 0.492 | 0.478 | 0.481 | 0.401 |  |  |  |
|  | 2019.12.9 | 上风向1# | 0.164 | 0.198 | 0.183 | 0.217 | 0.511 |  | 达标 |
|  |  | 下风向2# | 0.426 | 0.462 | 0.431 | 0.484 |  |  |  |
|  |  | 下风向3# | 0.442 | 0.511 | 0.481 | 0.417 |  |  |  |
|  |  | 下风向4# | 0.475 | 0.429 | 0.465 | 0.434 |  |  |  |

本项目无组织排放颗粒物最大浓度值为0.511mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控限值要求（1.0mg/m3）。

10.2.1.3噪声监测结果

河北升泰环境检测有限公司于2019年12月8日至9日对项目厂界噪声排放情况进行了监测，监测结果见下表10-3。

表10-3 噪声监测结果dB（A）

| 监测日期 | 点位 | 监测结果dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  |  |
| 2019.12.8 | 1# | 59 | 59 | 48 | 47 | 执行3类标准： 昼间≤65；夜间≤55 | 达标 |
|  | 2# | 58 | 59 | 47 | 48 |  | 达标 |
|  | 3# | 57 | 58 | 48 | 48 |  | 达标 |
|  | 4# | 57 | 58 | 47 | 47 |  | 达标 |
| 2019.12.9 | 1# | 58 | 58 | 47 | 49 |  | 达标 |
|  | 2# | 58 | 58 | 47 | 47 |  | 达标 |
|  | 3# | 58 | 58 | 46 | 48 |  | 达标 |
|  | 4# | 57 | 58 | 48 | 49 |  | 达标 |

由监测结果可知，本项目昼间厂界噪声值范围为57-59dB（A），夜间厂界噪声值范围为46-49dB（A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

# 11验收监测结论

11.1环保设施调试效果

（1）废水

由监测结果可知：本项目生活污水总排口pH值范围值为7.71~7.76；悬浮物浓度为29~40mg/L；化学需氧量（COD）浓度为25~37mg/L；五日生化需氧量（BOD5）浓度为13.6~18.5mg/L；氨氮浓度为0.602~0.829mg/L；总磷浓度为0.17~0.24mg/L；总氮浓度为4.00~5.00mg/L。生活污水排口各污染物浓度均符合《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级标准限值要求。

（2）废气

根据实际监测，本项目无组织排放颗粒物最大浓度值为0.511mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控限值要求（1.0mg/m3）。

（3）噪声

由监测结果可知，本项目昼间厂界噪声值范围为57-59dB（A），夜间厂界噪声值范围为46-49dB（A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

（4）固废

本项目生活垃圾交由当地城市管理委员会清运处理。生产固废铁基粉末与钢材经统一收集后交由物资回收部门回收。生产过程产生的废切削液、废润油脂及含油抹布作为危险废物交给天津滨海合佳威立雅环境服务有限公司处置。

（5）污染物排放总量

本项目COD、氨氮排放总量分别为0.00726t/a、0.00346t/a，均低于环评批复总量化学需氧量0.074t/a、氨氮0.004t/a。

（6）排污口规范化

本项目按照市环保局《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》（津环保监理[2002]71号），《关于发布<天津市污染源排放口规范化技术要求>的通知》（津环保监测[2007]57号）的要求落实了排污口规范化建设和管理。

（7）验收监测结论

本项目废气、废水、噪声等监测均达标，环保治理措施及监测结果符合本项目环评批复中相关要求。

该项目废气、废水、噪声、固体废物污染防治设施符合环保竣工验收条件。

11.2后期计划

- 需做好运营期环境管理工作，落实后期环境监测计划，保证环保设备长期稳定运行，确保污染物达标排放。

（2）按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），做好危废暂存间设置，完善危险废物管理台账。

# 12 建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 零部件加工与设备制造项目 | 项目代码 | 2018-120330-34-03-000549 | 建设地点 | 天津开发区第九大街80号丰华园厂房二期4号厂房 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | 67 金属制品加工制造-其他 | 建设性质 | ☑新建 □ 改扩建 □技术改造 | 项目厂区中心经度/纬度 | N39°0524' E117°7180' |
|  | 设计生产能力 | 年产零部件约500个，组装激光设备3-5套 | 实际生产能力 | 产零部件500个，组装激光设备5套 | 环评单位 | 河北尚诺环境科技有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 天津经济技术开发区环境保护局 | 审批文号 | 津开环评【2018】105号 | 环评文件类型 | 环境影响评价报告表 |
|  | 开工日期 | 2018.10 | 竣工日期 | 2019.3 | 排污许可证申领时间 | --- |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 | --- |
|  | 验收单位 | 亚琛联合科技（天津）有限公司 | 环保设施监测单位 | 河北升泰环境检测有限公司 | 验收监测时工况 | 90% |
|  | 投资总概算（万元） | 500 | 环保投资总概算（万元） | 5 | 所占比例（%） | 1% |
|  | 实际总投资 | 500 | 实际环保投资（万元） | 5 | 所占比例（%） | 1% |
|  | 废水治理（万元） | 0 | 废气治理（万元） | 1 | 噪声治理（万元） | 0 | 固体废物治理（万元） | 1 | 绿化及生态（万元） | --- | 其他（万元） | 3 |
|  | 新增废水处理设施能力 | --- | 新增废气处理设施能力 | --- | 年平均工作时间 | 1920h |
| 运营单位 | 亚琛联合科技（天津）有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | 91120116MA069EEH85 | 验收时间 | 2019年12月 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  |  |  | 0.01962 |  | 0.0196.2 |  |  | 0.0196.2 |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  | 37 | 500 | 0.00726 |  | 0.0074 | 0.074 |  | 0.00726 | 0.074 |  |  |
|  | 氨氮 |  | 0.829 | 45 | 0.00346 |  | 0.00346 | 0.004 |  | 0.00346 | 0.004 |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

# 附图

附图1 建设项目地理位置图

附图2 项目周边环境示意图

附图3 厂区平面布置图

附图1 建设项目地理位置图

附图2 项目周边环境及监测布点图

附图3 厂房平面布置图

# 附件

附件1 环评批复

附件2 检测报告

附件3 验收工况证明

附件4 危废委托处理合同

附件5 环保管理制度

# Text boxes

生活用水

化粪池

天津泰达威立雅水务有限公司

0.09

0.9

0.81

0.8175

自来水

蒸馏水

冷却用水

0.0075

0.0075

本项目地理位置

本项目地理位置

泊姆克（天津）流体动力制造有限公司

天津泰华易而速机器人科技有限公司

三叶科技（天津）有限公司

泊姆克（天津）流体动力制造有限公司

天津泰华易而速机器人科技有限公司

三叶科技（天津）有限公司

噪声监测点位