建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产4亿个塑料包装盒 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 天津祥熠包装制品有限公司 |
| 法人代表 | 唐月苹 | 联 系 人 | 唐月苹 |
| 通讯地址 | 天津市武清区豆张庄镇世纪东路3号 |
| 联系电话 | 18522926655 | 传 真 | 022-22110033 | 邮政编码 | 301707 |
| 建设地点 | 天津市武清区豆张庄镇世纪东路3号 |
| 立项审批部门 | 天津市武清区行政审批局 | 批准文号 | 津武审批投资备 [2019]644号 |
| 建设性质 | 新建 □ 改扩建 ☑ 技改 □ | 行业类别 及代码 | 塑料包装箱及容器制造（C2926） |
| 占地面积 （平方米） | --（13449，依托） | 绿化面积 （平方米） | --（1200，不新增） |
| 总投资 （万元） | 200 | 其中：环保 投资（万元） | 54 | 环保投资占 总投资比例 | 27% |
| 评价经费 （万元） | 6.3 | 预期投产日期 | 2020年11月 |
| 工程内容及规模： 1.建设背景 天津祥熠包装制品有限公司（以下简称“祥熠公司”）成立于2014年11月，租赁天津盛华泽工艺品有限公司位于天津市武清区豆张庄镇世纪东路3号整个厂院进行纸质包装制品、塑料包装制品生产，院内无其他企业，院内主要构筑物为办公楼、生产车间A、生产车间B及原料、半成品库，总占地面积为13449m2，建筑面积为6991.35m2，与房产证信息一致，整个厂院边界为祥熠公司厂界，具有独立废水总排口。目前祥熠公司生产规模为年产2亿个塑料包装制品、5000万个包装纸盒。 为满足市场需求，祥熠公司拟投资200万元在现有生产车间A、B内建设“年产4亿个塑料包装盒”项目，年新增塑料包装盒4亿个，本项目建成后全厂年产塑料包装制品6亿个、包装纸盒5000万个。该项目已于2019年6月4日由天津市武清区行政审批局备案（津武审批投资备[2019]644号）。 2.项目概况 祥熠公司拟投资200万元在现有生产车间A、B内建设“年产4亿个塑料包装盒”项目，主要建设内容为：购置、安装相关生产设备，建设年产4亿个塑料包装盒项目。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）、《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号）相关规定，本项目属于“十八、橡胶和塑料制品业 47塑料制品制造”中“其他”，该项目应编制环境影响报告表。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于“N轻工116、塑料制品制造”中“其他”，为Ⅳ类建设项目，不开展地下水环境影响评价。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于“制造业-石油、化工-其他”，为Ⅲ类建设项目，由于项目厂区占地规模为小型（占地面积13449m2＜5hm2），且所处区域敏感程度为不敏感（本项目位于天津武清新世纪经济区），故不开展土壤环境影响评价。 本项目为C2926塑料包装箱及容器制造，根据本项目塑料颗粒产品技术说明（详见附件）及生产工艺流程，不涉及改性环节。对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，属于“二十四、橡胶和塑料制品业29-62塑料制品业292-其他”，属于实行排污登记管理，但不需要申请排污许可证的排污单位。祥熠公司现有工程为排污登记管理（根据天津市生态环境局2020年2月12日发布的《市生态环境局关于全面开展申领排污许可证及排污信息登记工作的公告》，建设单位应在2020年9月30日前在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表），本项目建成后该公司排污仍实行登记管理。企业应在本项目启动生产设施或者发生实际排污之前变更排污登记信息。 3.建设地址 本项目厂址位于天津市武清区豆张庄镇世纪东路3号，厂址中心坐标为北纬39.404264°，东经116.939101°。厂址东侧隔世纪东路为规划居住用地（目前闲置）和天津市电力公司，南侧为天津市兴新食品有限公司和分散住宅，西侧为天津吉宇纸制品有限公司，北侧为天津煊宇包装制品有限公司。其中天津市兴新食品有限公司为膨化食品（油炸）生产企业。项目具体地理位置见附图1、周边环境情况见附图3。 与天津市永久性保护生态区域、天津市生态保护红线及大运河天津段核心监控区位置关系 （1） 与天津市永久性生态保护区域位置关系 根据《天津市人民政府关于印发天津市永久性保护生态区域管理规定的通知》（津政发[2019]23号）中“第三条 本规定所称永久性保护生态区域，是指《天津市人民代表大会常务委员会关于批准划定永久性保护生态区域的决定》中划定的山地、河流、水库和湖泊、湿地和盐田、郊野公园和城市公园、林带六类区域。本市永久性保护生态区域分为红线区与黄线区，其界限分别以市人民政府公布的《天津市生态用地保护红线划定方案》中确定界线为准。” 根据《天津市生态用地保护红线划定方案》(2014年)第三章第十四条“林带”，交通干线防护林带红线区面积46000公顷。祥熠公司东北距最近永久性生态保护区域-交通干线防护林带（京台高速）红线区690m，西南距最近永久性生态保护区域-交通干线防护林带（京沪铁路）红线区498m，均不涉及永久性生态保护用地。本项目与天津市永久性生态保护区红线位置关系见附图5-1。 （2）与天津市生态保护红线位置关系 根据《天津市人民政府关于发布天津市生态保护红线的通知》（天津市人民政府，2018年9月3日），天津市生态保护红线空间基本格局为“三区一带多点”：“三区”为北部蓟州的山地丘陵区、中部七里海-大黄堡湿地区和南部团泊洼-北大港湿地区；“一带”为海岸带区域生态保护红线；“多点”为市级及以上禁止开发区和其他各类保护地。距项目最近的生态保护红线为中部七里海-大黄堡湿地区-北运河河滨岸带生态保护红线，相距10.232km，相距较远，具体见附图5-2。 （3）与大运河天津段核心监控区位置关系 《大运河天津段核心监控区国土空间管控细则（试行）》于2020年5月8日取得该细则批复（天津市人民政府，津政函[2020]58号），具体见附件。根据《大运河天津段核心监控区国土空间管控细则（试行）》及其批复，以河道管理范围边界线为起始线，以具体地物或地形（主要道路、内部道路、河流、桥梁、建筑物、构筑物外围界线等）为终止线。我市大运河两岸起始线与终止线距离2000米内的核心区范围划定为核心监控区，包括武清、北辰、红桥、南开、河北、西青、静海部分地区，核心监控区面积约670平方公里。核心监控区内，大运河两岸起始线与终止线距离1000米范围内为优化滨河生态空间，包括武清、北辰、红桥、南开、河北、西青、静海部分地区，滨河生态空间面积约377平方公里。本项目位于大运河天津武清段核心监控区西侧，相距8.636km，具体见附图5-3，未在大运河天津段核心监控区范围内。 故，本项目不在天津市永久性保护生态区域、天津市生态保护红线及大运河天津段核心监控区范围内。 4.项目符合性分析 4.1产业政策符合性 本项目为扩建项目，对照国家《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目建设内容不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，视为允许类项目；同时，本项目不属于《市场准入负面清单（2019年版）》（发改体改[2019]1685号）中禁止类项目，也不属于《产业转移指导目录（2018年本）》中调整退出、不再承接的产业，故本项目符合国家及天津市相关产业政策要求。 4.2规划符合性 本项目所在区域属于天津武清新世纪经济区，《天津武清新世纪经济区规划环境影响报告书》于2009年4月8日通过天津市武清区环境保护局审查（津环武字[2009]7号），规划范围东至世纪东路，南至京福公路，西至高场村委会用地，北至三支渠，规划总面积1.2998km2。该园区主导产业为食品、包装、饮料制造、电子元器件制造。本项目属于塑料包装箱及容器制造，符合园区主导产业中的包装制造，同时占地现状为规划范围内的工业用地（房地证 津 字第1220301511494号）。《天津武清新世纪经济区规划环境影响报告书》规划期限为2008年至2015年，后续再无更新，本评价采用天津市武清区豆张庄镇总体规划（2011~2020）（镇域土地利用规划图）来说明本项目用地仍为工业用地，故本项目符合武清新世纪经济区产业定位和武清区土地利用总体规划。 4.4 现行大气污染防治政策符合性分析 对照《天津市打赢蓝天保卫战三年作战计划（2018-2020年）》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作实施方案》（环大气[2017]121号）、《天津市“十三五”挥发性有机物污染防治工作实施方案》（津气分指函[2018]18号）、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）、《关于印发天津市打好污染防治攻坚战2020年工作计划的通知》（津污防攻坚指[2020]3号）分析本项目与其符合性，分析结果见表1。 表1 本项目环境政策符合性分析一览表 文件名称 文件要求 本项目情况 符合性 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作实施方案》 严格 建设 项目 环境 准入 新建涉VOCs排放的工业企业要入园区 本项目位于园区-天津武清新世纪经济区。 符合 严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。 建设单位应按照排污许可证相关管理要求，在规定时限内变更排污登记信息。 符合 新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 本项目为扩建项目，塑料颗粒为低VOCs含量原料。项目产生的有机废气经“封闭生产区+集气口”收集至“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”净化装置，处理达标后由19m高排气筒P1排放 符合 加强 监督 执法 企业应规范内部环保管理制度，制定VOCs防治设施运行管理方案，相关台账记录至少保存3年以上 建设单位应规范环保管理制度，制定VOCs 防治设施运行管理方案，相关台账记录至少保存3年以上。 符合 《天津市“十三五”挥发性有机物污染防治工作实施方案》 严格 建设 项目 环境 准入 新建涉VOCs排放的工业企业要入园区 本项目位于园区内。 符合 严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。 建设单位应按照排污许可证相关管理要求，在规定时限内变更排污登记信息。 符合 对新、改、扩建涉VOCs排放项目全到面加强源头控制，无论直排是否达标，全部应按照规定安装、使用污染防治设施，并使用低（无）VOCs含量的原辅材料。 本项目为扩建项目，塑料颗粒为低VOCs含量原料，生产过程产生的有机废气经“封闭生产区+集气口”收集至“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”净化装置，处理达标后由19m高排气筒排放。 符合 加强 监督 执法 企业应规范内部环保管理制度，制定VOCs防治设施运行管理方案，相关台账记录至少保存3年以上。 建设单位应规范环保管理制度，制定VOCs 防治设施运行管理方案，相关台账记录至少保存3年以上。 符合 《天津市打赢蓝天保卫战三年作战计划（2018-2020年）》 严格 环境 准入 严守生态保护红线；严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能 本项目厂区不涉及生态保护红线；项目不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等行业。 符合 严格 控制 “两高”行业 新增 产能 严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。 本项目为塑料包装箱及容器制造，不属于钢铁、水泥、平板玻璃等行业。 符合 严格 管控 工业 污染 全面防控挥发性有机物污染。 禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。 本项目为塑料制品行业，使用的塑料颗粒原料挥发性有机物含量低，不属于生产和使用高挥发性有机物含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。 符合 严格 新建 项目 环保 准入 标准 新建项目严格落实国家大气污染物特别排放限值要求，对新建、改建、扩建项目所需的二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物等污染物排放总量实行倍量替代。 本项目严格落实国家大气污染物特别排排放限值要求，对二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物等污染物排放总量实行倍量替代。 符合 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号） 化工行业VOCs综合 治理 加强制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料制品等行业VOCs治理力度。实施废气分类收集处理。优先选用冷凝、吸附再生等回收技术；难以回收的宜选用燃烧、吸附浓缩+燃烧等高效治理技术。 本项目为塑料制品行业，属于化工行业中加强VOCs治理力度的行业。项目生产过程产生的有机废气经“封闭生产区+集气口”收集至“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”净化装置，处理达标后由19m高排气筒排放。 符合 大力 推进 源头 替代 通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的消料，水性、辐射固化、植物基等低 VOC含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOC含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从沥头减少VOCs产生。工业涂装、包装日刷等行业要加大源头替代力度；化I行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳烃、含卤素有机化合物的绿色替代。 本项目使用低VOCs塑料颗粒，可从源头上控制VOCs产生量。 符合 全面 加强 无组织 排放 控制 重点对含VOCs物料（包括含VOCs质辅材料、含VOCs产品、含VOCs废以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞升液面逸散以及工艺过程等五类排放实施管控，通过采取设备与场所封闭工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放 本项目有机废气通过“封闭生产区+集气口”进行微负压收集，收集效率可以达到100%，能够消减VOCs无组织排放。 符合 推进 建设 适宜 高效的 治污 设施 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。 本项目有机废气治理措施为“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”一体化净化装置，属于“吸附-脱附浓缩+燃烧”处理技术。综合处理效率可达82.5%以上。 符合 《关于印发天津市打好攻坚防治攻坚战2020年工作计划的通知》 调整产业结构 严禁新增高耗能、高排放产能。 本项目属于塑料制品行业，不属于高耗能、高排放产能行业 符合 5.工程内容及规模 祥熠公司租赁天津盛华泽工艺品有限公司位于天津市武清区豆张庄镇世纪东路3号整个厂院进行纸质包装制品、塑料包装制品生产，院内无其他企业，院内主要构筑物为办公楼、生产车间A、生产车间B及原料间、半成品库、成品库，总占地面积为13449m2，建筑面积为6991.35m2，与房产证信息一致。本次为扩建项目，主要建设内容：在现有生产车间A、B内购置、安装相关生产设备，建设年产4亿个塑料包装盒项目，项目建成后全厂年产塑料包装制品6亿个，5000万个包装纸盒。具体项目组成见表2。 表2 本项目工程内容一览表 项目 内容 备注 主体工程 利用现有生产车间A、B进行年产4亿个塑料包装盒项目，在生产车间A建设片材生产线，在生产车间B建设折盒产品生产线和吸塑盒产品生产线。 依托现有工程车间A、B，不涉及印刷工序，不增加现有工程印刷量。 公辅工程 供电 用电依托厂内现有配电室及设施，年耗电量增加300万kWh。 依托现有工程 给水 用水依托厂内现有设施，新增生产、生活用水。 依托现有工程 排水 仅产生生活污水，生活污水依托现有化粪池处理后排入污水管网，最终排入豆张庄污水处理厂。 依托现有工程 供热制冷 生活：办公楼供热制冷均依托现有工程，生产车间无需采暖，车间B制冷依托现有空调，车间A东半部采用新增空调制冷； 工艺：生产工艺加热利用新增设备自身电加热、冷却依托新冷水机（更换现有冷水机）和现有工程冷却塔间接冷却。其中冷水机位于机房。 除车间A东半部采用新增空调制冷，生产工艺加热利用新增设备自身电加热、冷却依托新冷水机（更换现有冷水机）和现有冷却塔间接冷却，其他均依托现有 压缩空气 依托现有工程机房内低压螺杆压缩机及增压机。 依托现有工程 辅助工程 人员办公依托现有办公楼，原料及产品储存依托现有原料间、半成品库、成品库（生产车间A东半部）等。 依托现有工程，其中现有成品库为生产车间A，本项目建成后生产车间A东半部为成品库，西侧为本项目片材生产线及破碎间。 环保工程 废气 本项目挤出、高周波压线、上胶、吸塑等工序产生的有机废气经“封闭生产区+集气口”与现有工程注塑、吹塑、印刷产生的有机废气一并由1套“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”装置净化处理，处理达标后由新建19m高排气筒P1排放；破碎粉尘经破碎机上方顶吸罩及封闭室收集至1套布袋除尘器净化处理，处理达标后由上述19m高排气筒P1排放。 拆除现有工程“UV光氧+活性炭”净化装置和排气筒P1'，废气引至本项目新增废气治理设施处理后排放 废水 生活污水经依托现有化粪池处理后排入污水管网，最终排入豆张庄污水处理厂。 依托现有化粪池及废水总排口 噪声 选用低噪声设备，风机采用“基础减振+消音器+隔声间+消音棉”的降噪措施，其他设备均采用“厂房隔声+基础减振”的降噪措施。 / 固体 废物 生活垃圾由城管委统一清运 依托现有工程生活垃圾箱 废包装材料、除尘灰、废布袋、废模具等一般固废由物资回收部门回收再利用。 依托现有一般固废暂存区 废催化剂、废活性炭、废油（废液压油、废齿轮油）、废包装铁桶、废包装铝桶、废包装塑料桶、废胶、含油、含胶抹布及手套等沾染废物均属于危险废物（新增占地约2.9m2），依托现有10m2危废暂存间（余量6.6m2）暂存，定期委托有资质的单位清运、处置； 依托现有10m2危废暂存间，位于生产车间B室外西北角，有足够余量。 劳动定员及工作制度 本项目新增劳动定员50人，采用3班24h工作制，年工作时间为300天。 本项目建成后全厂劳动定员80人 本项目建成后全厂工程内容和主要建构筑物及功能分区见表3、表4。 表3 本项目扩建后全厂工程内容一览表 项目 工程内容 现有工程 本项目 扩建后全厂 主体工程 生产车间B内进行年产2亿个塑料包装制品、5000万个包装纸盒生产，主要生产工艺为注塑、吹塑、印刷及压线、裁切等 利用现有生产车间A、B进行年产4亿个塑料包装盒项目，主要生产工艺为片材挤出、压光、冷却成型及裁切；折盒整平覆膜、烫金、压线模切、上胶等；吸塑盒吸塑成型及裁断 在生产车间A西半部和生产车间B进行年产6亿个塑料包装制品、5000万个包装纸盒生产。 公辅工程 供电 由市政电网供给，厂内东南角设置配电室，年耗电量140万kWh。 用电依托厂内现有配电室及设施，年耗电量增加300万kWh。 由市政电网供给，厂内东南角设置配电室，全厂年耗电量440万kWh。 给水 由市政供水系统提供，包括生产、生活及厂区绿化用水，用水量为1125m3/a。 用水依托厂内现有设施，新增生产、生活用水，用水量为972m3/a。 由市政供水系统提供，用水量为2097m3/a。 排水 厂区采取雨污分流的排水系统。现有工程仅产生生活污水，经化粪池处理后排入污水管网，最终排入豆张庄污水处理厂。 本项目仅产生生活污水，依托现有化粪池处理后排入污水管网，最终排入豆张庄污水处理厂。 厂区采取雨污分流的排水系统，雨水排入厂区雨水管道，进入雨水市政管网。建成后全厂仅产生生活污水，经化粪池处理后排入污水管网，最终排入豆张庄污水处理厂。 供热制冷 办公楼使用单体空调供热制冷，生产车间无需采暖，夏季制冷采用单体空调；生产工艺加热利用设备电加热、冷却采用冷水机、冷却塔间接冷却。 办公楼供热制冷均依托现有工程，生产车间无需采暖，车间B制冷依托现有空调，车间A采用新装空调制冷；生产工艺加热利用设备电加热、冷却依托新冷水机（更换现有冷水机）和现有工程冷却塔间接冷却。 办公楼使用单体空调供热制冷，生产车间无需采暖，夏季制冷采用单体空调；生产工艺加热利用设备电加热、冷却采用冷水机、冷却塔间接冷却。 压缩空气 利用低压螺杆压缩机、增压机（配套冷干机等）为生产提供气源。 依托现有工程机房内低压螺杆压缩机及增压机。 利用低压螺杆压缩机、增压机（配套冷干机等）为全厂生产提供气源。 辅助工程 主要包括原料间、半成品库、办公楼、成品库（生产车间A）等 人员办公依托现有办公楼，原料及产品储存依托现有原料间、半成品库、成品库（生产车间A东半部）等。 主要包括原料间、半成品库、办公楼、成品库（生产车间A东半部）等 环保工程 废气 废气：现有工程有机废气经“封闭生产区+集气口（12个）”全部收集至“UV光氧催化+活性炭吸附”装置净化处理，处理达标后由15m高排气筒P1'排放； 本项目挤出、高周波压线、上胶、吸塑等工序产生的有机废气经“封闭生产区+集气口”与现有工程注塑、吹塑、印刷产生的有机废气一并由1套“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”装置净化处理，处理达标后由新建19m高排气筒P1排放；破碎粉尘经破碎机上方顶吸罩及封闭室收集至1套布袋除尘器净化处理，处理达标后由上述19m高排气筒P1排放。拆除现有“UV光氧+活性炭”净化装置和排气筒P1' 全厂有机废气（注塑、吸塑、印刷和挤出、高周波压线、上胶、吸塑等工序产生的有机废气）经“车间A、B封闭生产区+集气口”收集至1套“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”装置净化处理，处理达标后由19m高排气筒P1排放。破碎粉尘经破碎机上方顶吸罩及封闭室收集至1套布袋除尘器净化处理，处理达标后由同一根19m高排气筒P1排放。 废水 仅产生生活污水，经化粪池处理后排入污水管网，最终排入豆张庄污水处理厂。 仅产生生活污水，依托现有化粪池处理后排入污水管网，最终排入豆张庄污水处理厂。 仅产生生活污水，经化粪池处理后排入污水管网，最终排入豆张庄污水处理厂。 噪声 选用低噪声设备，水塔采用基础减振的降噪措施，风机采用“基础减振”的降噪措施，其他设备均采用采取“厂房隔声+基础减振”的降噪措施。 选用低噪声设备，风机采用“基础减振+消音器+隔声间+消音棉”的降噪措施，其他设备均采用“厂房隔声+基础减振”的降噪措施。 选用低噪声设备，水塔采用基础减振的降噪措施，风机采用“基础减振+消音器+隔声间+消音棉”的降噪措施，其他设备均采用“厂房隔声+基础减振”的降噪措施。 固体 废物 生活垃圾由城管委统一清运 生活垃圾由城管委统一清运 生活垃圾由城管委统一清运 废包装材料、塑料边角废料、塑料包装制品不合格品、淋膜纸边角废料及纸盒不合格品、废模具等一般固废外售给物资回收部门。 废包装材料、除尘灰、废布袋、废模具等一般固废由物资回收部门回收再利用。 废包装材料、注塑、吹塑边角料及不合格品、淋膜纸边角料及纸盒不合格品、除尘灰、废布袋、废模具等一般固废外售给物资回收部门。 废活性炭、废UV灯管、废油、废包装铁桶、废包装塑料桶、沾染废物等危废暂存于危废暂存间，由天津合佳威立雅环境服务有限公司定期清运处理 废催化剂、废活性炭、废油（废液压油、废齿轮油）、废包装铁桶、废包装铝桶、废包装塑料桶、废胶、沾染废物（含油、含胶抹布及手套等）均属于危险废物，依托现有危废暂存间暂存，定期委托有资质的单位清运、处置 废催化剂、废活性炭、废油（废液压油、废齿轮油）、废包装铁桶、废包装铝桶、废包装塑料桶、废胶、沾染废物（含油、含胶抹布及手套等）等危险废物于危废暂存间暂存，定期委托有资质的单位清运、处置 劳动定员及工作制度 劳动定员30人，采用3班24h工作制，年工作300天 新增劳动定员50人，采用3班24h工作制，年工作时间为300天。 建成后全厂劳动定员80人，采用3班24h工作制，年工作时间为300天。 表4 扩建后主要建构筑物一览表 序号 名称 占地面积（m2） 建筑面积（m2） 层数 高度（m） 结构形式 备注 办公楼 503.99 1511.98 3 13 砖混 依托现有，不变 生产车间A 生产区 740 740 1 8 钢结构 现有成品库为生产车间A，本项目建成后生产车间A东侧为成品库，西侧为本项目片材生产区及破碎间等。 上料间 250 250 废料缓冲间 80 80 破碎间 170 170 成品库 1192.49 1192.49 小计 2436.49 2436.49 — 生产车间B 生产区 1540 1540 1 8 钢结构 依托现有车间，在车间内新增注塑、吹塑生产区、吸塑生产区以及上料间等 车间办公区 139.8 139.8 模具室 150 150 脱包间 65 65 机房 105 105 上料间 114 114 纸制品车间 102 102 成品缓冲区 142 142 印刷间 50 50 本项目不涉及印刷工序 小计 2407.8 2407.8 — 原料间、半成品库 635.08 635.08 1 6 钢结构 依托现有 合计 5983.36 6991.35 — — — 厂区总占地13449m2 6.产品方案及生产设备 6.1 产品方案 本项目年产4亿个塑料包装盒，项目建成后全厂年产塑料包装制品6亿个、5000万个包装纸盒。本项目产品方案见表5。 表5 本项目产品方案一览表 序号 产品名称 产品规格 单个重量 年产量 （个/年） 塑料 包装盒 折盒 方盒 长10-500MM、 宽10-400MM、 高1-400MM 19g/个（平均） 1亿 吸塑盒 圆盒 直径10~300MM、 高10-400MM 1.5亿 方盒 长10-500MM、 宽10-400MM、 高1-400MM 1.5亿 合计 / 4亿 表6 本项目扩建后全厂产品方案一览表 序号 产品名称 单位 扩建前 现有工程 本项目 扩建后 1 塑料包装制品 个/年 2亿 （塑料包装盒、刀叉勺等） 4亿 （塑料包装盒） 6亿 2 包装纸盒 个/年 5000万 0 5000万 6.2主要生产设备 本项目主要生产设备见表7。 表7 本项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格/型号 台（套） 作业时间（h/a） 位置 1 新 增 设 备 正负压热成型机 ZS-5567、ZS-6070LX76/48IM-2in1、ZS-6040 9 7200 生 产 车 间 B 2 负压热成型机 NF1250c 3 3 裁断机 -- 12 4 高周波转盘机 -- 3 5 高周波复式机 -- 1 6 胶盒机 -- 2 6000 7 整平覆膜机 -- 1 6000 8 烫金机 -- 1 3500 9 集中供料系统 （真空吸料+干燥除湿+输送供料） 拓斯达 1 7200 10 冷水机① （替换现有冷水机） 50WSCS，制冷剂134a 2 2000 （现有1600） 11 PET片材生产线一体化设备② JWE75/45 1 7200 生 产 车 间 A 12 PP/PS片材生产线一体化设备② JWE75/45 2 7200 13 破碎机 -- 4 3500 14 破碎间送风机 4000m3/h 1 3500 15 中央空调机组 （送风2000m3/h，其中粉碎间空调送风约500m3/h，片材生产区空调送风约1500m3/h） 模块机组 （噪音58~62dB（A）） 1 3600 16 “活性炭吸附-脱附+催化燃烧”一体化设备③ 配套1台引风机40000m3/h，脱附风机1500m3/h 1 7200 室 外 17 布袋除尘器 配套1台5000m3/h风机 1 3500 18 车间A生产区送风机 10000m3/h 1 7200 19 依 托 现 有 设 备③ 低压螺杆压缩机 BLT-100A、BLT-50A 2 6000（4800） 生 产 车 间 B 20 T37系列增压机 BC650-10A 2 6000（4800） 21 冷却塔 150T 2 7200（7200） 室外 注：①由于现有冷水机制冷剂为R22，二氟一氯甲烷（CHF2Cl），根据环境保护部发布的《中国受控消耗臭氧层物质清单》（2010年第72号），属于第五类含氢氯氟烃；根据《关于生产和使用消耗臭氧层物质建设项目管理有关工作的通知》（环大气（2018）5号）的相关要求，禁止新建、扩建生产和使用作为制冷剂受控用途的消耗臭氧层物质的建设项目，故本项目投运前应购置新冷水机，替换现有冷水机，新冷水机制冷剂为134a，不破坏臭氧层，是当前世界绝大多数国家认可并推荐使用的环保制冷剂，不在《中国受控消耗臭氧层物质清单》（2010年第72号）中。 ②片材生产线一体化设备由挤出机、压光机、水辊温控器、切边机、牵引机、收卷机等部分组成。 ③“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”一体化设备净化处理本项目和现有工程有机废气。 ④本项目仅依托现有工程冷却塔、低压螺杆压缩机、T37系列增压机等辅助设备，作业时间括号内“（）”为现有工程年工作时间。 本项目建成后全厂生产设备情况如下表： 表8 本项目扩建后全厂生产设备一览表 序号 设备名称 型号 现有工程 （台） 本项目 （台） 建成后全厂（台） 功能 位置 注塑机 90F2、130F2、UN120SK、UN160SK、PD-148KX、PD168-KX、PD208-KX 8 0 8 注塑 生 产 车 间 B 吹塑机 YK-1500/2H 3 0 3 吹塑成型 XT-600-1 6 6 纸托机 2T-2000 5 0 5 临时存放 印刷机 SZD-102 1 0 1 印刷 模切机 / 2 0 2 压线、模切 纸盒机 / 15 0 15 折盒成型 低压螺杆压缩机 BLT-100A、BLT-50A 2 0 2 提供 压缩空气 T37系列增压机 BC650-10A 2 0 2 进一步 压缩空气 冷水机 50WSCS，制冷剂R22 2 -2 0 循环水冷却 冷水机 （替换现有冷水机） 50WSCS，制冷剂134a 0 2 2 循环水冷却 中央空调机组 （送风3000m3/h） 模块机组，制冷剂134a 1 0 1 供热制冷 集中供料系统 （真空吸料+干燥除湿+输送供料） 拓斯达 1 1 2 供料 正负压热成型机 ZS-5567、ZS-6070LX76/48IM-2in1、ZS-6040 0 9 9 吸塑成型 负压热成型机 NF1250c 0 3 3 裁断机 -- 0 12 12 裁断 高周波转盘机 -- 0 3 3 压线、模切 高周波复式机 -- 0 1 1 胶盒机 -- 0 2 2 上胶 整平覆膜机 -- 0 1 1 覆膜、裁切 烫金机 -- 0 1 1 烫金 冷却塔 150T 2 0 2 循环水冷却 室 外 “UV光氧+活性炭吸附”净化装置 配套风机25000m3/h 1 -1 （拆除） 0 净化有机 废气 车间B生产区送风机 22000m3/h 1 0 1 车间B生产区送风 “活性炭吸附-脱附+催化燃烧”一体化设备 配套1台引风 机40000m3/h，脱附风机1500m3/h 0 1 1 净化有机 废气 布袋除尘器 配套1台5000m3/h风机 0 1 1 净化粉尘 车间A生产区送风机 10000m3/h 0 1 1 车间A生产区送风 PET片材生产线一体化设备* JWE75/45 0 1 1 片材生产 生 产 车 间 A PP/PS片材生产线一体化设备* JWE75/45 0 2 2 片材生产 破碎机 -- 0 4 4 废料破碎 破碎间送风机 4000m3/h 0 1 1 破碎间送风 中央空调机组 （送风2000m3/h，其中粉碎间空调送风约500m3/h，片材生产区空调送风约1500m3/h） 模块机组，制冷剂134a （噪音58~62dB（A）） 0 1 1 车间供热制冷 注：本项目仅依托现有工程水塔、低压螺杆压缩机、T37系列增压机等辅助设备，本项目不使用现有工程注塑机、吹塑机、纸托机、印刷机、模切机、纸盒机等主要设备。 7.主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗见表9，主要原辅材料理化性质见表10、表11、表12。 表9 本项目主要原辅材料消耗一览表 序号 名称 年用量（t/a） 最大存储量（t） 运输形式 包装规格 储存区域 备注 PET颗粒 2500 100 汽运 1.1t/包，粒径2~8mm 原料间 生产车间A 片材生产线 PP颗粒 1500 200 50kg/袋，粒径2~8mm PS颗粒 1500 200 PET片材 1500 50 200kg/卷，厚度0.3~2.0mm 生产车间B折盒、 吸塑盒产品生产线 PP片材 500 50 PS片材 100 50 BOPP膜 （厚度5丝） 20 2 50kg/卷 齿轮油 0.15 0.17 170kg/铁桶 设备维护 液压油 0.15 0.17 APET胶水 （相对密度1.02） 300L/a 50L 5L/塑料桶 PET折盒产品用 聚氨酯热熔胶（相对密度1.1） 500L/a 50L 5L/铝桶 PP、PS折盒产品用 烫金纸 10万张/a 1000张 1000张/箱 折盒产品用 塑料袋 100万个 20万个 2000个/箱 产品包装 纸箱 5万个 2000个 200个/剁 产品包装 模具* 100个 100个 金属材质 车间A 循环使用 水 972 / 市政管网 / / / 电 300万kW·h / 国家电网 / / / *注：一次性投入，循环使用。 表10 片材原料组分理化性质一览表 物料名称 组分 理化性质 PET 聚对苯二甲酸乙二醇酯 简称PET，为低熔点聚酯材料，是一种粒径约5mm左右的乳白色无臭味塑料颗粒，遇明火可燃，闪火点355℃，燃烧可能产生一氧化碳、乙醛及其他有毒有机物。产品密度1.3g/mL，熔点为240-260℃，在较宽的温度范围内具有优良的物理机械性能，长期使用温度可达120℃，电绝缘性优良，甚至在高温高频下，其电性能仍较好，抗蠕变性，耐疲劳性，耐摩擦性、尺寸稳定性都很好。 PP 聚丙烯 纯品，白色无臭无味固体，相对密度（水=1）：0.85～0.93，熔融温度为120～170℃，分解温度为350℃，引燃温度大于360℃。 PS 聚苯乙烯 无色、无臭、无味的有光泽透明固体，可燃，成型温度为170-250℃，电绝缘性优良，无色透明，透光率仅次于有机玻璃，化学稳定性良好，强度一般，但质脆，易产生应力脆裂，不耐苯、汽油。引燃温度大于500℃。 根据胶水厂家提供的APET胶水和聚氨酯热熔胶产品安全技术说明书（具体见附件），本项目使用的胶水成分如下： 表11 APET胶水组分及细化性质一览表 序号 组分名称 重量百分比 理化性质 1 甲基丙烯酸 52% 淡黄色液体，沸点161℃（甲基丙烯酸），闪点68℃（甲基丙烯酸），易燃性：可燃。其中丙烯、甲基丙烯酸具有一定的挥发性 2 多官能脂肪族聚氨酯 40% 3 丙烯 4% 4 偶联剂 4% 5 表面活性剂 >1% 注：本APET胶水用于PET与PET材质的粘合，粘合时间短，最多需要2-3秒，属于溶剂型胶粘剂。 表12 反应型聚氨酯热熔胶组分及理化性质一览表 序号 组分名称 重量百分比 理化性质 1 聚氨酯预聚体 97%~99% 无色或浅黄色固体，芳香味，不溶于水，密度（20℃）1.10±0.05g/cm3，闪点大于220℃。 2 二苯基甲烷二异氰酸酯 ≤3% 反应型聚氨酯热熔胶是在抑制化学反应的条件下，加热熔融成流体，以便于涂敷，冷却后胶凝起到粘接作用，之后借助于存在空气中或者被粘体表面的湿气与之反应、扩链，生成具有高内聚力的高分子聚合物，使粘合力、耐热性等进一步提高。这种反应型PU热熔胶是含有反应性基团的热塑性树脂胶粘剂，它的主体成分是端-NCO预聚体，配以与异氰酸酯基不反应的热塑性树脂等制成。本产品为环保型聚氨酯类胶粘剂，属于本体型胶粘剂。 本项目建成后全厂原辅料及能源消耗情况如下： 表13 本项目扩建后全厂主要原、辅材料及能源消耗量情况一览表 序号 名称 规格 年用量（t/a） 最大 存储量* （t） 运输形式 存放 位置 现有工程 本项目 改扩建后 全厂 PET颗粒 1.1t/包，粒径2~8mm 1000 2500 3500 200 汽运 原料间 PP颗粒 50kg/袋，粒径2~8mm 400 1500 1900 100 PS颗粒 400 1500 1900 100 淋膜纸 50kg/卷 500 0 500 20 纸箱 200个/剁 2万个/a 5万个/a 7万个/a 2000个 塑料袋 2000个/箱 5万个/a 100万个/a 105万个/a 20万个 UV油墨 5L/桶 0.2 0 0.2 0.01 模具* / 100个/a 100个/a 200个/a 200个 车间A 托盘* / 50个/a 0 50个/a 50个 原料间 齿轮油 170kg/铁桶 0.15 0.15 0.3 0.17 液压油 170kg/铁桶 0.15 0.15 0.3 0.17 PET片材 200kg/卷，厚度0.3~2.0mm 0 1500 1500 50 PP片材 0 500 500 50 PS片材 0 100 100 50 BOPP膜 厚度5丝，50kg/卷 0 20 20 2 APET胶水 5L/塑料桶 0 300L/a 300L/a 50L 聚氨酯热熔胶 5L/铝桶 0 500L/a 500L/a 50L 烫金纸 1000张/箱 0 10万张/a 10万张/a 1000张 自来水 / 1125 972 2097 / 市政管网 电 / 140万kWh 300万kWh 440万kWh / 国家电网 *注：原料间不扩容，本项目建设前后原辅料最大存储量不变。 8.公用工程 8.1 供电 用电依托厂内东南角现有两处配电室及设施，年耗电量增加300万kW·h。 8.2 给排水 给水 本项目用水依托厂内现有设施，不涉及新建，用水市政供水系统提供，增加年用水量972m3/a（3.5m3/d），主要为员工生活用水和生产用水。 生活用水 本项目新增劳动定员50人，生活用水包括员工洗漱、冲厕及淋浴用水。员工用餐实行公司配餐，不设食宿。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），生活用水量按60L/人·d计，全年300天，则用水量为3.0m3/d（900m3/a）。 生产用水 本项目依托现有工程冷却塔间接冷却生产设备和车间A，本项目循环水系统，循环水量为150m3/h，会增加现有冷却塔运行负荷，新增补水量约0.24m3/d。 综上，本项目新增用水量为972m3/a（3.24m3/d）。现有工程用水量为1125m3/a（3.75m3/d），其中生活用水1.8m3/d，生产用水0.08m3/d，绿化用水1.87m3/d，则本项目建成后全厂用水量为2096m3/a。 排水 本项目循环冷却水系统水循环使用，不外排。 厂区采取雨污分流的排水系统。雨水排入厂区雨水管道，进入雨水市政管网。污水经化粪池沉淀后进入市政污水管网，最终排入豆张庄污水处理厂集中处理。 本项目排水主要为生活污水，经化粪池沉淀后进入市政污水管网，最终排入豆张庄污水处理厂集中处理。本项目生活用水量为3.0m3/d，排污系数0.9计，则排水量为2.7m3/d（810m3/a），不涉及生产废水。 现有工程仅排放生活污水（冷却水循环使用，不外排），废水排放量为486m3/a（1.62m3/d）。本项目建成后全厂废水排放量增加至1296m3/a（5.22m3/d），全厂水平衡见图1。 全厂水平衡图： 图1 本项目建成后全厂水平衡图 单位：m3/d 8.2 供热和制冷 办公室供热制冷均依托现有工程，生产车间无需采暖，车间B制冷依托现有空调，车间A采用新空调制冷；生产工艺加热利用设备电加热、冷却依托现有工程冷水机、冷却塔间接冷却。 劳动定员及工作制度 本项目新增劳动定员50人，采用3班24h工作制，年工作时间为300天。本项目建成后全厂劳动定员共80人。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 天津祥熠包装制品有限公司成立于2014年11月，位于天津市武清区豆张庄镇世纪东路3号，是一家塑料包装制品生产企业。该公司总占地面积为13449m2，建筑面积为6991.35m2，目前生产规模为年产2亿个塑料包装制品、5000万个包装纸盒。公司环保手续履行情况见下表。 表14 祥熠公司环评、验收情况一览表 序号 项目名称 建设内容 环评情况 验收情况 批准文号 批准时间 批准文号 批准时间 1 建设年产2亿个塑料包装制品项目 年产2亿个塑料包装制品 津武审环表[2015]022号 2015年2月11日 津武审验表[2016]029号 2016年5月19日 2 天津祥熠包装制品有限公司废气治理项目 安装有机废气集气系统、“UV光氧催化+活性炭吸附-脱附”净化装置及15m高排气筒 备案号： 201812011400001674 2018年12月26日 — — 3 年产5000万个包装纸盒 安装模切机、纸盒机等17台生产设备，建设包装纸盒生产线，年产5000万个包装纸盒 备案号： 20201201140000646 2020年3月18日 — — 1、现有工程情况 1.1 工程内容 现有工程厂区租赁的是天津盛华泽工艺品有限公司位于天津市武清区豆张庄镇世纪东路3号整个厂院，总占地面积为13449m2，建筑面积为6991.35m2，主要构筑物为办公楼、生产车间A、生产车间B和原料间、半成品库，与房产证信息一致，详细信息见表15，工程内容见表16。 表15 主要建构筑物一览表 序号 名称 占地面积（m2） 建筑面积（m2） 层数 高度（m） 结构 形式 功能 1 办公楼 503.99 1511.98 3 13 砖混 办公 2 生产车间A 成品库 2436.49 2436.49 1 8 钢结构 存放成品 3 生产车间B 生产区 1540 1540 1 8 钢结构 主要生产场所 车间办公区 139.8 139.8 模具室 150 150 脱包间 65 65 机房 105 105 上料间 114 114 纸制品车间 102 102 成品缓冲区 142 142 印刷间 50 50 小计 2407.8 2407.8 4 原料间、半成品库 635.08 635.08 1 6 钢结构 储存原料、半成品 合计 5983.36 6991.35 — — — -- 表16 现有工程基本情况 项目 内 容 生产规模 年产2亿个塑料包装制品、5000万个包装纸盒 工程内容 主体工程 建设于生产车间B内，进行年产2亿个塑料包装制品、5000万个包装纸盒生产。 辅助工程 主要包括原料间、半成品库、办公楼、生产车间A（成品库）等。 公 用 工 程 给水 由市政供水系统提供。 排水 雨污分流，无生产废水外排，仅排放生活污水。生活污水通过区内污水管网排入市政污水管网，最终排至豆张庄污水处理厂。 供电 由市政电网供给。 供热、供冷 办公区使用单体空调供热制冷，生产车间无需采暖，夏季制冷采用单体空调；生产工艺加热利用设备电加热、冷却采用冷水机、冷却塔间接冷却。 压缩空气 利用低压螺杆压缩机、增压机（配套冷干机等）为生产提供气源。 环保工程 废气：现有工程有机废气经“封闭生产区+集气口（12个）”全部收集至“UV光氧催化+活性炭吸附”装置净化处理，处理达标后由15m高排气筒P1'排放； 废水：外排废水仅为生活污水，经化粪池沉淀后排入污水管网，最终排入豆张庄污水处理厂。 固废：一般固废外售给物资回收部门；危废暂存于危废暂存间，由天津合佳威立雅环境服务有限公司定期清运处理；生活垃圾由城管委定期清运。 噪声：选用低噪声设备，水塔采用基础减振的降噪措施，风机采用“基础减振+隔声间”的降噪措施，其他设备均采用采取“厂房隔声+基础减振”的降噪措施。 占地面积 总占地13449m2 劳动定员及工作制度 劳动定员30人，采用3班24h工作制，年工作300天 1.2产品方案 现有工程产品方案具体见表17。 表17 现有工程产品方案一览表 序号 产品名称 产品规格 单个 重量 年产量 （个/年） 塑料 包装 制品 塑料包装盒 吹塑盒 圆盒 直径20~120MM、 高10-200MM （其中圆盒盖子采用注塑工艺） 14g/个 （平均） 2亿 注塑盒 方盒 长10-200MM、 宽10-200MM、 高1-200MM 刀叉勺等塑料制品 刀叉勺 / 4g/个 （平均） 包装纸盒 方盒 长20-200MM、 宽20-200MM、 高10-100MM 10g/个 （平均） 5000万 1.3主要生产设备 主要生产设备见表18。 表18 现有工程主要设备一览表 序号 名称 型号 台（套） 1 生产车间B 注塑机 90F2、130F2、UN120SK、UN160SK、PD-148KX、PD168-KX、PD208-KX 8 2 吹塑机 YK-1500/2H 3 3 XT-600-1 6 4 纸托机 2T-2000 5 5 印刷机 SZD-102 1 6 模切机 / 2 7 纸盒机 / 15 8 低压螺杆压缩机 BLT-100A、BLT-50A 2 9 T37系列增压机 BC650-10A 2 10 冷水机 50WSCS，制冷剂R22 2 11 集中供料系统 拓斯达，包括真空吸料+干燥除湿+输送供料（注塑机） 1 12 水塔 150T 2 13 “UV光氧+活性炭吸附” 净化装置 配套引风机25000m3/h 1 14 车间B生产区送风机 22000m3/h 1 15 中央空调机组 （送风3000m3/h） 模块机组，制冷剂134a 1 1.4原辅材料消耗 现有工程原辅材料消耗见表19。 表19 现有工程原辅材料消耗一览表 序号 原辅材料名称 单位 年用量 序号 原辅材料名称 单位 年用量 PET颗粒 t/a 1000 UV油墨 t/a 0.2 PS颗粒 t/a 400 齿轮油 t/a 0.15 PP颗粒 t/a 400 液压油 t/a 0.15 淋膜纸 t/a 500 托盘* 个/a 50 纸箱 个/a 2万 自来水 t/a 1125 塑料袋 个/a 5万 电 kWh 140万 模具* 个/a 100 *注：一次性投入，循环使用。 1.5 生产工艺流程 1.5.1塑料包装制品 具体生产工艺流程见图2。 图2 塑料包装制品工艺流程及排污节点示意图 工艺流程简述： 现有工程工艺流程较为简单，经上料、注塑、吹塑、检验、印刷等工序完成，具体工序如下。 （1）上料 PET、PS、PP等原料由集中供料系统自动上料至注塑机。 （2）注塑 注塑机先通过电加热将原料融化至流体状，温度控制在180~330℃，再输送高温熔体充入到闭合模腔中，经过冷却（循环冷却水间接冷却）和固化而制成具有一定几何形状和尺寸的型坯。 （3）吹塑 注塑的部分产品需经吹塑机吹塑成型，在型坯内通入压缩空气，使塑料型坯吹胀而紧贴在模具内壁上，经冷却（循环冷却水间接冷却）脱模，即得到塑料制品。吹塑过程使用电阻加热圈加热，控制温度约80℃。 （4）修整：清除产品周围所形成的毛边，经检验后进入印刷工序。 （5）印刷：少量产品需要印刷（约占0.1%），印刷采用丝网印刷，印刷完成后经人工外观检验、包装入库。 1.5.2包装纸盒 图3 包装纸盒工艺流程及排污节点示意图 工艺流程简述： 压线、模切： 利用模切机压印版施加一定的压力，将淋膜纸板预折部位压线、裁切部位轧切成一定形状（半成品），便于后续折成盒体。 折盒成型 利用纸盒机将上述半成品折成盒体成品。 检验、包装、入库 对产品外形进行检验，合格的装箱入库，不合格品作废料处理。 2、现有污染物产排放情况 2.1大气污染物 现有工程注塑机、吹塑机及印刷机运行过程中会挥发少量有机废气，该有机废气经“封闭生产区+集气口（12个）”全部收集至“UV光氧催化+活性炭吸附”装置净化处理，处理达标后由15m高排气筒P1'排放。 建设单位最近一次日常监测委托了河北升泰环境检测有限公司，于2020年1月8日对现有工程污染物排放进行了监测，监测报告文号：河北升泰 测2020第 0027号。根据该监测报告可知：现有工程排气筒P1'中VOCs排放浓度和排放速率均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表2中塑料制品制造标准限值；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）表1排放限值。故现有工程大气污染物达标排放，具体监测数据见下表。同时根据进、出口监测数据，VOCs净化效率为68.5%。 表20 现有工程大气污染物质治理措施及监测结果一览表 类别 污染源 污染物 治理措施 监测结果 排放标准限值 达标 分析 进口 出口 浓度 （mg/m3） 速率 （kg/h） 浓度 （mg/m3） 速率（kg/h） 浓度 （mg/m3） 速率* （kg/h） 废气 注塑、 吹塑、 印刷废气 P1' VOCs UV光氧催化+活性炭+15m高排气筒 0.969 0.00791 0.247 0.00249 50 0.75 达标 臭气浓度 131（无量纲） 97（无量纲） 1000（无量纲） *注：现有排气筒高度为15m，其周边200m范围内建筑物最高为13m（本厂区3F办公楼），排气筒高度不满足高于周边200m范围内最高建筑5m以上的要求。故，《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表2中塑料制品制造标准限值的VOCs排放速率减半，为0.75kg/h。 2.2废水污染物 现有项目仅排放生活污水，生活污水经化粪池处理后排入污水管网，最终排入豆张庄污水处理厂集中处理。 根据最近一次日常监测报告可知（河北升泰 测2020第 0027号），厂区总排放口各项污染物浓度均满足《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级标准要求，现有工程废水污染物达标排放，具体监测结果见下表。 表21 现有工程废水总排口水质监测结果一览表 类别 序号 污染源 污染物 治理措施 监测结果 （mg/L，pH除外） 标准值 （mg/L，pH除外） 达标 分析 废水 W1 生活废水 pH 生活污水经化粪池处理后排入污水管网，最终排入豆张庄污水处理厂。 7.54 6～9 达标 SS 34 400 CODcr 239 500 BOD5 75.7 300 氨氮 23.42 45 总磷 5.35 8 总氮 42.6 70 石油类 0.97 15 2.3 噪声 现有项目主要噪声源为生产车间的生产设备以及环保风机及冷却水塔运行时产生的噪声，祥熠公司采用低噪声设备，生产设备采用墙体隔声和基础减振降噪，环保风机及冷却塔采用基础减振降噪。根据河北升泰环境检测有限公司于2020年1月8日对现有工程运行时厂界噪声监测报告（报告文号：河北升泰 测2020第 0027号）可知，祥熠公司昼间厂界噪声为56~58dB（A），夜间厂界噪声46~48dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类限值标准，现有工程厂界达标排放。具体监测结果如下： 表22 现有工程厂界噪声检测结果 单位：dB（A） 监测位置 2020.1.8 达标情况 昼间 夜间 1#厂界东侧外1m 57 47 达标 2#厂界南侧外1m 56 47 达标 3#厂界西侧外1m 58 46 达标 4#厂界北侧外1m 57 48 达标 2.4现有工程固体废物 现有工程固体废物包括一般工业固废、危险废物及生活垃圾，具体产生环节及污染防治措施见下表。 表23 现有工程污染源及治理措施一览表 类别 污染源名称 污染物 治理措施 达标分析 一般 工业 固废 原料包装 S1废包装材料 作为废品外售 全部妥善处置，不外排 修整 S2塑料边角废料 塑料包装制品 检验* S3塑料包装制品不合格品 模切 S4淋膜纸边角废料 纸盒检验 S5纸盒不合格品 模具循环使用 过程 废模具 危险废物 废气处理装置 废活性炭（HW49） 由天津合佳威立雅环境服务有限公司处理 废UV灯管（HW29） 设备维修 废油（HW08） 废包装铁桶（HW49） 废包装塑料桶（HW49） 沾染废物（HW49） 生活垃圾 厂区办公 生活垃圾 由城管委定期清运 注：目前废包装铁桶（润滑油、液压油包装桶）作为废油盛装桶，废包装塑料桶（油墨包装桶，目前油墨用量很少）作为含油抹布盛装桶，今后需要在危废协议中补充包装桶类别。 3、排污口规范化 祥熠公司已根据《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》(津环保监理[2002]71号)和《天津市污染源排放口规范化技术要求》(津环保监测[2007]57号)的相关要求，并结合当地环保局的管理要求进行了厂区排放口的规范化设置及管理。具体设置的排放口规范化情况如下图。 图4 排污口环境保护图形标志 4、现有工程污染物排放量 根据已有环评批复文件和验收检测报告，祥熠公司现有工程污染排放总量见下表： 表24 现有工程污染物排放总量 类别 污染物 环评及其批复允许排放量t/a 实际排放总量t/a 废气 VOCs 0.203① 0.0179② 废水 项目 祥熠厂区废水总排口③ 豆张庄污水处理厂④ 祥熠厂区废水总排口 豆张庄污水处理厂⑥ 废水量 486 486 486 486 CODcr 0.194 0.0194 0.141⑤ 0.0102 氨氮 0.015 0.0013 0.008⑤ 0.0001 总氮 0.024 0.0073 0.0207② 0.0047 总磷 0.0015 0.00019 0.0008⑤ 0.000034 注：①根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式和现有工程物料的实际使用量计算VOCs（以非甲烷总烃计）产生量，再根据最近一次监测数据（报告编号：河北升泰 测2020第 0027号）计算的VOCs净化效率68.5%核算得出。 ②表中VOCs、总氮实际排放量根据河北升泰环境检测有限公司出具的日常监测报告（河北升泰 测2020第 0027号）核算。 ③ 根据厂区废水总排口污染物预测排放浓度（CODcr 400mg/L、氨氮 30mg/L、总磷 3.0mg/L、总氮 50mg/L）核算得出。 ④ 根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12/599-2015）B 标准限值核算得出； ⑤ 表中CODcr、氨氮、总磷实测排放量根据《天津祥熠包装制品有限公司建设年产2亿个塑料包装制品项目竣工环境保护验收监测报告表》（津丽环监验字[2015]）核算。 ⑥ 根据天津市生态环境局网站污染源管理“2019年9月天津市重点排污单位监测结果（污水处理厂）”（COD 21mg/L、氨氮 0.15mg/L、总氮9.77mg/L、总磷0.07mg/L）核算得出。 5、排污许可制衔接情况 祥熠公司现有工程为C2926塑料包装箱及容器制造，根据现有工程塑料颗粒原料理化性质及生产工艺流程，不涉及改性环节，对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，属于“二十四、橡胶和塑料制品业29-62塑料制品业292-其他”，建设单位属于依法实行排污登记管理，但不需要申请排污许可证的排污单位。根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）和天津市生态环境局2020年2月12日发布的《市生态环境局关于全面开展申领排污许可证及排污信息登记工作的公告》，建设单位应在实施时限（2020年9月30日）内在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息，完成登记管理相关工作，合法排污。 6、突发环境事件应急预案备案情况 依据《国务院办公厅关于印发突发事件应急预案管理办法的通知》（国办发（2013）101号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（实行）》（环发[2015]4号）的要求，建设单位应编制突发环境事件应急预案，并在当地生态环境局备案。 目前，祥熠公司未完成突发环境事件应急预案的编制及备案工作。 7、现有工程环境问题 祥熠公司于2015年租赁天津盛华泽工艺品有限公司闲置厂房、办公楼等建构筑物进行塑料包装制品生产，厂内锅炉房为天津盛华泽工艺品有限公司所遗留的，本公司不使用。祥熠公司办公室供热制冷采用单体空调，生产车间冬季不供暖，夏季分体式空调制冷；生产工艺冷却采用冷水机、冷却塔间接冷却；加热采用电加热。 目前，祥熠公司现有工程各项环保设施已按照环评报告及批复要求落实到位，排污口规范化符合相关文件要求，并自2020年1月定期自行开展日常监测（已签订年度日常监测合同），但未进行排污登记。根据验收监测数据和2020年1月首次日常监测数据，各项污染物排放均能满足环评现阶段执行的标准要求，做到达标排放；危险废物与天津合佳威立雅环境服务有限公司签订了危废协议，危废协议及危废转移记录（近一年共转移1次）详见附件；同时，污染物排放总量小于环评批复总量。因此，根据现有工程环评批复、验收意见及现场踏勘，现有工程环保问题主要为以下3点： ① 现有工程突发环境事件应急预案未备案，应尽快完成突发环境应急预案的编制工作，并在环境管理部门完成备案工作。 ② 现有工程暂未填报排污登记表，根据天津市生态环境局2020年2月12日发布的《市生态环境局关于全面开展申领排污许可证及排污信息登记工作的公告》，建设单位应在实施时限（2020年9月30日）内完成排污登记，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息，完成登记管理相关工作，合法排污。 ③ 危废协议需补充废包装铁桶、废包装塑料桶类别。 8、“以新带老” 有机废气治理设施：为降低污染物排放，提高有机废气净化效率，建设单位拟将现有工程有机废气治理设施（UV光氧催化+活性炭吸附）及15m高排气筒P1'拆除，将产生的有机废气并入本次项目新建的“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”装置一同处理，处理后由新建的19m高排气筒排放。 冷水机：现有冷水机制冷剂为R22，二氟一氯甲烷（CHF2Cl），根据环境保护部发布的《中国受控消耗臭氧层物质清单》（2010年第72号），属于第五类含氢氯氟烃。根据《关于生产和使用消耗臭氧层物质建设项目管理有关工作的通知》（环大气（2018）5号）的相关要求，禁止新建、扩建生产和使用作为制冷剂受控用途的消耗臭氧层物质的建设项目，故本项目投运前应购置新冷水机，替换现有冷水机。新冷水机制冷剂采用134a，属于不破坏臭氧层的环保制冷剂，不在《中国受控消耗臭氧层物质清单》（2010年第72号）中。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 武清区位于天津市西北部，海河水系中下游，东与天津市宝坻区、宁河县搭界、南与天津市北辰区、西青区、河北省霸州市相连，西与河北省廊坊市安次区接壤，北与北京市通州区、河北省廊坊市香河县比邻。武清区位于东经116º46´43"～117º19´59"、北纬39º07´05"～39º42´20"，东西宽41.78km，南北长65.22km，北阔南狭。 本项目厂址位于天津市武清区豆张庄镇世纪东路3号，厂址中心坐标为北纬39.404264°，东经116.939101°。厂址东侧隔世纪东路为规划居住用地（目前闲置）和天津市电力公司，南侧为天津市兴新食品有限公司和分散住宅，西侧为天津吉宇纸制品有限公司，北侧为天津煊宇包装制品有限公司。项目具体地理位置见附图1、周边环境情况见附图3。 2、地形、地质、地貌 武清区地处华北冲积平原下端，地势平缓，自北、西、南向东南海河入海方向倾斜，海拔高度最高11.3m，最低1.3m。土壤的成土母质多为永定河和北运河的冲积物，土壤均为潮土，土层深厚，具有多宜性特点。本地区地势平缓，全区被新生代松散沉积物覆盖，境内地势平坦，西北部略高，海拔最高11.3m，最低0.3m。武清区处于华北沉降带的冀中凹陷北部，影响较大的断裂带有两组，一组是北北东向断裂带，一组是北北西向断裂带，这些断裂带控制着境内地层分布、矿产形成、地震活动及地表沉降等。地貌类型按成因分为冲积平原和海积冲积平原，表现地形有微倾斜平地、低平地、缓岗、洼地、河漫滩、人为地形等。 3、气候、气象 武清区属暖温带半湿润大陆性季风气候，四季分明，春季日照长，干旱、少雨、多风；夏季炎热，降雨集中；秋季昼暖夜凉，温差大；冬季寒冷，北风多，日照少，降水稀少，年平均降水量为606mm。年平均气温13.0度，1月平均气温为-5.1℃，7月平均气温为6.1℃，年极端最高气温40.6℃，年极端最低气温-19.9℃。年平均日照百分率为49%，平均无霜期212天，平均年降水量213.1mm。相对湿度为64%，平均气压101.66kPa。 4、水文 武清区境内有永定河、北运河、青龙湾河、排污河 4 条一级河道和龙河、龙凤河故道、北新河等7条二级河道、纵横区境269.7公里，年径流量4.2亿立方米。境内平均年产水量1.58亿立方米，地下水储量1.5亿立方米。可开采量1亿立方米。区内有上马台、小于庄和黄庄三座水库，总蓄水量3600万立方米。 5、生物资源 武清区粮食作物主要有小麦、玉米、水稻、杂粮等。经济作物主要有蔬菜、油料、棉花等。蔬菜又分为白菜类、根菜类、绿叶类、食用菌类等11大类100多个品种。水果品种主要有苹果、梨、桃、葡萄等。主要畜牧品种有猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅等。水产资源以淡水养殖为主、有鲢、鲤、银鱼等10多个品种。林木有杨、柳、榆、槐、椿等5大类30多个品种。境内野生动物资源比较丰富，有小类哺乳动物、鸟类、鱼类、两栖爬行类等6大类120多种。 6、土壤与植被 全区土壤大部分为普通潮土，占75.9%，盐化潮土占16.2%，湿潮土占7.9%。植物资源有野生植被和人工植被二类。野生植被主要分布在洼地、沼泽、沙岗、盐碱地等处；人工植被分布于村落、河堤、道路两侧。主要科目有乔木和果木，此外是农作物、花卉等。 7、矿产资源 武清区内已知的矿藏主要有石油、天然气、煤、地下热水等资源。区境东北部的武清凹陷是天津市主要的储油点构造之一、油层多、储量大、油质好。地热异常区面积为130平方公里，已成功开采了8眼地热井，井口出水温度为75℃左右，水质弱碱性，综合利用前景非常可观。境内西北部有较为丰富的优质煤储藏。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量状况 1.1 基本污染物环境质量现状调查 本项目位于豆张庄镇世纪东路3号，根据大气功能区划分，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单规定。为了解项目所在地区的环境空气质量现状，根据天津市生态环境监测中心官方网站公布的2019年天津市环境空气质量月报中武清区自动监测数据，其统计结果见表25。 表 25 武清区2019年环境空气监测统计结果 月份 PM2.5 （μg/m3） PM10 （μg/m3） SO2 （μg/m3） NO2 （μg/m3） CO-95%（mg/m3） O3-8H-90% （μg/m3） 一月 74 110 17 55 2.2 58 二月 88 109 13 41 2.2 83 三月 56 87 11 43 1.6 117 四月 51 89 11 39 1.5 146 五月 38 76 12 37 1.3 183 六月 44 68 11 35 1.7 235 七月 42 56 7 26 1.3 194 八月 28 43 8 34 1.2 178 九月 44 70 12 41 1.5 208 十月 45 72 10 45 1.3 126 十一月 54 90 12 53 2.3 54 十二月 59 79 12 51 2.4 51 年均值 52 79 11 42 1.9 179 年平均标准（二级） 35 70 60 40 4.0 160 由上表可知，武清区环境空气中基本污染物SO2年均值及CO 24小时平均浓度第95百分位数平均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，NO2、PM10、PM2.5年均值及O3日最大8小时平均浓度第90百分位数平均值均超过上述标准相应限值要求，可吸入颗粒物及细颗粒物为影响该区域空气质量的首要污染物。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）对项目所在区域环境空气质量进行达标判断，见下表26。 表26 武清区2019年环境空气达标情况 污染物 评价指标 现状浓度/μg/m3 标准值/μg/m3 占标率/% 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 52 35 149 不达标 PM10 年平均质量浓度 79 70 113 不达标 SO2 年平均质量浓度 11 60 18 达标 NO2 年平均质量浓度 42 40 105 不达标 CO-95% 日均值第95%百分位数浓度 1900 4000 48 达标 O3-90% 日最大8h平均值第90%百分位数浓度 179 160 112 不达标 由上表可知，六项污染物没有全部达标，故判定项目所在区域为环境空气不达标区。 为改善环境空气质量，天津市大力推进《天津市2018年大气污染防治工作方案》（津政办发（2018）13号）、《天津市重污染天津应急预案》（津政办发[2019]40号）、《天津市打嬴蓝天保卫战三年作战计划（2018-2020年）》（津政发（2018）18号）、《关于加强重污染天气应对夯实应急减排措施的指导意见》（环办大气函〔2019〕648号）以及《关于印发天津市打好攻坚防治攻坚战2020年工作计划的通知》（津污防攻坚指[2020]3号）等工作的实施，加快以细颗粒物（PM2.5）为重点的大气污染治理，切实改善环境空气质量。计划到2020年，全市PM2.5年均浓度达到48微克/立方米左右，全市和各区优良天数比例达到71%，重污染天数比2015年减少25%，重点行业烟尘、二氧化硫、氮氧化物以及交通领域颗粒物、氮氧化物累计排放量比2017 年减少30%。 1.2 其他污染物环境质量现状调查与评价 本项目引用《天津煊宇包装制品有限公司建设年产4亿个塑料包装容器及7千万个塑料餐具项目》环境影响报告表中非甲烷总烃（VOCs）、乙醛、苯乙烯、甲苯、臭气浓度的环境质量监测报告数据，来说明项目选址区域其他污染物环境质量状况。引用的检测报告检测点位距本项目中心200m范围内，在大气环境影响评价范围内（以厂址为中心、边长5km矩形区域为大气环境影响评价范围），符合《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）“6.2.2 其他污染物环境质量现状数据”相关要求，无需补充监测。 引用的检测报告编号分别为ZS0A9A0085、ZS0A9D0270，均由天津中盛环境检测技术服务有限公司检测，检测日期分别为2019.04.25~05.02（非甲烷总烃）、2019.01.15~01.21（甲苯、乙醛、苯乙烯、臭气浓度），频次为7天每天四次，统计监测结果见下表。 表27 环境空气非甲烷总烃监测结果 监测点坐标 1#：N 39°41' 17.67" E 116°56' 24.28" 2#：N 39°24' 19.23" E 116°56' 24.49" 采样日期 采样时间 检测项目及结果 非甲烷总烃（mg/m3） 2019.04.25 2:00-3:00 0.47 0.49 8:00-9:00 0.55 0.64 14:00-15:00 0.59 0.44 20:00-21:00 0.60 0.61 2019.04.26 2:00-3:00 0.60 0.56 8:00-9:00 0.54 0.62 14:00-15:00 0.39 0.56 20:00-21:00 0.56 0.52 2019.04.28 2:00-3:00 0.35 0.63 8:00-9:00 0.46 0.59 14:00-15:00 0.60 0.62 20:00-21:00 0.34 0.61 2019.04.29 2:00-3:00 0.62 0.70 8:00-9:00 0.57 0.69 14:00-15:00 0.59 0.73 20:00-21:00 0.73 0.63 2019.04.30 2:00-3:00 0.60 0.73 8:00-9:00 0.62 0.55 14:00-15:00 0.64 0.61 20:00-21:00 0.68 0.61 2019.05.01 2:00-3:00 0.70 0.57 8:00-9:00 0.50 0.42 14:00-15:00 0.61 0.68 20:00-21:00 0.47 0.47 2019.05.02 2:00-3:00 0.77 0.53 8:00-9:00 0.60 0.45 14:00-15:00 0.59 0.50 20:00-21:00 0.57 0.42 表28 采样期间气象条件—非甲烷总烃 日期 监测时间 大气压（kPa） 平均 气压（kPa） 温度 （℃） 平均 温度 （℃） 湿度 （%） 风向 风速 （m/s） 总云 量 低云 量 2019.04.25 2:00-3:00 101.6 101.7 5.4 10.4 90.2 西西南 4.1 5 2 8:00-9:00 101.8 7.3 82.1 西 2.2 14:00-15:00 101.6 15.2 33.5 南 4.0 20:00-21:00 101.6 13.5 44.6 西西南 4.1 2019.04.26 2:00-3:00 101.7 102.0 10.4 13.3 78.2 西 3.2 5 2 8:00-9:00 102.2 10.6 81.5 西西南 2.4 14:00-15:00 102.1 17.7 34.5 北西北 2.0 20:00-21:00 102.1 14.6 52.6 西西南 2.5 2019.04.28 2:00-3:00 101.9 101.7 5.9 11.5 97.5 南东南 2.5 6 3 8:00-9:00 101.9 10.2 74.3 南西南 2.1 14:00-15:00 101.6 15.6 55.3 西南 3.2 20:00-21:00 101.5 14.1 66.7 西西南 1.7 2019.04.29 2:00-3:00 101.4 101.1 11.9 16.6 81.8 南东南 1.2 4 1 8:00-9:00 101.4 13.8 73.5 南东南 1.5 14:00-15:00 100.8 22.1 29.1 东南 2.3 20:00-21:00 100.7 18.5 43.6 南东南 1.8 2019.04.30 2:00-3:00 100.9 101.0 14.3 19.2 51.3 西南 3.0 4 2 8:00-9:00 100.9 20.7 39.6 西北偏北 3.2 14:00-15:00 100.9 22.6 24.3 西北偏北 3.9 20:00-21:00 101.1 19.1 29.6 西 3.5 2019.05.01 2:00-3:00 101.3 101.3 12.5 20.8 51.3 西 3.0 4 1 8:00-9:00 101.5 19.8 23.6 西北偏北 3.2 14:00-15:00 101.3 27.8 11.7 西北偏北 3.5 20:00-21:00 101.2 22.9 16.3 西南偏西 4.2 2019.05.02 2:00-3:00 101.3 101.3 17.7 23.1 29.3 西南偏西 3.8 4 1 8:00-9:00 101.4 20.1 28.6 西 3.0 14:00-15:00 101.2 30.3 9.6 西南偏西 2.5 20:00-21:00 101.2 24.3 20.3 西南偏西 2.2 表29 环境空气甲苯、乙醛、苯乙烯、臭气浓度监测结果 采样时间 3#：N 39°24' 20.67"，E 116°56' 22.50" 检测日期 检测时间 检测项目及结果 甲苯 （mg/m3） 乙醛 （mg/m3） 苯乙烯 （mg/m3） 臭气浓度 （无量纲） 2019.01.15 2:00-3:00 ＜0.0015 ＜0.04 ＜0.0015 ＜10 8:00-9:00 ＜0.0015 ＜0.04 ＜0.0015 ＜10 14:00-15:00 ＜0.0015 ＜0.04 ＜0.0015 ＜10 20:00-21:00 ＜0.0015 ＜0.04 ＜0.0015 ＜10 2019.01.16 2:00-3:00 ＜0.0015 ＜0.04 ＜0.0015 ＜10 8:00-9:00 ＜0.0015 ＜0.04 ＜0.0015 ＜10 14:00-15:00 ＜0.0015 ＜0.04 ＜0.0015 ＜10 20:00-21:00 ＜0.0015 ＜0.04 ＜0.0015 ＜10 2019.01.17 2:00-3:00 ＜0.0015 ＜0.04 ＜0.0015 ＜10 8:00-9:00 ＜0.0015 ＜0.04 ＜0.0015 ＜10 14:00-15:00 ＜0.0015 ＜0.04 ＜0.0015 ＜10 20:00-21:00 ＜0.0015 ＜0.04 ＜0.0015 ＜10 2019.01.18 2:00-3:00 ＜0.0015 ＜0.04 ＜0.0015 ＜10 8:00-9:00 ＜0.0015 ＜0.04 ＜0.0015 ＜10 14:00-15:00 ＜0.0015 ＜0.04 ＜0.0015 ＜10 20:00-21:00 ＜0.0015 ＜0.04 ＜0.0015 ＜10 2019.01.19 2:00-3:00 ＜0.0015 ＜0.04 ＜0.0015 ＜10 8:00-9:00 ＜0.0015 ＜0.04 ＜0.0015 ＜10 14:00-15:00 ＜0.0015 ＜0.04 ＜0.0015 ＜10 20:00-21:00 ＜0.0015 ＜0.04 ＜0.0015 ＜10 2019.01.20 2:00-3:00 ＜0.0015 ＜0.04 ＜0.0015 ＜10 8:00-9:00 ＜0.0015 ＜0.04 ＜0.0015 ＜10 14:00-15:00 ＜0.0015 ＜0.04 ＜0.0015 ＜10 20:00-21:00 ＜0.0015 ＜0.04 ＜0.0015 ＜10 2019.01.21 2:00-3:00 ＜0.0015 ＜0.04 ＜0.0015 ＜10 8:00-9:00 ＜0.0015 ＜0.04 ＜0.0015 ＜10 14:00-15:00 ＜0.0015 ＜0.04 ＜0.0015 ＜10 20:00-21:00 ＜0.0015 ＜0.04 ＜0.0015 ＜10 采样时间 4#：N 39°24' 17.46"，E 116°56' 24.96" 检测日期 检测时间 检测项目及结果 甲苯 （mg/m3） 乙醛 （mg/m3） 苯乙烯 （mg/m3） 臭气浓度 （无量纲） 2019.01.15 2:00-3:00 ＜0.0015 ＜0.04 ＜0.0015 11 8:00-9:00 ＜0.0015 ＜0.04 ＜0.0015 12 14:00-15:00 ＜0.0015 ＜0.04 ＜0.0015 11 20:00-21:00 ＜0.0015 ＜0.04 ＜0.0015 12 2019.01.16 2:00-3:00 ＜0.0015 ＜0.04 ＜0.0015 11 8:00-9:00 ＜0.0015 ＜0.04 ＜0.0015 12 14:00-15:00 ＜0.0015 ＜0.04 ＜0.0015 12 20:00-21:00 ＜0.0015 ＜0.04 ＜0.0015 12 2019.01.17 2:00-3:00 ＜0.0015 ＜0.04 ＜0.0015 11 8:00-9:00 ＜0.0015 ＜0.04 ＜0.0015 13 14:00-15:00 ＜0.0015 ＜0.04 ＜0.0015 11 20:00-21:00 ＜0.0015 ＜0.04 ＜0.0015 12 2019.01.18 2:00-3:00 ＜0.0015 ＜0.04 ＜0.0015 11 8:00-9:00 ＜0.0015 ＜0.04 ＜0.0015 11 14:00-15:00 ＜0.0015 ＜0.04 ＜0.0015 13 20:00-21:00 ＜0.0015 ＜0.04 ＜0.0015 11 2019.01.19 2:00-3:00 ＜0.0015 ＜0.04 ＜0.0015 12 8:00-9:00 ＜0.0015 ＜0.04 ＜0.0015 11 14:00-15:00 ＜0.0015 ＜0.04 ＜0.0015 11 20:00-21:00 ＜0.0015 ＜0.04 ＜0.0015 13 2019.01.20 2:00-3:00 ＜0.0015 ＜0.04 ＜0.0015 13 8:00-9:00 ＜0.0015 ＜0.04 ＜0.0015 12 14:00-15:00 ＜0.0015 ＜0.04 ＜0.0015 11 20:00-21:00 ＜0.0015 ＜0.04 ＜0.0015 13 2019.01.21 2:00-3:00 ＜0.0015 ＜0.04 ＜0.0015 12 8:00-9:00 ＜0.0015 ＜0.04 ＜0.0015 11 14:00-15:00 ＜0.0015 ＜0.04 ＜0.0015 12 20:00-21:00 ＜0.0015 ＜0.04 ＜0.0015 11 表30 采样期间气象条件——甲苯、乙醛、苯乙烯、臭气浓度 日期 监测时间 大气压（kPa） 平均 气压（kPa） 温度 （℃） 平均 温度 （℃） 湿度 （%） 风向 风速 （m/s） 总 云 量 低 云 量 2019.01.15 2:00-3:00 103.4 103.7 -3.4 -5.5 17.0 北 3.6 2 2 8:00-9:00 103.9 -7.7 23.4 北 3.1 14:00-15:00 103.7 -3.6 13.1 北 2.3 20:00-21:00 103.6 -7.4 25.6 南 2.2 2019.01.16 2:00-3:00 103.4 102.9 -6.8 -3.9 23.2 西南 2.3 4 3 8:00-9:00 103.0 -8.0 31.8 西南 2.4 14:00-15:00 102.6 2.0 15.0 西 2.6 20:00-21:00 102.6 -2.7 26.3 南东南 2.8 2019.01.17 2:00-3:00 102.5 102.6 -6.5 -2.2 36.6 南西南 2.1 1 1 8:00-9:00 102.6 -8.4 48.5 西西南 1.1 14:00-15:00 102.5 -6.6 9.4 东 1.4 20:00-21:00 102.6 -0.5 22.1 南东南 2.7 2019.01.18 2:00-3:00 102.6 102.5 -3.6 -0.9 34.5 东南 2.2 7 5 8:00-9:00 102.5 -5.3 48.6 南 3.4 14:00-15:00 102.3 6.2 27.4 北东北 1.5 20:00-21:00 102.4 -0.9 46.4 北 2.4 2019.01.19 2:00-3:00 102.5 102.6 -1.8 0.7 45.4 北 3.2 9 6 8:00-9:00 102.7 -0.3 25.2 北东北 2.4 14:00-15:00 102.6 4.7 17.3 北 3.6 20:00-21:00 102.7 0.0 28.5 北西北 1.5 2019.01.20 2:00-3:00 103.1 103.2 -2.0 0.0 34.2 北 3.5 1 1 8:00-9:00 103.4 -2.1 27.5 北 3.2 14:00-15:00 103.2 4.0 13.4 北西北 3.7 20:00-21:00 103.0 0.0 23.3 西西南 2.3 2019.01.21 2:00-3:00 102.7 102.4 -5.5 -0.7 36.2 南东南 2.4 3 2 8:00-9:00 102.6 -6.7 48.5 南 2.6 14:00-15:00 102.2 8.6 10.7 西 3.8 20:00-21:00 102.1 0.7 23.5 南东南 2.2 表31 环境空气其他污染物监测数据统计结果 mg/m3 监测点位 监测因子 平均时间 评价标准 监测浓度 范围 最大浓度 占标率/% 超标率 /% 是否 达标 1# 非甲烷总烃 小时浓度 均值 2.0 0.34-0.77 38.5 0 达标 2# 0.42-0.73 36.5 0 达标 3# 甲苯 0.2 未检出 / 0 达标 4# 未检出 / 0 达标 3# 乙醛 0.01 未检出 / 0 达标 4# 未检出 / 0 达标 3# 苯乙烯 0.01 未检出 / 0 达标 4# 未检出 / 0 达标 3# 臭气浓度 / / ＜10 / 0 / 4# 10~13 / 0 / 由上表监测统计结果可知，项目所在区域非甲烷总烃监测值满足《大气污染物综合排放标准详解》中推荐的参考值；甲苯、乙醛、苯乙烯满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值。 2、声环境质量状况 根据《市环保局关于印发“天津市<声环境质量标准>适用区域划分”（新版）的函》（津环保固函[2015]590号）2类标准适用区中“豆张庄乡政府所在地-京沪高速出口—高场村地—京福公路—豆张庄镇地界”以及园区规划环评相关内容，本项目所在地属于2类声功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 本项目建设单位租赁的是天津盛华泽工艺品有限公司位于天津市武清区豆张庄镇世纪东路3号整个厂院，且院内无其他企业，根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），选取本项目所在的厂院院墙作为本项目厂界。为了解项目周边声环境质量，选取项目厂界及周边200m范围内噪声敏感点进行环境噪声监测。 厂界环境噪声：根据天津中盛环境检测技术服务有限公司出具的监测报告（ZS0A9F0ACI），厂区四周厂界噪声监测值昼间为55～58dB（A），夜间为44～47dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准限值。具体噪声监测结果见表32。 表32 厂界声环境质量现状监测结果一览表 序号 监测点位置 监测日期 监测 因子 昼 间 夜 间 检测结果 监测值(dB(A)) 标准值(dB(A)) 监测值(dB(A)) 标准值(dB(A)) # 东厂界 2019.6.20 Leq 56 60 45 50 达标 2019.6.21 57 44 达标 # 南厂界 2019.6.20 55 46 达标 2019.6.21 55 46 达标 # 西厂界 2019.6.20 57 47 达标 2019.6.21 57 47 达标 # 北厂界 2019.6.20 58 46 达标 2019.6.21 57 45 达标 敏感点环境噪声：根据河北迈吉环保科技有限公司出具的监测报告（迈吉检字（2020）第0259号-H），噪声敏感点处环境噪声监测值为昼间50～51dB（A），夜间为40～41dB（A），满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准限值，具体见下表。 表33 敏感点声环境质量现状监测结果一览表 序号 监测点位置 监测日期 监测 因子 昼 间 夜 间 检测结果 监测值(dB(A)) 标准值(dB(A)) 监测值(dB(A)) 标准值(dB(A)) # 分散住宅 2020.5.17 Leq 50 60 41 50 达标 2020.5.18 50 40 达标 # 规划居住用地 2020.5.17 51 41 达标 2020.5.18 50 41 达标 # 新世纪花园 2020.5.17 50 40 达标 2020.5.18 51 41 达标

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据项目性质及周围环境特征，本项目声环境评价等级为二级，确定厂址周围200m为噪声环境影响评价范围；根据“环境影响分析”章节知，本项目大气评价等级为二级，以厂址为中心、边长5km矩形区域为大气环境影响评价范围；本项目环境风险等级为简单分析，无需设置风险评价范围，本项目仅对项目边界3km范围内风险敏感目标进行调查。根据现场勘察结果，项目选址不占压生态用地红线，项目环境敏感目标具体见下表。 表34-1 本项目声环境保护目标一览表 序 号 敏感目标名称 朝向 坐标/m （原点为厂区西南角为） 相对方位 距离 （m） 保护 对象 保护 内容 规模 （人数） 环境 功能区 X Y 分散住宅① 正对 77 -50 南 5 居住区 居民 4户 GB3096-2008-2类 规划居住用地② / 763 978 东 15 居住区 居民 / 新世纪花园 侧对 233 -325 南 195 居住区 居民 3000 表34-2 本项目大气环境保护目标一览表 序号 敏感目标名称 坐标/m （原点为厂区西南角为） 保护 对象 保护 内容 环境 功能区 相对厂址方位 距离 （m） X Y 分散住宅① 77 -50 居住区 居民 GB3095-2012-二类区（二级） 南 5 兴新食品公司③ 607 68 食品厂 / 南 / 规划居住用地 763 978 居住区 居民 东 15 新世纪花园 233 -325 居住区 居民 南 195 权健（天津）肿瘤医院 -303 -125 医院 医护人员、病人 西南 268 豆张庄中心小学 577 -433 文化区 师生 东南 549 豆张庄初级中学 725 -216 文化区 师生 东南 514 豆张庄村 -232 -1077 村庄 村民 南 878 亿博香墅里 906 -669 居住区 居民 东南 790 豆张庄医院 982 -891 医院 医护人员、病人 东南 1171 东辛庄村 2393 -1373 村庄 村民 东南 1914 西辛庄村 2102 -1544 村庄 村民 东南 2184 高场村 -2045 575 村庄 村民 西 1636 龚家庄村 -3040 1615 村庄 村民 西北 2990 表34-3 本项目风险保护目标一览表 序 号 敏感目标名称 相对方位 坐标/m （原点为厂区西南角为） 距离 （m） 保护 对象 保护 内容 规模 （人数） X Y 分散住宅① 南 77 -50 5 居住区 居民 4户 兴新食品公司③ 南 607 68 / 食品厂 / 50 规划居住用地② 东 763 978 15 居住区 居民 / 新世纪花园 南 233 -325 195 居住区 居民 3000 权健（天津）肿瘤医院 西南 -303 -125 268 医院 医护人员、病人 2000 豆张庄中心小学 东南 577 -433 549 文化区 师生 270 豆张庄初级中学 东南 725 -216 514 文化区 师生 400 豆张庄村 南 -232 -1077 878 村庄 村民 5000 亿博香墅里 东南 906 -669 790 居住区 居民 2000 豆张庄医院 东南 982 -891 1171 医院 医护人员、病人 50 东辛庄村 东南 2393 -1373 1914 村庄 村民 1500 西辛庄村 东南 2102 -1544 2184 村庄 村民 600 高场村 西 -2045 575 1636 村庄 村民 1050 注：①分散住宅，共4户，目前无人居住。 ②根据天津市武清区豆张庄镇总体规划（2011~2020），世纪东路西侧空地为规划居住用地，目前尚未开发，处于闲置状态。由于天津市武清区豆张庄镇尚未编制新的总体规划，本评价以天津市武清区豆张庄镇总体规划（2011~2020）为准。 ③ 天津市兴新食品有限公司为膨化食品（油炸）生产企业，根据《食品生产通用卫生规范》，厂区不应选择对食品有显著污染的区域，故本次评价将项目南厂界的天津市兴新食品有限公司列为大气敏感目标和风险敏感目标。

# 评价适用标准

环境质量标准 环境空气 根据当地环境空气质量功能区分类，本项目所在地属二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准；TVOC、苯乙烯、甲苯、乙醛执行《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值，见表35。 表35 环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染物 浓度限值 标准来源 年均值 日平均值 小时均值 SO2 60 150 500 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准及其修改单 NO2 40 80 200 CO — 4000 10000 O3 — 160(日最大8h平均) 200 PM10 70 150 — PM2.5 35 75 — 苯乙烯 — — 10 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值 甲苯 — — 200 乙醛 — — 10 TVOC — 600(8h平均) — 非甲烷总烃 2000（一次值） 《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值 2、声环境 根据《市环保局关于印发“天津市<声环境质量标准>适用区域划分”（新版）的函》（津环保固函[2015]590号）2类标准适用区中“豆张庄乡政府所在地-京沪高速出口—高场村地—京福公路—豆张庄镇地界”以及园区规划环评相关内容，项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目四周厂界和项目南厂界外5m处分散住宅（共4栋，无人居住）声环境质量均执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目四周非主干道、次干道，不涉及4类声环境功能区。具体执行标准见表27。 表36 声环境质量标准 单位：dB（A） 区域 标准类别 时段 昼间 夜间 项目四周厂界 2类 60 50 分散住宅*、规划居住区、新世纪花园（西北角1栋）等敏感点 2类 60 50 *注：共4户，无人居住。

污染物排放标准 1、废气 挤出、高周波压线、吸塑及上胶等产生的有机废气经“封闭生产区+集气口”全部收集至“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”装置净化处理，最后由新建的1根19m高排气筒P1排放；破碎粉尘经“独立密闭间+顶吸罩”收集至1套布袋除尘器净化处理，处理达标后由同一根19m高排气筒P1排放。 有机废气有组织排放的VOCs排放浓度、排放速率执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表2塑料制品制造标准限值；非甲烷总烃、乙醛、苯乙烯、甲苯、乙苯排放浓度及单位产品非甲烷总烃排放量执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值；苯乙烯、乙苯排放速率及臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）表1排放限值。 破碎粉尘有组织颗粒物排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值。 表37 本项目废气排放标准 污染物 有组织排放限值（19m） 标准 最高允许排放浓度 （mg/m3） 最高允许排放速率①（kg/h） VOCs 50 3.02 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2“塑料制品制造”-挤出、高周波压线、吸塑及上胶工序 非甲烷总烃 60 本项目所 有树脂 / 挤出、高周波压线、吸塑工序：有机废气所有污染物排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5浓度限值； 苯乙烯、乙苯排放速率执行《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）表1限值。 单位产品非甲烷总烃排放量 0.3 （kg/t产品） / 甲苯 8 PS / 乙苯 50 2.3 苯乙烯 20 2.3 乙醛 20 PET / 臭气浓度 1000（无量纲） / 臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）表1限值 颗粒物 20 / 排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5限值 注：①本项目排气筒高度为19m，项目周边200m范围内建筑物最高为13m（本项目厂区3F办公楼），排气筒高度满足高于周边200m范围内最高建筑5m以上的要求。由于本项目排气筒高度处于各自所执行标准列出的两个排气筒高度值之间，VOCs、非甲烷总烃、苯乙烯、乙苯、甲苯、乙醛等排放速率以内插法计算取得。 2、废水 本项目冷却采用循环水间接冷却，循环水仅补水，不外排，无生产废水排放。本项目仅排放生活污水，不适用《合成树脂工业污染物排放标准》（DB12/356-2018）规定中“表2水污染物特别排放限值中间接排放限值。故，本项目废水执行《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级标准，具体见下表。 表38 污水综合排放标准 单位：mg/L(pH除外) 污染物 pH SS BOD5 CODcr 氨氮 总氮 总磷 石油类 LAS 《污水综合排放标准》(DB12/356-2018)三级标准 6～9 400 300 500 45 70 8 15 20 3、噪声 本项目施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，具体见下表。 表39 噪声排放标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 标准来源 施工期 噪声限值 70 55 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 运营期 厂界噪声 60 50 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 4、固体废物标准 生活垃圾处置执行《天津市生活废弃物管理规定》（2008年5月1日）要求。 一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001，2013年修订）。 危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的相关规定；危险废物收集、贮存、运输过程执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）；建设单位日常管理过程中执行《危险废物产生单位管理计划制定指南》（环境保护部公告 2016年 第7号）中相关规定。 5、其他 《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》（天津市环境保护局文件 环保监理[2002]71号），《关于发布<天津市污染源排放口规范化技术要求>的通知》（天津市环境保护局文件 津环保监测[2007]57号）。 《关于做好环境影响评价制度与排污许可衔接相工作的通知》（环境保护部办公厅文件 环办环评 [2017]84号。

总量控制指标 根据《国务院印发“十三五”节能减排综合性工作方案》（国发[2016]74号，2016.12），本项目涉及天津市节能减排总量控制指标为VOCs、颗粒物、CODcr、氨氮、总氮、总磷。 项目概况 天津祥熠包装制品有限公司位于天津市武清区豆张庄镇世纪东路3号，是一家塑料包装生产企业，目前生产规模为年产2亿个塑料包装制品、5000万个包装纸盒。为满足市场需求，天津祥熠包装制品有限公司拟投资200万元在现有生产车间A、B内建设“年产4亿个塑料包装盒”项目，该项目建成后全厂年产塑料包装制品6亿个、5000万个包装纸盒。主要建设内容为：购置、安装相关生产设备，建设年产4亿个塑料包装盒项目。 主要生产工艺 本项目产品分为折盒和吸塑盒，对应生产线分别为折盒产品生产线和吸塑盒产品生产线，原料采用外购片材或利用新增片材生产线生产的片材。 片材生产线位于生产车间A，采用一体化设备，包括挤出、压光、冷却、切边、收卷等工艺，原料采用PET、PP、PS颗粒，其中挤出工序会挥发少量有机气体。 折盒产品生产线以片材为原料，利用整平覆膜机（包括展平覆膜、裁切成片工艺）、烫金机（部分产品，烫金工艺）、高周波转盘机（包括放片、高周波压线、模切成型工艺）、胶盒机加工成型（包括预折、上胶、压胶、收盒工艺），再经包装、入库，其中高周波压线和上胶工序会挥发有机气体。 吸塑盒产品生产线以片材为原料，利用热成型机（加热吸塑成型工艺）、裁断机加工成型，再经包装、入库。加热吸塑成型工序会挥发有机气体。 污染治理措施 （1）废气 本项目挤出、高周波加热、上胶、吸塑等产生的有机废气经“封闭生产区+集气口”与现有工程注塑、吹塑、印刷产生的有机废气一并由1套“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”装置净化处理，处理达标后由现有19m高排气筒P1排放；破碎粉尘经破碎机上方顶吸罩及密闭间收集至1套布袋除尘器净化处理，处理达标后由同一根19m高排气筒P1排放。其中有机废气收集效率100%，“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”装置综合净化效率不低于82.5%；粉尘收集效率100%，布袋除尘器净化效率不低于95%。本项目不涉及无组织排放。 废水 本项目无生产废水排放，排放的废水全部为员工生活污水，生活污水经化粪池沉淀后排入厂区总排口。经预测，总排口处水质可以达到天津市《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级标准，可直接排入污水市政管网，最终排入豆张庄污水处理厂集中处理。 噪声 本项目噪声源主要来自于正负压热成型机、负压热成型机、裁断机、高周波转盘机、高周波复式机、胶盒机、整平覆膜机、烫金机、破碎机、片材生产线一体化设备、环保风机等，源强为60～80dB（A）。本项目选用低噪声设备，并采取减振、隔声等降噪措施，再经距离衰减后，项目扩建后四周厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求可以做到厂界达标；敏感点声环境预测值（项目噪声贡献值与背景噪声值叠加后的预测值）满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，本项目运营后不会对敏感点声环境产生影响。 固体废物 本项目生活垃圾交由城管委统一清运处理；废包装材料、除尘灰、废催化剂等属于一般工业固废，外售给物资回收部门；废催化剂、废活性炭、废油、废胶、废包装铁桶、废包装塑料桶、废包装铝桶、沾染废物（含胶、含油抹布及手套等）等均属于危险废物，分类收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托具有相应资质的单位进行清运、处置，不会对周边环境产生二次污染。 总量控制 污染物排放总量控制是我国环境管理的重点工作，是建设项目的环境管理及环境影响评价的一项主要内容。在总量控制指标中，本项目涉及的指标如下： 废气：VOCs、颗粒物 废水：CODcr、氨氮、总氮、总磷。 4.1 废水污染物排放总量 项目排水主要为生活污水，主要源于员工洗漱、冲厕及淋浴用水，排放量为810m3/a。 本项目新增劳动定员50人，年工作时间300天，生活用水量按60L/人·d计，排污系数0.9计，则废水排放量为2.7m3/d（810m3/a）。类比天津市生活污水水质，本项目废水污染物主要为SS、CODcr、BOD5、NH3-N、总氮、TP、石油类、LAS等。 （1）预测排放总量 根据工程分析，生活污水排放量为810m3/a，生活污水中CODcr、氨氮、总氮和总磷预测排放浓度分别为400mg/L、30mg/L、50mg/L、3.0mg/L。 CODcr预测排放总量=810m3/a×400mg/L×10-6=0.324t/a； 氨氮预测排放总量=810m3/a×30mg/L×10-6=0.0243t/a； 总氮预测排放总量=810m3/a×50mg/L×10-6=0.0405t/a； 总磷预测排放总量=810m3/a×3.0mg/L×10-6=0.0024t/a。 （2）依“排放标准”核定污染物总量 本项目污水总排口中CODcr、氨氮、总氮、总磷排放总量以《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级标准限值（CODcr500mg/L，氨氮45mg/L，总氮70mg/L，总磷8.0mg/L）为依据，据此计算其核定污染物总量指标如下： CODcr核定排放总量=810m3/a×500mg/L×10-6=0.405t/a； 氨氮核定排放总量=810m3/a×45mg/L×10-6=0.0365t/a； 总氮核定排放总量=810m3/a×70mg/L×10-6=0.0567t/a； 总磷核定排放总量=810m3/a×8.0mg/L×10-6=0.0065t/a。 （3）排入外环境的量 本项目污水经市政管网最终排至豆张庄污水处理厂集中处理，该污水处理厂排水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12/599-2015）B 标准，CODcrcr 40mg/L、氨氮2.0（3.5）mg/L（每年11 月1 日至次年3 月31 日执行括号内3.5mg/L 排放限值）、总磷0.4mg/L、总氮15mg/L。则本项目主要污染物最终排入外环境排放总量如下： CODcr排入外环境总量=810m3/a×40mg/L×10-6=0.0324t/a； 氨氮排入外环境总量=810m3/a×2.0mg/L×7/12×10-6+810m3/a×3.5mg/L×5/12×10-6=0.0021t/a； 总氮排入外环境总量=810m3/a×15mg/L×10-6=0.0122t/a； 总磷排入外环总境量=810m3/a×0.4mg/L×10-6=0.0003t/a。 4.2大气污染物排放总量 （1） 预测排放总量 ① VOCs预测排放量 A.挤出、高周波压线、吸塑工序 根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的排放系数（VOCs 0.35kg/t原料）和本项目物料使用量计算VOCs排放量。 本项目塑料颗粒及片材总用量为7600t/a，计算得出本项目VOCs（非甲烷总烃）产生量为7600t/a×0.35kg/t×10-3=2.66t/a。 B.上胶工序 根据《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020），APET胶水VOCs含量限值为510g/L，反应型聚氨酯热熔胶VOCs含量限值为50g/L。本项目胶水有机物挥发量以胶水挥发性有机化合物限量计。本项目APET胶水年用量为300L，聚氨酯热熔胶年用量为500L，则胶水VOCs挥发量为300L/a×510g/L×10-6+500L/a×50g/L×10-6 =0.178t/a。 综上，本项目VOCs产生量为2.66t/a+0.178t/a=2.838t/a。 本项目有机废气经“封闭生产区+集气口”与现有工程注塑、吹塑、印刷产生的有机废气一并由1套“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”装置净化处理，处理达标后由现有19m高排气筒P1排放，其中有机废气收集效率100%。“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”装置当某个活性炭吸附-脱附床吸附接近饱和时通过PLC程序自动切换到备用吸附-脱附床进行工作，满足生产连续性的需要，故本项目有机废气排放存在两种情形，一种为仅吸附情形，一种为吸附、脱附催化燃烧同时工作情形。其中吸附净化效率为85%，催化燃烧净化效率为97%。根据工程分析，本项目VOCs（P1排气筒）预测排放总量=2.838t/a×100%×（1-85%）+2.838t/a×100%×85%×（1-97%）=0.498t/a。 ② 颗粒物预测排放总量 破碎工序颗粒物产生量=破碎回用量（吸塑产品边角料及不合格品）×产污系数（0.4‰计）×10-3=1782t/a×0.4‰=0.713t/a。 破碎粉尘经破碎机上方顶吸罩及密闭间收集至1套布袋除尘器净化处理，处理达标后由同一根19m高排气筒P1排放。其中粉尘收集效率100%，布袋除尘器净化效率不低于95%。 本项目颗粒物（P1排气筒）预测排放总量=0.413t/a×（1-95%）=0.0357t/a。 （2）核定排放量 ① VOCs核定排放量 本项目VOCs排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“塑料制品制造”排放限值（浓度50mg/m3、速率3.02kg/h）。 则P1排气筒VOCs标准核定排放总量=仅吸附工作标准排放量（7107h/a）+吸附、脱附同时工作标准排放量（93h/a）=50mg/m3×40000m3/h×7107h/a×10-9 +50mg/m3×41500m3/h×93h/a×10-9 =14.214t/a+0.193t/a=14.407t/a。 故，本项目VOCs标准核定排放总量为14.407t/a。 ② 颗粒物核定排放量 本项目P1排气筒颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5浓度限值20mg/m3。破碎工序年工作时间3500h，布袋除尘器风机风量为5000m3/h。 则本项目颗粒物核定排放总量为： 颗粒物排放总量=20mg/m3×5000m3/h×3500h/a×10-9=0.35t/a 本项目污染物排放量情况 本项目污染物产排情况见下表： 表40 本项目污染物产排总量汇总表 单位：t/a 类别 污染因子 项目预测产排量 标准计算 排放量 排入环境量 产生量 削减量 排放量 废水 废水量 810 0 810 810 810 CODcr 0.324 0 0.324 0.405 0.0324 氨氮 0.0243 0 0.0243 0.0365 0.0021 总氮 0.0405 0 0.0405 0.0567 0.0122 总磷 0.0024 0 0.0024 0.0065 0.0003 废气 VOCs 2.838 2.34 0.498 14.407 0.498 颗粒物 （粉尘） 0.713 0.6773 0.0357 0.35 0.0357 改扩建项目污染物排放量统计 本项目建成前后污染物排放总量汇总如下： 表41 本项目建设前后污染物排放总量汇总表 单位：t/a 类别 污染因子 现有工程环评及批复量① 现有工程实际 排放量 本项目 排放量 “以新带老”削减量 全厂 排放量 增减量 变化* 废水 废水量 486 486 810 0 1296 +810 CODcr 0.194 0.141② 0.324 0 0.518 +0.324 氨氮 0.015 0.008② 0.0243 0 0.0393 +0.0243 总氮 0.024 0.0207③ 0.0405 0 0.0645 +0.0405 总磷 0.0015 0.0008② 0.0024 0 0.0039 +0.0024 废气 VOCs 0.203④ 0.0179③ 0.498 0.090⑤ 0.611 +0.408 颗粒物 （粉尘） 0 0 0.0357 0 0.0357 +0.0357 注：①根据厂区废水总排口污染物预测排放浓度（CODcr 400mg/L、氨氮 30mg/L、总磷 3.0mg/L、总氮 50mg/L）核算得出。 ②表中CODcr、氨氮、总磷实测排放量根据《天津祥熠包装制品有限公司建设年产2亿个塑料包装制品项目竣工环境保护验收监测报告表》（津丽环监验字[2015]）核算。 ③ 表中VOCs、总氮实际排放量根据河北升泰环境检测有限公司出具的日常监测报告（河北升泰 测2020第 0027号）核算。 ④ 根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式和现有工程物料的实际使用量计算VOCs（以非甲烷总烃计）产生量，再根据最近一次监测数据（报告编号：河北升泰 测2020第 0027号）计算的VOCs净化效率68.5%核算得出。 ⑤ 现有工程有机废气预测产生量为0.646t/a，经本次“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”装置净化后预测排放量为0.646×100%×（1-85%）+2.838×100%×85%×（1-97%）=0.113t/a，削减了0.203-0.113=0.090t/a。 根据总量控制指标相关要求，水污染物总量以标准排放限值核算量申请总量，大气污染物总量以预测排放限值核算量申请总量，因此本项目污染物申请总量控制指标为： CODcr：0.405t/a、NH3-N：0.0365t/a、VOCs：0.408t/a。 建议以上总量控制因子指标作为环保行政主管部门下达总量控制指标的参考依据。

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1. 施工期 本项目在既有生产车间A、B内安装、调试生产设备，涉及在生产车间A打隔断，将车间A生产区独立出来，设置封闭生产区，并配套安装环保设施、拆除现有“UV光氧+活性炭吸附”废气净化设备和现有排气筒P1'。其中环保设施安装包括架设集气管道及集气罩/集气口、安装“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”一体化设备和布袋除尘器以及排气筒P1，涉及钻孔、切割等作业。因此，本项目施工期不涉及土建工程，且生产车间A墙体为钢结构，主要环境影响为噪声、固废和生活污水。 本次新增的“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”一体化设备和排气筒P1均位于现有废气净化设备区域，拆除现有废气净化设备和排气筒P1'前，建设单位应提前做好生产调度，确保现有废气净化设备拆除、“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”设备建设过程现有产污（废气）设备处于停运状态，待新建有机废气净化装置建成后恢复现有产污设备生产。拆除的现有排气筒P1'作为本次室内集气管道，现有废气净化设备作为二手设备（不包括使用过的活性炭和损坏的UV灯管）进行外售，其中使用过的活性炭和损坏的UV灯管清理出来，暂存至现有危废暂存间，交由有处理资质的单位处理。 营运期 本项目产品分为折盒和吸塑盒，对应生产线分别为折盒产品生产线和吸塑盒产品生产线，原料采用外购片材或利用新增片材生产线生产的片材。折盒、吸塑盒产品生产线位于生产车间B，片材生产线位于生产车间A。 2.1 片材生产线 本项目部分片材是利用PET、PP、PS颗粒经片材生产线一体化设备生产出来的，具体生产工艺上图。 图5 片材生产线工艺流程及产污节点示意图 工艺流程简述： PET片材生产线和PP/PS片材生产线均为一体化设备，包括挤出、压光、冷却、切边、收卷等工艺，二者生产工艺相同，仅采用的生产原料有所不同。PET片材生产线原料采用PET颗粒，PP/PS片材生产线原料采用PP、PS颗粒，均位于生产车间A。 集中供料系统 PET、PP、PS颗粒均为袋装，拆包后由集中供料系统真空吸料、干燥除湿后分别送入PET、PP/PS片材生产线，其中干燥除湿采用电加热，干燥温度为60～80℃。 PET、PP、PS颗粒原料粒径在2-8mm范围内，粒径较大，上料过程不产尘。袋装PET、PP、PS颗粒拆包会产生废包装袋，故上料过程主要污染为噪声和废包装袋。 挤出 PET、PP/PS颗粒分别送入各自片材生产线挤出机内加热熔融，加热温度：PET 270±30℃、PP 210±30℃、PS 220±30℃，持续加热后熔化物料被挤出机用压力从模口挤出、成型，再送至压光机定型。其中挤出机采用电加热。 该工序会挥发少量有机废气，废气经“车间A封闭生产区+集气口（8个）”收集后引至“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”装置净化处理，处理后通过19m高排气筒P1排放（与生产车间B共用1套废气治理装置）。 压光 为使片材表面更加光滑、尺寸更加稳定、精确，挤出后的塑料片材经压光机上的辊压筒进行辊压。 冷却 压光后的片材采用冷却水间接冷却定型，冷却水经“冷却塔+冷水机”（冷水机仅夏天开启）降温后循环使用，不外排。 其中冷却水冷却依托现有工程冷却塔和机房内新冷水机（替换现有冷水机），会增加现有工程循环冷却水的补水量。 切边 片材边角采用切边机进行切边处理，以便于收卷，该切边过程会产生固体废为片材边角料（S2），收集后送至破碎间进行集中破碎，破碎后作为片材生产线原料回用，破碎过程会产生噪声及少量粉尘G2，其中粉尘经“封闭破碎间+破碎机上方顶吸罩”收集至1套布袋除尘器净化处理，处理后由上述19m高排气筒P1排放。 牵引收卷 切边后的片材导入牵引装置进行收卷，以便于搬运。成卷后送至生产车间B生产折盒、吸塑盒产品。 由上述2）~6）可知，片材生产线一体化设备主要污染为噪声、有机废气、破碎粉尘、片材边角料。 2.2折盒产品生产线 折盒产品生产线以片材为原料，利用整平覆膜机、烫金机（部分产品）、高周波转盘机、胶盒机加工成型，再经包装、入库，具体生产工艺如下。 图6 折盒产品生产工艺流程及产污节点示意图 工艺流程简述： （1）整平覆膜机 成卷片材和BOPP薄膜经牵引后同时穿过导辊加热展平并静电覆膜，加热温度在70~80℃，展平覆膜后裁切成片，以便进入高周波转盘机压线及裁切。其中裁切工序会产生裁切边角料（S2）。其中加热展平采用设备本身电加热。 该设备运行过程主要污染为噪声和裁切边角料。裁切边角料收集后送至破碎间进行集中破碎，破碎后作为片材生产线原料回用。 （2）烫金机 约35%的折盒产品要求烫金处理。本项目烫金机烫金工艺是利用热压转移的原理，将电化铝（烫金纸）中的铝层转印到承印物（成片片材）表面以形成特殊的金属效果，不会产生废气，会产生废烫金纸（S3），为一般固废，外售给物资回收部门。烫金机热压利用设备本身电加热。 （3）高周波转盘机/高周波复式机 高周波转盘机/高周波复式机是利用高频电磁场击活正电分子，使介质材料的正电分子高速运动，摩擦产生热量，温度可达130~150℃，从而软化介质材料实现加热压线，再经转盘旋转/移动台移动进行膜切、取料等工序。本项目折盒采用PET、PP、PS材质，高周波加热软化会挥发少量有机气体（G3）。模切过程会产生边角料（S2）。具体操作工艺如下： 将覆膜、裁切后的片材放至高周波转盘机的转盘/移动台工位下模上，然后转盘旋转/移动台移动至压线工位进行加热压线，然后转盘/移动台再次旋转/移动至模切工位进行模切成型（半成品），最后转盘旋转/移动台移动至机械手工位，机械手取料完成半成品加工。 综上，本设备运行过程主要污染为噪声、有机废气及模切边角料。挥发的少量有机废气利用现有车间“车间B封闭生产区+集气口（12个）”收集至“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”装置净化处理，处理后由19m高排气筒P1排放（与生产车间A共用1套废气治理装置）。模切边角料收集后送至破碎间进行集中破碎，破碎后作为片材生产线原料回用。 （4）质检 进行外观检查，合格的半成品送入胶盒机进行上胶成型。 该工序会产生不合格品（S4），收集后送至破碎间进行集中破碎，破碎后作为片材生产线原料回用。 （5）胶盒机 本项目胶盒机部位分为输盒部、预折部、勾底部（上胶）、成型部（压胶）、收盒部。具体操作工艺如下： 模切成型的半成品经胶合机进料口由传送带自动将单张盒片送入中段皮带，进入中段皮带后进行预折，再由胶枪在内侧边缘上胶，输送至后段部位再进行压胶、收盒。本项目采用的胶水为APET胶水和聚氨酯热熔胶，具有一定的挥发性，会挥发少量有机气体。收盒的产品经外观检查后包装入库，不合格品作为废料（S4）。 本项目不同产品材质采用的胶水不同，PET折盒采用APET胶水，为无色透明液体，无需加热上胶；PP、PS材质折盒采用聚氨酯热熔胶，无色或浅黄色固体，需在闭口胶缸内加热至液态使用，胶缸利用电阻丝间接加热，使胶缸温度控制在135℃，枪嘴温度控制170℃。二者采用不同的胶缸进行上胶，不涉及胶水更换清洗；APET胶水若使用后有剩余回收至原胶水桶内待使用（可重复使用），并用抹布擦拭胶缸，不需清洗；聚氨酯热熔胶使用后若有剩余做废胶处理（不能重复使用），利用胶缸余热先回流至空桶内，并用抹布擦拭胶缸，不需清洗，仅产生废胶（S5）、含胶抹布（S6）等危险废物，均暂存至危废暂存间，交由资质单位清运、处理。 综上，本设备运行过程主要污染为噪声、有机废气、不合格品、废胶及含胶抹布。挥发的有机气体利用现有车间“车间B封闭生产区+集气口（12个）”收集至“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”装置净化处理，处理后由19m高排气筒P1排放（与生产车间A共用1套废气治理装置）。不合格品收集后送至破碎间进行集中破碎，破碎后作为片材生产线原料回用。废胶及含胶抹布为危险废物，交由资质单位清运、处理。 上述边角料及不合格品均送至破碎间进行集中破碎，破碎后作为片材生产线原料回用。破碎过程会产生噪声及少量粉尘，其中粉尘经“封闭破碎间+破碎机上方顶吸罩”收集至1套布袋除尘器净化处理，处理后由上述19m高排气筒P1排放。 （5）包装入库 胶合机收好的一摞折盒用塑料袋包装，再装入纸箱，存放至成品仓库、待售。 2.3吸塑盒产品生产线 吸塑盒产品生产线以片材为原料，利用热成型机、裁断机加工成型，再经包装、入库，具体生产工艺如下。 图7 吸塑盒产品工艺流程及产污节点示意图 工艺流程简述： （1）吸塑成型 将PET、PP、PS成卷片材经热成型机牵引装置输送至吸塑成型区进行加热成型，温度控制在200-250℃，然后经循环冷却水冷却后成型（半成品）。本项目吸塑盒采用PET、PP、PS材质，材质加热软化会挥发少量有机废气（G5）。 吸塑成型生产设备为热成型机，加热利用设备自身电加热，冷却采用冷却水间接冷却定型，冷却水经“冷却塔+冷水机”（冷水机仅夏天开启）降温后循环使用，不外排。其中冷却水冷却依托现有工程冷却塔和机房内新冷水机（替换现有冷水机），会增加现有工程循环冷却水的补水量。本项目热成型机包括负压热成型机和正负压热成型机两种，二者工艺原理如下： ①负压热成型机原理为：塑料片材经加热软化后，用真空吸附-脱附于模具表面，再经冷却成型。 ②正负压热成型机是负压成型机的进化版，成型效果更好，原理为：塑料片材经加热软化后，利用正压辅助真空（负压）吸附-脱附于模具表面，再经冷却成型。 综上，吸塑成型工序主要污染为噪声和吸塑有机废气。吸塑有机废气利用现有车间“封闭生产区+集气口（12个）”收集至“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”装置净化处理，处理后由19m高排气筒P1排放（与生产车间A生产区共用1套废气治理装置）。 （2）裁断 将上述半成品经裁断机裁断后送入检验处。其中，裁断过程会产生边角料。 本工序主要污染为噪声和边角料，边角料经收集后送入破碎机破碎重新进行片材生产。 （3）检验入库 上述成品由人工进行检验，检验合格后的成品装箱，入库待售；不合格品经收集后送入破碎机破碎。 本工序固体废物为不合格品（S4），收集后破碎作为片材生产线原料。 上述塑料边角料和不合格品均收集后送入破碎机破碎，破碎后作为片材生产线原料重新进行片材生产。破碎过程会有少量粉尘（G1）逸散，该粉尘经破碎机上方顶吸罩收集后（封闭生产区+顶吸罩）由1套布袋除尘器净化处理，处理后并入19m高排气筒P1排放（有机废气共用排气筒P1）。 此外，生产设备和环保设备维保时会产生一定量的废油（废液压油、废齿轮油）、废油桶、含油棉纱、除尘灰、废催化剂及废活性炭，其中废油（废液压油、废齿轮油）、废油桶、含油棉纱、废活性炭、废催化剂均属于危险废物，交由有资质的单位进行处理；除尘灰为一般固废，收集后作为废品外售。 综上所述，本项目产污节点及污染防治措施见表42。 表42 本项目生产排污节点及污染防治措施一览表 类别 污染源 污染因子 治理措施 废 气 挤出有机废气G1 排气筒P1 VOCs、非甲烷总烃、甲苯、乙苯、苯乙烯、乙醛、臭气浓度 本项目挤出、高周波加热、上胶、吸塑废气与现有工程注塑、吹塑、印刷废气经“封闭生产区+集气口”一同收集至1套“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”装置净化处理，处理后由1根19m高排气筒P1排放。 高周波有机废气G3 上胶有机废气G4 吸塑有机废气G5 破碎粉尘G2 颗粒物 破碎粉尘经“封闭破碎间+破碎机上方顶吸罩”收集至1套布袋除尘器净化处理，处理后由上述19m高排气筒P1排放。 废 水 生活废水 pH、SS、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、总氮、石油类、LAS 生活污水经化粪池处理后排入污水管网，最终排入豆张庄污水处理厂。 噪 声* 集中供料系统 噪声 厂房隔声+基础减振+厂界墙体隔声 片材生产线一体化设备 裁断机 破碎机 厂房隔声+基础减振+厂界墙体隔声 正负压热成型机 负压成型机 整平覆膜机 烫金机 高周波转盘机 胶盒机 螺杆压缩机 活塞空压机 环保风机 基础减振+隔声罩+厂界墙体隔声 类别 污染源 污染因子 废物类别 治理措施 固 体 废 物 PET、PP、PS颗粒 拆包 废包装材料 一般工业固体废物 作为废品外售 布袋除尘器维保 除尘灰 废布袋 模具使用 废模具 催化剂更换 废催化剂 危险废物 由有资质单位清运、处置 设备维保 废油 （废液压油、废齿轮油） 废活性炭 废胶 废包装塑料桶 废包装铝桶 废包装铁桶 设备清洁及维保 含油、含胶抹布及手套等沾染废物 厂区办公 生活垃圾 生活垃圾 由城管委定期清运 *注：本次新增的冷水机用于替换现有冷水机，项目建设前后不增加冷水机台数，冷水机噪声源数量不新增。

主要污染工序： 1、施工期 本项目在既有生产车间A、B内安装、调试生产设备，涉及在生产车间A打隔断，设置封闭生产区、配套安装环保设施、拆除现有“UV光氧+活性炭吸附”废气净化设备和现有排气筒P1'等。其中环保设施安装包括架设集气管道及集气罩、安装“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”一体化设备和布袋除尘器以及排气筒P1，涉及钻孔、切割等作业。 由于“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”一体化设备位于现有废气净化设备区域，拆除现有废气净化设备前，建设单位提前做好生产调度，确保现有废气净化设备拆除、“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”设备建设过程现有产污（废气）设备处于停运状态，待新建有机废气净化装置建成后恢复现有产污设备生产。具体施工组织情况为： 根据施工布置图和设备安装图纸进行施工现场确认。 先进行现有工程环保设施的改造，拆除现有“UV光氧+活性炭吸附”废气净化设备和现有排气筒P1'，安装“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”一体化设备、布袋除尘器以及排气筒P1。上述施工过程要求现有工程停产（现有产污（废气）设备处于停运状态），停运时长为2~3天，具体施工日期需与建设单位共同商定。具体施工顺序为： 提前将排气筒P1制作好，确认“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”一体化设备及控制系统完好，相关辅助设施到位（如吊车等）。2）确认停产后，先切断现有废气净化设备电气设施和连接的管道，然后依次拆除现有排气筒P1'和现有废气净化设备，利用吊车放置于闲置区域；再安装排气筒P1和“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”一体化设备，在“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”一体化设备总进口预留车间A有机废气进口位置、在排气筒P1预留布袋除尘器出口管道并入位置。3）开启“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”一体化设备，有机废气环保设施投入运行。4）同步进行循环冷却水和气源预留施工，以便为本项目设备提供冷源、气源。 其他施工活动，不需要现有工程停产，本报告不再赘述。 因此，本项目施工期不涉及土建工程，且生产车间A墙体为钢结构，在采取上述施工组织情况下，项目施工期不会出现现有工程有机废气未经处理直接排放的情形，故施工期主要环境影响为噪声、固废和生活污水，各产污环节如下： 1.1废水 施工人员会产生少量的生活污水，依托现有工程已建化粪池处理后排入市政污水管网，最终排入豆张庄污水处理厂。 1.2噪声 本项目在既有生产车间A、B内安装、调试生产设备，涉及在生产车间A打隔断，设置封闭生产区，配套安装环保设施等。其中环保设施安装包括架设集气管道及集气罩、安装“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”一体化设备和布袋除尘器，涉及钻孔、切割等作业。经对其他施工现场的类比监测和资料统计，本项目施工期主要噪声源源强见下表。 表43 主要施工设备噪声值 单位：dB（A） 施工阶段 主要设备噪声源 设备噪声源噪声值 隔声后源强* 安装 砂轮机、切割机、电钻等 90～95 85~90 *注：本项目厂界四周为围墙，隔声降噪取5dB（A）。 1.3固体废物 本项目施工期主要为生产设备、环保设施安装、生产车间A打隔断以及拆除现有废气净化处理设备，施工量较小，建筑垃圾主要为废管段、废铁皮等，集中收集后外售；拆除的现有排气筒P1'作为本次室内集气管道；拆除的现有废气净化设备作为二手设备（不包括使用过的活性炭和损坏的UV灯管）进行外售，其中使用过的活性炭和损坏的UV灯管清理出来，暂存至现有危废暂存间，交有资质的单位处理。 施工人员产生的少量生活垃圾，依托现有工程生活垃圾箱，由城管委统一清运。 2、运营期 2.1废气 2.1.1有机废气 本项目挤出、高周波压线、吸塑及上胶过程会产生有机废气，其中高周波压线、吸塑及上胶位于生产车间B生产区、挤出（片材生产线）位于生产车间A西半部。 高周波压线、吸塑及上胶产生的有机废气依托现有车间B“全封闭生产区+集气口（12个）”收集本项目有机废气和现有工程注塑、吹塑、印刷有机废气至新增1套“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”装置净化处理，处理达标后由1根19m高排气筒P1排放；挤出过程产生的有机废气拟参照现有车间B建设全封闭生产区和集气系统，将挤出有机废气经车间A“封闭生产区+集气口（拟设置8个）”收集至同一套“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”装置净化处理，处理达标后由1根19m高排气筒P1排放。具体废气收集及治理措施详见如下示意图8。 图8 本项目工艺废气治理情况示意图 本项目建设后生产车间B生产区和生产车间A生产区（西半部）全封闭，人员通过风淋室进出，货物进出口采用快速提升门，减少自然送风量，强制送风通过空调送风口和送风机顶部送风口送风，排风采用环保设备风机通过集气口进行排风，具体送排风参数详见下表。 表44 有机废气产生单元送排风情况 序号 产生单元 名称 送风系统 排（引）风系统 空调口 送风量m3/h 送风机 风量m3/h 门缝自然送风 m3/h 排（引）风量m3/h 集气口面积m2 备注 1 生产车间B生产区 3000 22000 2000 40000 3.39 每个集气口径0.6m，共12个 2 生产车间A生产区 1500 10000 1500 1.57 每个集气口径0.5m，共8个 由上表可知，本项目建成后生产车间B生产区和生产车间A生产区强制送风量为3000+1500+22000+10000=36500m3/h，小于排（引）风量40000m3/h，可维持车间生产区处于微负压状态，使封闭生产区气流由室外流向室内（通过门缝自然送风），有效控制废气无组织排放，实现有机废气收集效率100%。 本项目挤出、高周波压线、吸塑及上胶过程会产生有机废气VOCs，其中挤出、高周波压线、吸塑有机废气VOCs主要成分为非甲烷总烃、乙醛、苯乙烯、甲苯、乙苯等。 2.1.1.1 VOCs（非甲烷总烃） （1）挤出、高周波压线、吸塑有机废气VOCs（非甲烷总烃） 根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式和本项目建成后物料的实际使用量计算VOCs（以非甲烷总烃计）产生量。该手册认为在无控制措施时，VOCs（非甲烷总烃）的排放系数为0.35kg/t原料。本项目塑料颗粒及片材总用量为7600t/a，计算得出本项目VOCs（非甲烷总烃）产生量为7600t/a×0.35kg/t×10-3=2.66t/a，产生速率为0.3694kg/h。 现有工程注塑、吹塑、印刷过程会产生有机废气，其中注塑、吹塑物料用量为1800t/a，根据上述产污系数，现有工程注塑、吹塑VOCs（非甲烷总烃）产生量为1800t/a×0.35kg/t×10-3=0.63t/a，产生速率为0.0875kg/h。 （2）上胶工序VOCs 本项目使用两种胶水，一种为APET胶水，属于溶剂型胶水；一种为反应型聚氨酯热熔胶，属于本体型胶粘剂。根据《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（征求意见稿），APET胶水VOCs含量限值为510g/L，反应型聚氨酯热熔胶VOCs含量限值为50g/L。本项目胶水有机物挥发量以胶水挥发性有机化合物限量计。本项目APET胶水年用量为300L（相对密度1.02），聚氨酯热熔胶年用量为500L（相对密度1.1），则胶水VOCs挥发量为300L/a×510g/L×10-6+500L/a×50g/L×10-6 =0.178t/a。根据胶盒机年工作时间6000h，胶水VOCs产生速率为0.0297kg/h。 根据现有工程环评报告，印刷工序VOCs预测产生量为0.016t/a，产生速率为0.0022kg/h。 综上，本项目和现有工程（全厂）VOCs产生量为2.66t/a+0.63t/a+0.178t/a+0.016t/a= 3.484t/a，产生速率为0.4888kg/h；非甲烷总烃产生量为3.484t/a，产生速率为0.4888kg/h。 2.1.1.2 有机废气单体 表45 本项目建设前后有机废气单体源强计算一览表 污染物 污染工序 产污 系数 g/t 本项目 现有工程 项目建成后全厂 工序 对应 物料 用料量 t/a 产生量 t/a 用料量 t/a 产生量 t/a 用料量 t/a 产生量 t/a 产生速率kg/h 乙醛 现有工程： 注塑、 吹塑； 本项目： 挤出、 高周波压线、 吸塑 PET 5 4000 0.02 1000 0.005 5000 0.025 0.0035 苯乙烯 PS 0.0422 1600 0.0000675 400 0.000017 2000 0.0000844 0.0000117 甲苯 0.0922 1600 0.000148 400 0.00037 2000 0.000184 0.0000256 乙苯 0.0581 1600 0.0000930 400 0.000023 2000 0.000116 0.0000161 年工作时数h/a 7200 7200 7200 具体计算依据及计算过程如下： ①乙醛 PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）在挤出、高周波压线、吸塑工序会产生少量的乙醛。 根据文献《第19讲工程热塑性聚酯的性能及其在包装上的应用》（周祥兴，广东包装[J]，2009(2)：78-78)中介绍一种工程热望性塑料（聚对苯二甲酸乙二醇酯）乙醛含量为5g/t（包装碳酸塑料瓶）。 本项目PET颗粒和片材总用量为2500t/a+1500t/a=4000t/a，计算得出本项目乙醛产生量为4000t/a×5g/t×10-6=0.02t/a，产生速率为0.0028kg/h。 现有工程注塑、吹塑PET物料均为1000t/a，计算得出现有工程乙醛产生量为1000t/a×5g/t×10-6=0.005t/a，产生速率为0.0007kg/h。 综上，本项目和现有工程（全厂）乙醛产生量为0.025t/a，产生速率为0.0035kg/h（净化装置进口浓度0.087mg/m3）。 ②苯乙烯、甲苯、乙苯 PS（聚苯乙烯）在挤出、高周波压线、吸塑工序会产生少量的苯乙烯、甲苯、乙苯等有机单体。 根据文献《气相色谱--质谱法分析聚苯乙烯加热分解产物》（中国卫生检验杂志2009年9月第19卷第9期）中研究结论（实验条件：称取25g聚苯乙烯粉末于250ml具塞碘量瓶中，置于电热干燥箱中模拟加热），根据实验条件进行换算，在加热温度约260℃时，苯乙烯、甲苯、乙苯含量分别为：0.0422g/t、0.0922g/t、0.0581g/t。 本项目PS颗粒及片材总用量为1600t/a，计算得出本项目苯乙烯、甲苯、乙苯产生量及产生速率，具体如下： 本项目苯乙烯产生量为1600t/a×0.0422g/t×10-6=0.0000675t/a，产生速率为0.00000938kg/h； 本项目甲苯产生量为1600t/a×0.0922g/t×10-6=0.000148t/a，产生速率为0.0000205kg/h； 本项目乙苯产生量为1600t/a×0.0581g/t×10-6=0.0000930t/a，产生速率为0.0000129kg/h。 现有工程注塑、吹塑PS物料总量为400t/a，计算得出： 现有工程苯乙烯产生量为400t/a×0.0422g/t×10-6=0.000017t/a，产生速率为0.0000023kg/h； 现有工程甲苯产生量为400t/a×0.0922g/t×10-6=0.000037t/a，产生速率为0.0000051kg/h； 现有工程乙苯产生量为400t/a×0.0581g/t×10-6=0.000023t/a，产生速率为0.0000032kg/h。 综上，本项目建成后全厂苯乙烯产生量为0.0000844t/a，产生速率为0.0000117kg/h；甲苯产生量为0.000184t/a，产生速率为0.0000256kg/h；乙苯产生量为0.000116t/a，产生速率为0.0000161kg/h。 2.1.2破碎粉尘 片材生产线、折盒产品生产线和吸塑盒产品生产线产生的边角料及不合格品采取破碎后作为原料回用于片材生产线，该破碎工序设置于生产车间A的密闭破碎间内，破碎产生的粉尘经设备上方集气罩（4个）全部收集至布袋除尘器净化处理，处理达标后并入19m高排气筒P1排放。4台粉料机上方均设有集气罩，风机排风量为5000m3/h，粉尘收集效率100%计，布袋除尘器净化效率不低于95%，破碎工序年工作时数3000h，每天昼间集中破碎10h，具体废气收集及治理措施详见示意图8。 本项目破碎间全封闭，进出口采用推拉气密门，从而减少自然送风，强制送风通过空调送风口和送风机顶部送风口送风，排风采用环保设备风机通过集气罩进行排风，具体送排风参数详见下表。 表46 粉碎工序粉尘产生单元送排风情况 序号 产生单元 名称 送风系统 排风系统 空调口 送风量m3/h 送风机 风量m3/h 门缝自然送风 m3/h 排风量m3/h 集气罩面积m2 备注 1 生产车间A 破碎间 500 4000 500 5000 2.0 每个集气罩0.5m×1.0m，共4个 由上表可知，本项目建成后生产车间A破碎间强制送风量为500+4000=4500m3/h，小于排风量5000m3/h，可维持车间破碎间处于微负压状态，使破碎间气流由室外流向室内（通过门缝自然送风），有效控制废气无组织排放，实现有机废气收集效率100%。同时，由于自然送风，使车间送排风系统达到平衡。 根据建设单位提供的资料，本项目片材生产线边角料产生率2%计、折盒产品和吸塑盒产品生产线边角料（20%）及不合格品（2%）产生率为22%，故本项目边角料及不合格品总量（破碎料）为5500×2%+7600×22%=1782t/a。边角料及不合格品破碎集中在昼间破碎，每天集中破碎10h，年破碎时间为3000h。 本项目破碎机破碎的粒径范围为6~8mm，粒径较大，产生的粉尘量较小。根据《环境影响评价实用技术指南》中建议，颗粒物产生量按原料年用量的0.1‰-0.4‰计算（引自《大气环境影响评价实用技术》），保守考虑，本项目粉碎过程中颗粒物产生量按原料的0.4‰计算。经计算，破碎粉尘产生量为0.713t/a，产生速率为0.238kg/h。经布袋除尘器净化后（排气筒P1）粉尘排放量为0.0357t/a，排放速率为0.012kg/h，排放浓度为2.38mg/m3（折算后浓度0.26mg/m3，依据排气筒P1排气量45000m3/h/46500m3/h计算所得）。 综上所述，本项目建成后全厂废气污染物源强计算结果： 表47 建成后全厂废气污染物源强计算结果一览表 污染物 污染工序 原料用量 （t） 产污系数 产生量 t/a 产生速率kg/h 净化装置 VOCs 本项目：挤出、高周波压线、吸塑 7600+1800 =9400 0.35kg/t 3.29 0.0457 “封闭生产区+集气口” 收集至“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”装置净化，处理后由1根19m高排气筒P1排放 现有工程：注塑、吹塑 本项目：上胶 APET胶水 300L 510g/L 0.178 0.0297 聚氨酯热熔胶 500L 50g/L 现有工程：印刷 / / 0.016 0.0022 合计 / / 3.484 0.4888 非甲烷总烃 现有工程：注塑、 吹塑； 本项目：挤出、 高周波压线、吸塑 9400 0.35kg/t 3.29 0.457 乙醛 5000 （PET） 5g/t 0.025 0.0035 苯乙烯 2000 （PS） 0.0422g/t 0.0000844 0.0000117 甲苯 0.0922g/t 0.000184 0.0000256 乙苯 0.0581g/t 0.000116 0.0000161 颗粒物 破碎 1782 1‰ 1.782 0.594 “封闭破碎间+破碎机上方顶吸罩”收集至1套布袋除尘器净化处理，处理后由上述19m高排气筒P1排放 由上表可知，本项目挤出、高周波加热、上胶、吸塑废气与现有工程注塑、吹塑、印刷废气经“封闭生产区+集气口”一同收集至1套“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”装置净化处理，处理后由1根19m高排气筒P1排放。该净化装置吸附风机40000m3/h，脱附风机1500m3/h，活性炭吸附净化效率85%、催化燃烧净化效率≥97%（本次评价97%计）得出，有机废气综合去除效率为82.5%。边角废料及不合格品破碎粉尘经“封闭破碎间+破碎机上方顶吸罩”收集至1套布袋除尘器净化处理，处理后由上述19m高排气筒P1排放，风机风量为5000m3/h，净化效率≥95%（本次评价95%计）。 本“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”装置设置4台活性炭吸附-脱附床，脱附时1台处于脱附再生（再生后为备用床）、其余3台处于吸附状态。当某个活性炭吸附-脱附床吸附接近饱和时通过PLC程序自动切换到备用吸附-脱附床进行工作，满足生产连续性的需要。故本项目有机废气排放存在两种情形，一种为仅吸附情形，一种为吸附、脱附催化燃烧同时工作情形，后者为最不利情形。 吸附时，收集的有机废气经“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”装置活性炭床吸附后直接排放，活性炭吸附净化效率为85%。当某个活性炭床吸附接近饱和时通过PLC程序自动切换到备用床进行工作，以满足生产连续性的需要。 脱附时，启动脱附风机（1500m3/h）对吸附饱和的活性炭床进行脱附催化燃烧，单床脱附时间为3~4h，按3h计，催化燃烧净化效率≥97%。根据厂家提供的设计资料，本项目“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”装置每台活性炭床填装活性炭0.375t，有机废气吸附量为0.3kg/kg活性炭，则每台活性炭床有机废气吸附量为112.5kg，年脱附-催化燃烧次数为31次，年脱附-催化燃烧时间为93h。脱附时，有机废气催化燃烧后经换热器换热后直接与其他吸附状态的活性炭床排放的废气一同通过排气筒P1排放，燃烧废气不经其他吸附状态的活性炭床。后者为最不利情形。 针对上述两种运行工况污染物排放情况分别进行核算，核算结果见表48、表49。 表48 扩建后全厂有机废气净化装置仅吸附时排气筒P1排放情况 污染物 污染工序 产生量 t/a 产生速率kg/h 收集 效率 处理 效率 有组织（排气筒P1） 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 VOCs 现有工程：注塑、 吹塑、印刷； 本项目：挤出、 高周波压线、 上胶、吸塑 3.484 0.4888 100% 85% 0.073 1.83 非甲烷总烃 现有工程：注塑、 吹塑； 本项目：挤出、 高周波压线、吸塑 3.29 0.457 0.0685 1.71 乙醛 0.025 0.0035 0.00052 0.013 苯乙烯 0.0000844 0.0000117 0.00000176 0.000044 甲苯 0.000184 0.0000256 0.00000384 0.000096 乙苯 0.000116 0.0000161 0.0000024 0.000061 颗粒物 破碎 0.713 0.238 100% 95% 0.012 0.26 （P1前2.38） 表49 扩建后全厂有机废气净化装置吸附、脱附同时排气筒P1排放情况 污染物 一个吸附 床吸附量（kg） 催化燃烧 处理效率 一个吸附周床脱附时 （1500m3/h） 其他床吸附时 （4万m3/h） 排气筒P1 排放量 （kg） 脱附 时间 排放速率 kg/h 排放速率 kg/h 排放速率 kg/h 排放浓度mg/m3 VOCs 112.5 97% 3.375 3h 1.125 0.073 1.198 28.87 非甲烷总烃 105.181 3.155 1.052 0.0685 1.120 27.00 乙醛 0.806 0.0242 0.00806 0.00052 0.0086 0.21 苯乙烯 0.00269 0.0000808 0.00002693 0.00000176 0.0000287 0.00069 甲苯 0.00589 0.000177 0.00005892 0.00000384 0.0000628 0.0015 乙苯 0.00371 0.000111 0.00003706 0.0000024 0.0000395 0.0010 颗粒物 / / / / / / 0.012 0.26 （P1前2.38） 综上，本项目扩建后废气污染物排放最不利情形为“活性炭吸附+脱附-催化燃烧”装置吸附、脱附同时工作情形，此时排气筒P1废气污染物排放速率和排放浓度最大，核算的最大排放量和最大排放浓度如下。 表50 扩建后全厂废气污染物最大排放量和最大排放浓度一览表 污染物 产生量 t/a 排气筒P1 计算过程 建成后全厂 年排放量 t/a 最大排放速率 kg/h 最大排放浓度mg/m3 VOCs 3.484 3.484×100%×（1-85%）+3.484×100%×85%×（1-97%） 0.611 1.198 28.87 非甲烷总烃 3.29 3.29×100%×（1-85%）+3.29×100%×85%×（1-97%） 0.577 1.120 27.00 单位产品非甲烷总烃排放量 0.577×103÷7600= 0.076kg/t产品 乙醛 0.025 0.025×100%×（1-85%）+0.025×100%×85%×（1-97%） 0.00439 0.0086 0.21 苯乙烯 0.0000844 0.0000844×100%×（1-85%）+0.0000844×100%×85%×（1-97%） 0.0000148 0.0000287 0.00069 甲苯 0.000184 0.000184×100%×（1-85%）+0.000184×100%×85%×（1-97%） 0.0000323 0.0000628 0.0015 乙苯 0.000116 0.000116×100%×（1-85%）+0.000116×100%×85%×（1-97%） 0.0000204 0.0000395 0.0010 颗粒物 0.713 0.713×100%×（1-85%） 0.0357 0.012 0.26 （P1前2.38） 2.1.3 异味 本项目建成后，挤出、高周波压线、吸塑、上胶等工序会产生苯乙烯、乙苯等恶臭污染物，会使生产车间有一定的异味。类比现有工程日常监测数据，“UV光氧催化+活性炭吸附”装置进口臭气浓度131、出口臭气浓度97。本项目与现有工程建设情况对比一览表见下表： 表51 本项目与现有工程建设情况一览表 序号 内容 本项目 现有工程 1 原料种类及用量 PET 4000t/a，PS 1600t/a，PP 2000t/a，总树脂颗粒7600t/a；APET胶水0.3t/a；聚氨酯热熔胶0.5t/a。 PET 1000t/a，PS 400t/a，PP 400t/a，总树脂颗粒2800t/a；UV油墨0.2t/a；淋膜纸500t/a。 2 产品方案 塑料包装制品（折盒、吸塑盒） 塑料包装制品、包装纸盒 3 工艺流程 挤出、高周波压线、上胶、吸塑 工艺 注塑、吹塑工艺 4 净化设备 “活性炭吸附-脱附+催化燃烧” “UV光氧+活性炭吸附” 5 收集措施 挤出、高周波加热、上胶、吸塑等工序产生的有机废气经“车间B封闭生产区+集气口”与现有工程注塑、吹塑、印刷产生的有机废气一并由1套“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”装置净化处理，风机风量为40000m3/h。 注塑、吹塑及印刷工序产生的有机废气经“车间B封闭生产区+集气口（12个）”收集至“UV光氧+活性炭吸附”装置净化处理，风机风量为25000m3/h。 由上述对比可知，本项目主要原料树脂颗粒与现有工程的材质相同，但用量约为现有工程的3倍，其中PS（挥发苯乙烯、乙苯等恶臭污染物）用量为现有工程的4倍，以此推断本项目建成后全厂有组织臭气浓度源强为600~700；针对本项目净化设备净化效率高于现有工程净化设备，预计本项目排气筒P1臭气浓度小于700，低于天津市《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）表1中标准限值（臭气浓度 1000（无量纲））。 2.2废水 本项目无生产废水产生，废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理后排入污水管网，最终排入豆张庄污水处理厂。 本项目新增劳动定员50人，生活用水包括员工洗漱、冲厕及淋浴用水。员工用餐实行公司配餐，不设食宿。生活用水量按60L/人·d计，全年300天，排污系数0.9计，则废水排水量为2.7m3/d（810m3/a）。类比天津市生活污水水质，本项目废水污染物主要为SS、CODcr、BOD5、NH3-N、总氮、TP、石油类、LAS等，各污染物排放浓度及排放量分别为SS 300mg/L、0.243t/a，CODcr400mg/L、0.324/a，BOD5250mg/L、0.203t/a，氨氮30mg/L、0.0243t/a，总氮50mg/L、0.0405t/a， 总磷3.0mg/L、0.0024t/a，石油类8mg/L、0.0065t/a，LAS 10mg/L、0.0081t/a。 2.3噪声 本项目噪声源主要来自于正负压热成型机、负压热成型机、裁断机、高周波转盘机、高周波复式机、胶盒机、整平覆膜机、烫金机、破碎机、片材生产线一体化设备、环保风机及送风机等，源强为60～80dB（A），具体噪声源强见表51。 本项目选用低噪声设备，环保风机采用“基础减振+消音器+隔声间+消音棉”的降噪措施，降噪效果为20dB（A），送风机采用“基础减振+消音器+隔声间/厂房隔声”的降噪措施，降噪效果为15dB（A），其他设备均采用采取“厂房隔声+基础减振”的降噪措施，降噪效果为15dB（A）；控制噪声对周围声环境的影响。 表52 本项目主要噪声源参数一览表 序号 声源名称 台 （套） 单台源强 dB（A） 降噪措施 降噪效果 dB（A） 生产车间B 正负压热成型机 9 65 厂房隔声+基础减振，其中厂房为钢结构 15 负压热成型机 3 65 裁断机 12 65 高周波转盘机 3 65 高周波复式机 1 65 胶盒机 2 70 整平覆膜机 1 70 烫金机 1 60 生产车间A 破碎机* 4 75 片材生产线 3 70 破碎间送风机* 1 75 （4000m3/h风量） 室外 环保引风机 （有机废气净化设备） 1 80 （4万m3/h风量） 基础减振+消音器+隔声间+消音棉，其中隔声间为岩棉材料填充的钢板拼装而成 20 环保脱附风机 （有机废气净化设备） 1 70 （1500m3/h风量） 环保引风机* （粉尘净化设备） 1 75 （5000m3/h风量） 车间A生产区 送风机 1 80（2.2万m3/h风量） 基础减振+消音器+隔声间，其中隔声间为岩棉材料填充的钢板拼装而成 15 *注：仅昼间破碎，每天集中破碎10h，故破碎机和粉尘净化设备及风机（包括引风机和送风机）仅昼间运行，夜间不生产。 2.4固体废物 本项目片材生产线、折盒产品生产线和吸塑盒产品生产线产生的边角料及不合格品收集后经破碎机集中破碎，破碎后作为片材生产线原料回用。根据《固体废物鉴别通则》（GB34330-2017）中5.2，本项目边角料及不合格品粉碎料符合产品相应要求进行回用，不作为固体废物管理。 根据建设单位提供的资料，本项目片材生产线边角料产生率2%计、折盒产品和吸塑盒产品生产线边角料（20%）及不合格品（2%）产生率为22%，故本项目边角料及不合格品总量（破碎料）为5500×2%+7600×（20%+2%）=1782t/a。 本项目固体废物包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。 2.4.1一般工业固体废物 主要为废包装材料、除尘灰、废布袋、废模具等。 （1）废包装材料 原料拆包投料过程会产生废包装材料，根据建设单位提供的资料，废包装材料产生量约3t/a，收集后集中外售给物资回收部门。 （2）除尘灰 破碎粉尘经集气罩收集至布袋除尘器净化处理，布袋除尘器截留的除尘灰为一般固废，产生量约0.42t/a，收集后作为废品外售。 （3）废布袋 本项目布袋除尘器需定期更换，避免因布袋破损导致破碎粉尘未经处理直接排放。根据建设单位提供的资料，布袋除尘器布袋2年整体更换一次，产生量为0.005t/2a，收集后集中外售给物资回收部门。 （4）废模具 本项目模具循环使用，仅在损坏后更换或淘汰情况下产生废模具（铁质），产生量按5%计，年产生约5个，重量0.01t/a计，收集后集中外售给物资回收部门。 2.4.2 危险废物 根据《固体废物鉴别标准 通则》(GB34330-2017)和《国家危险废物名录》（环保部令2016年第39号），本项目产生的废活性炭、废机油（废液压油、废齿轮油）、废胶、废包装、含油棉纱均为危险废物，收集后依托现有工程危废间暂存后由有资质单位清运、处置。 （1）废活性炭 本项目“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”净化设备中设置4台活性炭吸附-脱附床，每台填充量为0.375t，活性炭一次总投加量为1.5t。每三年更换一次，废活性炭产生量为1.5t/3a。根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日实施），废活性炭废物类别为“HW49其他废物”，废物代码为“900-041-49”。 项目建成后全厂有机废气产生量为3.484t/a，根据活性炭有效吸附量经验值0.3kg/kg•活性炭，则全厂有机废气全部被吸附所需活性炭量为11613kg。根据每台活性炭床填充量0.375t，该装置每年脱附次数约为30.97 次，保守考虑本项目取31次/a，每个活性炭床脱附8次。为保证活性炭吸附效率，企业拟每3年更换一次活性炭。 （2）废催化剂 本项目“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”净化设备使用陶瓷蜂窝体贵金属催化剂，随着催化燃烧的进行，废催化剂会失活，需定期更换。根据建设单位提供的资料，催化剂一次填充量为0.15m3，每3年更换一次，会产生废催化剂0.085t/3a（0.56~0.58t/m3）。本项目催化剂以蜂窝陶瓷作为载体，陶瓷表面起催化作用的主要为贵金属钯、铂等，有机废气在催化剂表面进行催化燃烧时，温度保持在300℃左右，绝大部分有机废气分解为CO2和H2O，可能有少量有机废气沾染在催化剂表面。根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日实施）进行鉴别，废催化剂类别为“HW49其他废物”，废物代码为“900-041-49”。 （3）废油 本项目设备维保会产生废液压油、废齿轮油，主要成分为矿物油，产生量合计0.3t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日实施）进行鉴别，废油废物类别为“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为“900-249-08”。 （4）废胶 本项目聚氨酯热熔胶无法重复利用，胶合机若有剩余回流至空桶内（若变为固体，先加热成熔融体），做废料处理。该废胶产生量按采购量的1%计，则废胶产生量为0.005t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日实施）进行鉴别，废胶废物类别为“HW13有机树脂类废物”，废物代码为“900-014-13”。 （5）废包装铁桶、废包装塑料桶、废包装铝桶 本项目液压油、齿轮油添加过程会产生废包装铁桶，产生量为0.02t/a；APET胶水添加过程会产生废包装塑料桶，产生量为0.015t/a；聚氨酯热熔胶添加过程会产生得包装铝桶，产生量为0.05t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日实施），废包装塑料桶、废包装铝桶、废包装铁桶废物类别均为“HW49其他废物”，废物代码为“900-041-49”。 （6）沾染废物 本项目设备清洁及维护中会使用抹布及手套，会产生含油抹布及手套等沾染废物，产生量为0.02t/a；抹布擦拭胶盒机胶缸会产生含胶抹布及手套等沾染废物，产生量为0.02t/a。沾染废物共产生0.04t/a，根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日实施）进行鉴别，其废物类别为“HW49其他废物”，废物代码为“900-041-49”。 2.4.3 生活垃圾 本项目新增劳动定员50人，年工作300天，生活垃圾产生量按0.4kg/人·日计算，预计生活垃圾产生量为6t/a。生活垃圾应采取分类收集、袋装丢入垃圾桶，由城管委定期清运。 综上，本项目固体废物产生及处置情况见表53。 表53 本项目固体废物产生及处置情况 序号 类别 名称 产生源 产生量 危险废物 处置措施 类别 代码 1 一般工业 固废 废包装材料 原料拆包投料 3.0t/a —— —— 外售给物资回收部门 2 除尘灰 布袋除尘器 清灰 0.42t/a —— —— 3 废布袋 布袋除尘器 维保 0.005t/a —— —— 4 废模具 模具使用 0.01t/a —— —— 5 危险废物 废催化剂 有机废气净化装置 0.085t/3a HW49 900-041-49 分类储存于危废暂存间，交有资质单位处理 6 废活性炭 设备维保 1.5t/3a HW49 900-041-49 7 废油 0.3t/a HW08 900-249-08 8 废胶 0.005t/a HW13 900-014-13 9 废包装铁桶 0.02t/a HW49 900-041-49 10 废包装塑料桶 0.015t/a HW49 900-041-49 11 废包装铝桶 0.05t/a HW49 900-041-49 12 沾染废物 （含胶、含油抹布 及手套等） 设备清洁及 维保 0.04t/a HW49 900-041-49 13 生活垃圾 生活垃圾 员工生活 6t/a —— —— 城管委清运

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排 放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 运 营 期 （P1） | 现有工程：注塑、 吹塑、印刷； 本项目：挤出、 高周波压线、 上胶、吸塑 | VOCs | 0.4888kg/h、12.22mg/m3 | 1.198kg/h、28.87mg/m3 |
|  |  |  | 臭气浓度 | / | ＜700（无量纲） |
|  |  | 现有工程： 注塑、吹塑； 本项目： 挤出、高周波 压线、吸塑 | 非甲烷总烃 | 0.457kg/h、11.42mg/m3 | 1.120kg/h、27.00mg/m3 |
|  |  |  | 乙醛 | 0.0035kg/h、0.087mg/m3 | 0.0086kg/h、0.21mg/m3 |
|  |  |  | 苯乙烯 | 0.0000117kg/h、0.00029mg/m3 | 0.0000287kg/h、0.00069mg/m3 |
|  |  |  | 甲苯 | 0.0000256kg/h、0.00064mg/m3 | 0.0000628kg/h、0.0015mg/m3 |
|  |  |  | 乙苯 | 0.0000161kg/h、0.00040mg/m3 | 0.0000395kg/h、0.0010mg/m3 |
|  |  | 破碎 | 颗粒物 | 0.238kg/h、47.52mg/m3 | 0.012kg/h、0.26mg/m3 |
| 水 污染物 | 施 工 期 | 生活污水 | 少量 | 少量 |
|  | 运 营 期 | 生活污水 （810m3/a） | pH | 6～9 | 6～9 |
|  |  |  | SS | 300mg/L、0.243t/a | 300mg/L、0.243t/a |
|  |  |  | CODcr | 400mg/L、0.324t/a | 400mg/L、0.324t/a |
|  |  |  | BOD5 | 250mg/L、0.203/a | 250mg/L、0.203/a |
|  |  |  | 氨氮 | 30mg/L、0.0243t/a | 30mg/L、0.0243t/a |
|  |  |  | 总氮 | 50mg/L、0.0405t/a | 50mg/L、0.0405t/a |
|  |  |  | 总磷 | 3mg/L、0.0024t/a | 3mg/L、0.0024t/a |
|  |  |  | 石油类 | 8mg/L、0.0065t/a | 8mg/L、0.0065t/a |
|  |  |  | LAS | 10mg/L、0.0081t/a | 10mg/L、0.0081t/a |
| 固体 废物 | 施 工 期 | 项目建设 | 废活性炭、损坏的UV灯管 | 0.75t | 委托有资质单位处理 |
|  |  |  | 建筑垃圾 | 少量 | 外售给物资回收部门 |
|  |  |  | 废环保设备 | 1.0t | 外售 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 少量 | 城管委清运 |
|  | 运 营 期 | 一般工业固体废物 | 拆包 | 废包装材料 | 3.0t/a | 外售给物资回收部门 |
|  |  |  | 除尘器 维保 | 除尘灰 | 0.42t/a |  |
|  |  |  |  | 废布袋 | 0.005t/a |  |
|  |  |  | 模具使用 | 废模具 | 0.01t/a |  |
|  |  |  | 生产及 产品检验 | 边角废料及不合格品 | 1782t/a | 破碎后作为片材生产线原料 |
|  |  | 危险废物 | 设备维保 | 废催化剂 | 0.085t/3a | 委托有资质单位处理 |
|  |  |  |  | 废活性炭 | 1.5t/3a |  |
|  |  |  |  | 废油 | 0.3t/a |  |
|  |  |  |  | 废胶 | 0.005t/a |  |
|  |  |  |  | 废包装铁桶 | 0.02t/a |  |
|  |  |  |  | 废包装塑料桶 | 0.015t/a |  |
|  |  |  |  | 废包装铝桶 | 0.05t/a |  |
|  |  |  | 设备清洁及维保 | 沾染废物 （含胶、含油抹布及手套等） | 0.04t/a |  |
|  |  | 厂区办公 | 生活垃圾 | 6t/a | 城管委清运 |
| 噪声 | 施工期 | 施工过程中会产生噪声，采取相应措施后噪声值符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。 |
|  | 运营期 | 本项目噪声源主要来自于正负压热成型机、负压热成型机、裁断机、高周波转盘机、高周波复式机、胶盒机、整平覆膜机、烫金机、破碎机、片材生产线一体化设备、环保风机等，源强为60～80dB（A），采取相应的减振、隔声等措施后，噪声可以达标排放。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目所在区域属于天津武清新世纪经济区，并利用现有工业厂房进行扩建，不会对周围生态环境产生不利影响。 |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析 本项目在既有生产车间A、B内安装、调试生产设备，涉及在生产车间A打隔断，设置封闭生产区、配套安装环保设施、拆除现有“UV光氧+活性炭吸附”废气净化设备和现有排气筒P1'等。其中环保设施安装包括架设集气管道及集气罩、安装“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”一体化设备和布袋除尘器以及排气筒P1，涉及钻孔、切割等作业。 由于“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”一体化设备位于现有废气净化设备区域，拆除现有废气净化设备前，建设单位提前做好生产调度，确保现有废气净化设备拆除、“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”设备建设过程现有产污（废气）设备处于停运状态，待新建有机废气净化装置建成后恢复现有产污设备生产。具体施工组织情况为： （1）根据施工布置图和设备安装图纸进行施工现场确认。 （2）先进行现有工程环保设施的改造，拆除现有“UV光氧+活性炭吸附”废气净化设备和现有排气筒P1'，安装“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”一体化设备、布袋除尘器以及排气筒P1。上述施工过程要求现有工程停产（现有产污（废气）设备处于停运状态），停运时长为2~3天，具体施工日期需与建设单位共同商定。具体施工顺序为： 1）提前将排气筒P1制作好，确认“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”一体化设备及控制系统完好，相关辅助设施到位（如吊车等）。2）确认停产后，先切断现有废气净化设备电气设施和连接的管道，然后依次拆除现有排气筒P1'和现有废气净化设备，利用吊车放置于闲置区域；再安装排气筒P1和“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”一体化设备，在“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”一体化设备总进口预留车间A有机废气进口位置、在排气筒P1预留布袋除尘器出口管道并入位置。3）开启“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”一体化设备，有机废气环保设施投入运行。4）同步进行循环冷却水和气源预留施工，以便为本项目设备提供冷源、气源。 （3）然后进行其他施工活动，由于不需要现有工程停产，本报告不再赘述。 因此，本项目施工期不涉及土建工程，且生产车间A墙体为钢结构，在采取上述施工组织情况下，项目施工期不会出现现有工程有机废气未经处理直接排放的情形，故施工期主要环境影响为噪声、固废和生活污水。 1.1废水 施工人员会产生少量的生活污水，依托现有工程已建化粪池处理后排入市政污水管网，最终排入豆张庄污水处理厂，环境影响小。 1.2噪声 1.2.1 噪声源强 本项目在既有生产车间A、B内安装、调试生产设备，涉及在生产车间A打隔断，设置封闭生产区，配套安装环保设施等。其中环保设施安装包括架设集气管道及集气罩、安装“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”一体化设备和布袋除尘器，涉及钻孔、切割等作业。经对其他施工现场的类比监测和资料统计，本项目施工期主要噪声源源强见下表。 表54 主要施工设备噪声值 单位：dB（A） 施工阶段 主要设备噪声源 设备噪声源噪声值 隔声后源强* 安装 砂轮机、切割机、电钻等 90～95 85~90 *注：本项目厂界四周为围墙，隔声降噪取5dB（A）。 1.2预测结果及分析 当声源的大小与测试距离相比小得多时，可将此声源视为点声源，其距离衰减公式为： LP=Lp0–20lg r/r0–R–α（r–r0） 式中：LP：受声点所接受的声压级，dB(A)； Lp0：距声源1m处的声级，dB(A)； r：声源至受声点的距离，m； r0：参考位置的距离，取1m； α：大气对声波的吸收系数，dB(A)/m，平均值为0.008dB(A)/m； R—隔声墙对噪声的隔声量， dB(A)。 用以上公式计算各噪声源随距离衰减后的噪声值，下表列出了施工机械对不同距离各阶段的噪声影响结果。 表55 不同距离处各阶段影响值 施工阶段 机械设备 噪声预测值dB(A) 1m 5m 10m 50m 100m 200m 300m 400m 装修及设备安装 切割机等 90 76 70 56 50 45 40 38 本项目南厂界距分散住宅5m，施工噪声对其噪声影响值约76dB(A)，超过了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，施工单位须采取一定的隔声降噪措施，以降低其对环保目标的影响。 本评价要求建设方对施工设备采取严格的噪声控制措施，优先选用低噪声设备；调整高噪声设备作业时间，如高噪声设备作业避开居民睡眠时间段，避免影响居民生活；加强设备维保及施工现场管理，如室内作业面保持窗户关闭、合理布置施工现场，将固定机械设备如电锯等安置在室内等，进一步降低设备噪声。同时按照天津市人民政府令第6号《天津市环境噪声污染防治管理办法》的要求，安排好施工时间，禁止夜间（当日22时至次日6时）进行产生噪声污染的施工作业和建筑材料的运输。 本项目施工噪声随着主体工程结束将会消失。 1.3固体废物 本项目施工期主要为生产设备、环保设施安装、生产车间A打隔断以及拆除现有废气净化处理设备，施工量较小，建筑垃圾主要为废管段、废铁皮等，集中收集后外售；拆除的现有排气筒P1'作为本次室内集气管道；拆除的现有废气净化设备作为二手设备（不包括使用过的活性炭和损坏的UV灯管）进行外售，其中使用过的活性炭和损坏的UV灯管清理出来，暂存至现有危废暂存间，交由资质的单位处理。 施工人员产生的少量生活垃圾，依托现有工程生活垃圾箱，由城管委统一清运。 综上所述，本项目采取以上措施后，施工期产生的生活污水去向合理，噪声环境影响较小，固体废物全部妥善处置，不会产生二次污染。

二、营运期环境影响分析 1.大气环境影响分析 本项目挤出、高周波压线、吸塑及上胶工序产生的有机废气。 1.1废气污染源达标分析 根据主要污染工序章节核算结果，本项目建成后排气筒P1污染经“封闭生产区+集气口”与现有工程注塑、吹塑、印刷产生的有机废气一并由1套“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”装置净化处理，处理达标后由新建19m高排气筒P1排放；破碎粉尘经破碎机上方顶吸罩及密封间收集至1套布袋除尘器净化处理，处理达标后由同一根19m高排气筒P1排放。其中有机废气收集效率100%，“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”装置综合净化效率不低于82.5%；粉尘收集效率100%，布袋除尘器净化效率不低于95%。本项目不涉及无组织排放。 废气污染物排放最不利情形为“活性炭吸附+脱附-催化燃烧”装置吸附、脱附同时工作情形，此时排气筒P1废气污染物排放速率和排放浓度最大，据此论证废气污染物达标排放情况，具体如下。 表56 本项目建成后全厂有组织废气达标排放论证结果 污染因子 排气量*m3/h 排气筒 高度(m) 排放速率（kg/h） 排放浓度(mg/m3) 是否达标 预测 标准 预测 标准 排气筒P1 VOCs 46500 19 1.198 3.02 28.87 50 是 非甲烷总烃 1.120 / 27.00 60 是 单位产品非甲烷总烃排放量 0.076kg/t产品 0.3kg/t产品 / / 是 乙醛 0.0086 / 0.21 20 是 苯乙烯 0.0000287 2.3 0.00069 20 是 甲苯 0.0000628 / 0.0015 8 是 乙苯 0.0000395 2.3 0.0010 50 是 臭气浓度 （无量纲） / / ＜700 1000 是 颗粒物 0.012 / 0.26 （P1前2.38） 20 是 *注：排气量为有机废气净化装置吸附风机风量40000m3/h、脱附风机风量1500m3/h以及布袋除尘器风机风量5000m3/h之和。 由上表可知，本项目建成后排气筒P1中VOCs排放浓度和排放速率均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表2塑料制品制造标准限值，非甲烷总烃、乙醛、苯乙烯、甲苯、乙苯、颗粒物排放浓度、单位产品非甲烷总烃排放量均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值，苯乙烯、乙苯排放速率及臭气浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）表1有组织排放限值。故，本项目建成后排气筒P1中污染物均可以实现达标排放。 1.2环境影响预测 1.2.1大气评价等级判定 本项目采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）中的估算模型AERSCREEN对排放的主要污染物进行最大落地浓度及其占标率的预测，然后根据预测结果判定大气环境影响评价等级。 浓度占标率计算： Pi=Ci/Coi×100% 式中：Pi——污染物浓度占标率； Ci——采用估算模型计算出的第i 个污染物的地面浓度；mg/m3； Coi——第i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3； 一般为GB3095中1小时平均取样的二级标准的浓度限值。 本次评价评价因子和评价标准见下表： 表57 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值（mg/m3） 标准来源 小时标准取值 （mg/m3） PM10 24h 0.15 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级 0.45 TVOC 8h 0.6 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ22-2018）附录D 1.2 苯乙烯 1h 0.01 0.01 乙醛 1h 0.01 0.01 甲苯 1h 0.2 0.2 非甲烷总烃 2.0（一次值） 《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值 2.0（一次值） 注：根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），对于仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍折算为1h平均质量浓度限值，故TVOCs 1h平均质量浓度折算后为1.2mg/m3；PM10 1h平均浓度折算后为0.45mg/m3。 本项目模型参数见下表： 表58 估算模型参数一览表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 93.62万＊ 最高环境温度/℃ 40.6℃** 最低环境温度/℃ -19.9℃ 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度气候 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分表率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/° / 注：*——数据来源于《天津市统计年鉴-2018》 **——数据来源于《武清气象站1980年-2009年累年气象要素统计表》 本项目建成后大气污染物排放源仅有点源，点源参数表如下： 表59 点源参数表 名称 排气筒底部 中心坐标* 排气筒 底部海拔高度/m 排气筒 高度/m 排气筒出口内径/m 烟气 流速/（m/s） 烟气 温度*/℃ 年排放小时 数/h 排放 工况 污染物 排放速率 /（kg/h） X/° Y/° 排气筒 P1 55.5 32.0 7.00 19 0.9 20.30 40 7200 正常 VOCs 1.198 非甲烷总烃 1.120 乙醛 0.0086 苯乙烯 0.0000287 甲苯 0.0000628 颗粒物 0.012 *注：以项目厂区西南角为原点建立直角坐标系。 本项目建成后主要污染源模型计算结果见下表： 表60 排气筒估算模型计算结果表 名称 污染物 排放源下风向 距离D/m 最大地面浓度预测值Ci(mg/m3) 浓度占标率Pi(%) 排气筒P1 VOCs 76 0.0476 3.96 非甲烷总烃 76 0.0445 2.22 乙醛 76 0.000341 3.41 苯乙烯 76 1.14×10-6 0.01 甲苯 76 2.49×10-7 0.00 颗粒物 76 0.000476 0.11 由上表预测结果可知： 项目排气筒P1排放的VOCs最大落地浓度出现在下风向76米处，最大落地浓度为0.0476mg/m3，占标率P为3.96%；有机单体最大浓度占标率为3.41%，对应单体为乙醛，对应最大落地浓度为0.000341mg/m3；颗粒物最大落地浓度出现在下风向76米处，最大落地浓度为0.000476mg/m3，占标率P为0.11%。 根据HJ 2.2-2018大气环境影响评价等级判别依据，本项目大气评价等级为二级。 1.2.2大气环境影响预测 本项目大气评价等级为二级，对大气环境影响值较低，无需进一步预测大气环境影响，仅对污染物排放量进行核算。 本项目南侧紧邻兴新食品公司和分散住宅，东侧紧邻世纪东路，隔路为规划居住用地。由上表预测结果可知，本项目废气污染物最大落地浓度出现在下风向76米处，各污染物落地浓度占标率最大的为VOCs，占标率P为3.96%，占标率较小，不会对项目附近敏感点产生不利影响。 1.3污染物排放量核算 1.3.1大气污染物年排放量 根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942—2018），废气排放口分为主要排放口、一般排放口和其他排放口。原则上将主体工程中的工业炉窑、化工类排污单位的主要反应设备、公用工程中出力10t/h及以上的燃料锅炉、燃气轮机组以及与出力10t/h及以上的燃料锅炉和燃气轮机组排放污染物相当的污染源，其对应的排放口为主要排放口；主体工程、辅助工程、储运工程中污染物排放量相对较小的污染源，其对应的排放口为一般排放口；公用工程中的火炬、放空管等污染物排放标准中未明确污染物排放浓度限值要求的排放口为其他排放口。故本项目P1排放口为一般排放口。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）及工程分析，对本项目污染物进行核算，具体的核算有组织排放浓度、排放速率及污染物年排放量见表61，无组织污染物排放不涉及，大气污染物年排放量核算见表62。 表61 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口 编号 污染物 核算排放浓度（mg/m3) 核算排放速率（kg/h） 核算年排放量（t/a） 一般排放口 1 P1 VOCs 28.87 1.198 0.498 2 非甲烷总烃 27.00 1.120 0.467 3 乙醛 0.21 0.0086 0.00351 4 苯乙烯 0.00069 0.0000287 0.0000118 5 甲苯 0.0015 0.0000628 0.0000259 6 乙苯 0.0010 0.0000395 0.0000163 7 颗粒物 0.26 （并入P1前2.38） 0.012 0.0357 一般排放口合计 VOCs 0.498 非甲烷总烃 0.467 乙醛 0.00351 苯乙烯 0.0000118 甲苯 0.0000259 乙苯 0.0000163 颗粒物 0.0357 有组织排放总计 有组织排放总计 VOCs 0.498 非甲烷总烃 0.467 乙醛 0.00351 苯乙烯 0.0000118 甲苯 0.0000259 乙苯 0.0000163 颗粒物 0.0357 表62 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 VOCs 0.498 2 非甲烷总烃 0.467 3 乙醛 0.00351 4 苯乙烯 0.0000118 5 甲苯 0.0000259 6 乙苯 0.0000163 7 颗粒物 0.0357 1.3.2大气污染物非正常排放量 本项目非正常排放源主要为： “活性炭吸附-脱附+催化燃烧”装置中活性炭床饱和后未及时切换，同时活性炭床处于脱附催化燃烧状态，导致有机废气污染物未净化处理与催化燃烧废气直接排放至大气环境中； “活性炭吸附-脱附+催化燃烧”装置催化剂失效，导致饱和活性炭床仅脱附不燃烧（最不利情形）； 布袋除尘器有部分布袋破损，导致部分粉尘直接排放至大气环境中。 根据上述非正常工况核算的排放量见表63。 表63 污染源非正常排放量核算表 序号 污染源 非正常排放 原因 污染物 非正常排放浓度/（mg/m3） 非正常排放速率/（kg/h） 单次持续时间/h 年发生频次/次 1 P1 活有机废气净化装置性炭吸附失效+催化燃烧、除尘器布袋破损 VOCs 38.89 1.614 1 ≤1 非甲烷总烃 36.36 1.509 1 乙醛 0.28 0.0116 1 苯乙烯 0.0009 0.0000386 1 甲苯 0.0020 0.0000845 1 乙苯 0.0013 0.0000532 1 颗粒物 47.52 0.238 1 2 P1 有机废气净化装置催化剂失效、除尘器布袋破损 VOCs 915.39 37.99 1 ≤1 非甲烷总烃 855.84 35.52 1 乙醛 6.55 0.272 1 苯乙烯 0.0219 0.000909 1 甲苯 0.0479 0.00199 1 乙苯 0.0302 0.00125 1 颗粒物 47.52 0.238 1 1.4大气环境影响评价自查 本项目大气环境影响评价自查表见下表64。 表64 大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长=5～50km□ 边长=5km 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500～2000t/a□ ＜500t/a□ 评价因子 基本污染物（PM10） 其他污染物（VOCs、非甲烷总烃、苯乙烯、乙醛、甲苯） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 评价标准 评价标准 国家标准 地方标准 附录D 其他标准 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区 一类区和二类区□ 评价基准年 （2019）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据 现状补充监测 现状评价 达标区□ 不达标区 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源 拟替代的污染源 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD □ ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF □ 网络模型 □ 其他 □ 预测范围 边长=50km□ 边长=5～50km□ 边长=5km□ 预测因子 预测因子（ ） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率＞10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%□ C本项目最大占标率＞30%☑ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常排放时长 （ ）h C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ k＞-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（颗粒物、VOCs、非甲烷总烃、苯乙烯、乙醛、甲苯、乙苯、臭气浓度） 有组织废气监测 无组织废气监测□ 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测☑ 评价结论 环境影响 可以接受 不可以接受□ 大气环境防护距离 距（ ）厂界最远（ ）m 污染源年排放量 SO2：（ ）t/a NOx：（ ）t/a 颗粒物：（0.0357）t/a VOCs：（0.498）t/a 注：“□”为勾选项，选“√”；“（ ）”为内容填写项 *待国家污染物监测方法标准发布后实施。 1.5废气治理措施可行性分析 1.5.1有机废气 （1）废气收集方式可行性分析 根据《天津市大气污染防治条例》第五十二条产生含挥发性有机物废气的生产经营活动，应当在封闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法封闭的，应当采取措施减少废气排放。 本项目挤出、高周波压线、上胶、吸塑等工序会产生有机废气，其中高周波压线、上胶、吸塑工序位于生产车间B生产区、挤出（片材生产线）位于生产车间A生产区。高周波压线、上胶、吸塑产生的有机废气利用现有车间B“封闭生产区+集气口（12个）”将本项目和现有工程有机废气全部收集至“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”装置净化处理，处理后由1根19m高排气筒P1排放；生产车间A将其生产区域进行隔离，建设封闭生产区和集气系统，将挤出有机废气经车间A“封闭生产区+集气口（拟设置8个）”全部收集至同一套“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”装置净化处理，处理后由1根19m高排气筒P1排放。上述有机废气通过“封闭生产区+集气口”进行全部收集，收集效率100%，故有机废气收集排放方式符合《天津市大气污染防治条例》的要求。 净化工艺可行性分析 根据工程分析章节，本项目有机废气产生速率较低（产生速率 0.4888kg/h），风机负压收集风量较大（风机风量40000m3/h），属于低浓度、大风量有机废气。根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号，推进建设适宜高效的治理设施，鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附-脱附、活性炭吸附-脱附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理。故本项目采用“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”净化装置符合现行环保政策要求。 本项目与现有工程有机废气收集后经“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”装置净化处理，处理后由19m高排气筒P1排放，具体工艺原理如下： 该净化装置是根据吸附（效率高）和催化燃烧（节能、无害化）两个基本原理设计的，即吸附浓缩-脱附催化燃烧法。含有机物的废气经风机的作用，经活性炭吸附层，有机物质被活性炭特有的作用力吸附在其内部，洁净气体被排出；经一段时间后，活性炭达到饱和状态时，停止吸附，此时有机物已被浓缩在活性炭内；催化燃烧装置内设加热室，启动加热装置，进入内部循环，当热气源达到有机物的沸点时，有机物从活性炭内挥发出来，进入催化室进行催化分解成水和二氧化碳，同时释放出热量。利用释放出的热量再进入吸附床脱附，此时加热装置完全停止工作，有机废气在催化燃烧室内维持氧化自燃，尾气再生、循环进行，直到有机物完全从活性炭内部分离，至催化室分解。活性炭得到了再生，有机物得到分解处理。 本系统主要模块有两个，分别为吸附模块和脱附+催化燃烧模块： ①活性炭吸附过程 本项目采用蜂窝活性炭对有机废气进行吸附。 吸附：活性炭是一种主要由含碳材料制成的外观呈黑色，内部孔隙结构发达、比表面积大、吸附能力强的一类微晶质碳素材料。活性炭材料中有大量肉眼看不见的微孔，1g活性炭材料中微孔，将其展开后表面积可高达800-1500m2，特殊用途的更高。 活性炭吸附就是利用活性炭微孔吸附有机物的特性，把有机废气中的有机物吸附到活性炭表面并浓缩，吸附效率≥85%，未被吸附的有机废气通过排气筒外排。活性炭达到饱和状态，停止吸附，此时有机废气已被浓缩在活性炭内。 本装置活性炭床设置了均风装置，该均风板采用激光高精度切割，利用圆孔自内而外逐步扩大的扩散原理，强制气流向四周均布，能有效的将进入活性炭箱内的废气均匀分布，提高吸收效率，防止造成局部风速过高，排放超标的问题。活性炭可分为粒状活性炭、蜂窝状活性炭和活性炭纤维等，与粒状活性炭相比，蜂窝状活性炭具有床层阻力小的有点，更适用于中高风量等处理条件，而活性炭纤维吸附 VOCs的容量大、吸附效率高且吸附/脱附速度快等特点，但其费用远高于普通活性炭，综合考虑本项目采取蜂窝状活性炭。蜂窝活性炭相关参数见表65。活性炭吸附-脱附床设计参数见表66。 表65 蜂窝活性炭相关参数一览表 项目 参数 项目 参数 规格 100×100×100mm 比表面积 ＞700m2/h 壁厚 0.5～0.6mm 脱附温度 120℃ 体密度 380～450kg/m3 孔数 150孔/平方英寸 抗压强度 正压＞0.9MPa；测压＞0.3MPa 吸苯量 ≥25% 表66 活性炭吸附-脱附床设计参数一览表 项目 参数 项目 参数 风量 40000m3/h 尺寸 2.2×2.2×2.0m 活性炭总填充量 0.375t×4 过滤风速 1.0m/s 每台活性炭床填充量0.375t，活性炭吸附处理效率为85%。根据活性炭有效吸附量经验值0.3kg/kg•活性炭，则本项目有机废气全部被吸附所需活性炭量为11613kg。根据每台活性炭床填充量0.375t，该装置每年脱附次数约为30.97 次，保守考虑本项目取31次/a（约10天进行一次脱附，即每240小时进行脱附一次）。为保证活性炭吸附效率，企业拟每3年更换一次活性炭。 ②脱附-催化燃烧过程 本装置每240小时脱附一次，脱附时间约为3~4小时。催化燃烧装置内设加热室，启动加热装置，进入内部循环，当热气源达到有机物的沸点时，有机物从活性炭内反吹出来，即为脱附过程，脱附的高浓度有机废气进入催化室进行催化燃烧，燃烧释放的能量进一步脱附活性炭吸附的有机废气，再进一步燃烧。最终活性炭得到了再生，有机物得到催化分解处理。 催化燃烧系统采用电加热产生热能，当催化燃烧系统达到设定温度（300℃左右）时，有机废气在催化剂（采用铂钯贵金属作为催化剂）的作用下燃烧分解为CO2和H2O等简单物质，同时产生热量。其反应方程式为： 释放出的热量再进入吸附床脱附，当催化燃烧系统的温度超过设定温度时，系统停止加热，有机废气在催化燃烧室内维持氧化自燃，尾气再生、循环进行，直到有机物完全从活性炭内部分离，至催化室分解。活性炭得到了再生，有机物得到分解处理。根据《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2027-2013）进行设计的，其催化燃烧装置去除效率≥97%（本次评价保守以97%计）。为确保催化燃烧的有效性，需定期更换催化剂。本项目使用贵金属催化剂，以铂、钯为主，一次填充量为0.15m3，每3年更换一次，会产生废催化剂0.085t（0.56~0.58t/m3）。 本项目设置4台活性炭吸附-脱附床，正常作业时1台处于脱附再生状态、其余3台处于吸附状态，通过PLC程序控制吸附-脱附过程，确保收集的有机废气处于连续吸附状态。 综上：1）根据该净化装置活性炭吸附净化效率85%、催化燃烧净化效率≥97%（本次评价97%计）得出，有机废气综合去除效率为82.5%。2）有机废气催化燃烧前期利用电加热补偿温度实现完全燃烧，后期利用燃烧热量实现完全燃烧，使有机废气净化效率较高。3）本项目有机废气排放存在两种情形，一种为仅吸附情形，此时催化燃烧装置处于关闭的状态；一种为吸附、脱附催化燃烧同时工作情形，此时有机废气催化燃烧后经换热器换热后直接与其他吸附状态的活性炭床排放的废气一同通过排气筒P1排放，后者为最不利情形。 因此，本项目有机废气经“活性炭吸附+脱附-催化燃烧”一体化装置处理后有机废气综合净化效率大于等于82.5%，满足《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（生态环境部，2019年6月26日）中相应要求（有机废气去除效率不低于80%）。同时，根据达标分析章节，在最不利情形下（本装置吸附、脱附同时工作状态），排气筒P1排放的各污染物均可以达标排放，故本项目有机废气治理措施可行。 1.5.2颗粒物 （1）废气收集方式可行性分析 根据《天津市大气污染防治条例》第五十二条工业企业向大气排放有毒有害气体、恶臭气体和粉尘物质的，应当采取车间封闭方式并安装、使用集中收集处理等排放设施，防止生产过程中的泄漏。本项目破碎位于生产车间A独立的破碎间，该破碎间为封闭间。破碎粉尘经破碎机上方顶吸罩及封闭间收集至1套布袋除尘器净化处理，处理达标后由并入19m高排气筒P1排放，粉尘收集效率100%，符合《天津市大气污染防治条例》的要求。 （2）净化工艺可行性分析 布袋除尘器工作原理：布袋除尘器主要的运作方式是含尘气体由进气口进入中部箱体，从滤袋外进入布袋内，一部分大颗粒粉尘被挡板拦截收集，另一部分粉尘被阻拦在滤袋外的表面，净化的空气进入袋内，再由布袋上部进入箱体，最后由排气管排出，净化效率不低于95%。随着净化工况持续，聚集在布袋表面的粉尘增多，此时脉冲控制仪按设定的脉冲周期和脉冲间隔控制电磁阀开启，喷出高压气体，吹入布袋内腔，抖落外表积尘，落入灰斗，经卸灰口排出。布袋除尘器工作原理见下图。 图9 布袋除尘器工作原理示意图 根据达标分析章节，本项目排气筒P1颗粒物达标排放，脉冲布袋除尘器除尘效果可行，故本项目破碎粉尘治理措施可行。 综上，本项目废气治理措施可行。 2、水环境影响分析 2.1 地表水评价等级 根据工程分析，本项目运营期无生产废水排放，外排废水主要为员工生活污水，产生量为810m3/a。生活污水经化粪池沉淀后排入市政污水管网，最终排入豆张庄污水处理厂集中处理。 根据水污染影响型建设项目评价等级判定表，本项目废水评价等级为三级B。本项目主要对水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价和依托污水处理设施的环境可行性进行评价，并计算污染物排放总量。地表水分级原则见下表。 表67 地表水评价工作等级分级表 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q<200且W<6000 三级B 间接排放 —— 2.2 水污染控制措施有效性评价 根据工程分析章节，本项目废水污染物污染控制措施见下表： 表68 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水 类别 污染物 类别 排放 去向 排放 规律 污染治理设施 排放口 编号 排放口设置是否符合要求 排放口类别 污染 治理 设施 编号 污染 治理 设施 名称 污染 治理 设施 工艺 1 生活 污水 pH、 SS、 CODcr、 BOD5、 氨氮、 总磷、 总氮、 石油类、LAS 豆张庄污水处理厂 间断排放，流量不稳定，属于冲击型排放 —— —— —— DW001 是 ☑企业总排 □雨水总排 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 本项目外排废水量为810m3/a，废水总排口处水质情况如下表所示。 表69 本项目污水水质情况一览表 污染物 排放浓度 mg/L 排放量 t/a 标准限值mg/L 执行标准 达标分析 pH 6~9 -- 6~9 DB12/356-2018三级 达标 CODcr 400 0.324 500 达标 氨氮 30 0.0243 45 达标 总氮 50 0.0405 70 达标 总磷 3.0 0.0024 8 达标 SS 300 0.243 400 达标 BOD5 250 0.203 300 达标 石油类 8 0.0065 15 达标 LAS 10 0.0081 20 达标 由上表可知，本项目排放废水中主要污染物浓度预测值均能够满足《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级标准的要求，可实现达标排放。 本项目排放口基本情况见下表70、表71。 表70 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水 排放量/ （万t/a） 排放 去向 排放 规律 间歇 排放 时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物 种类 国家或地方排放标准限值/（mg/L） 1 DW001 117.417777 38.955781 0.0486 豆张庄污水处理厂 间断排放，流量不稳定，属于冲击型排放 昼夜 豆张庄污水处理厂 pH 6~9 CODcrCr 40 氨氮* 2.0（3.5） 总氮 15 总磷 0.4 SS 5.0 BOD 10 石油类 1.0 LAS 0.3 *注：每年11月1日至次年3月31日执行括号内的排放限值。 表71 废水污染物排放标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按照规定商定的排放协议 名称 浓度限值/（mg/L） 1 DW001 pH 《污水综合排放标准》 DB12/356-2018三级标准限值 6~9 CODcr 500 氨氮 45 总氮 70 总磷 8 SS 400 BOD 300 石油类 15 LAS 20 2.3依托污水处理设施的环境可行性进行评价 豆张庄污水处理厂由天津市武清区新世纪经济发展公司运营，厂址位于天津市武清区豆张庄镇政府西侧，《豆张庄污水处理厂工程环境影响报告表》于2009年2月通过天津市武清区环保局审批（津武环保许可表[2009]024号），并于2009年8月通过竣工环境保护验收（津环监验字[2009]第071号）。收水四至范围为：东至香墅里，南至京福公路，西至育达路，北至南干渠。本项目在其收水范围内。 该污水处理厂采用“水解酸化+A/O”生化处理工艺，污泥处理采用“同步好氧消化+浓缩脱水一体化”工艺，设计污水处理量为0.3万m3/d，设计出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12/599-2015）B标准限值。 该污水处理厂进水水质要求满足《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级标准，出口水质根据天津市生态环境局网站污染源管理“2019年9月天津市重点排污单位监测结果（污水处理厂）”，豆张庄污水处理厂出口水质达标排放，水质监测数据具体如下： 表72 豆张庄污水处理厂出口水质检测结果一览表 企业 名称 监测 点位 监测时间 监测项目 排放浓度 标准限值 单位 是否达标 超标倍率 天津市武清区新世纪经济发展公司（远恒汇通豆张庄污水处理厂） 总排口 2019.09.09 pH值 7.32 6~9 无量纲 是 -- 氨氮 0.15 2.0 mg/L 是 -- 动植物油 0.48 1.0 mg/L 是 -- 粪大肠菌群 230 1000 个/L 是 -- CODcr 21 40 mg/L 是 -- 色度 8 20 倍 是 -- 生化需氧量 3.2 10 mg/L 是 -- 石油类 0.49 1.0 mg/L 是 -- SS ＜4 5 mg/L 是 -- LAS 0.06 0.3 mg/L 是 -- 总氮 9.77 15 mg/L 是 -- 总磷 0.07 0.4 mg/L 是 -- 本项目废水主要为生活污水，水质情况简单，水质满足DB12/356-2018《污水综合排放标准》三级标准要求，且排放量较小（2.7m3/d），目前豆张庄污水处理厂日均处理量为0.09万m3，运行负荷为30%，污水处理厂余量可满足接纳本项目污水，不会对该污水处理厂出水水质造成影响。因此，本项目排水去向可行，不会对周围水环境造成明显不利影响。 2.4 废水污染物排放量核算 间接排放建设项目污染源排放量核算依据依托污水处理设施的控制要求核算确定，本项目新增水污染物核算量如下表。 表73 本项目新增污染物核算表 项目 控制标准及浓度限值（mg/L） 水量（m3/a） 核算量（t/a） pH 6~9 DB12/599-2015（B标准） 810 -- CODcr 40 0.0324 氨氮* 2.0（3.5） 0.0021 总氮 15 0.000324 总磷 0.4 0.0122 SS 5.0 0.0041 BOD5 10 0.0081 石油类 1.0 0.00081 LAS 0.3 0.00024 *注：每年11 月1 日至次年3 月31 日执行括号内3.5mg/L 排放限值。 本项目实施后总的排放信息见下表。 表74 废水污染物排放信息表 序 号 排放口 编号 污染物种类 排放浓度 /（mg/L） 新增 日排放量 /（t/d） 全厂 日排放量 /（t/d） 新增 年排放量 /（t/a） 全厂 年排放量 /（t/a） 1 DW001 pH 6~9 -- -- -- -- CODcr 40 0.000108 0.000173 0.0324 0.0518 氨氮* 2.0（3.5） 0.0000071 0.000011 0.0021 0.0034 总氮 15 0.0000011 0.0000017 0.000324 0.000518 总磷 0.4 0.0000405 0.0000648 0.0122 0.0194 SS 5.0 0.0000135 0.0000216 0.0041 0.0065 BOD5 10 0.000027 0.0000432 0.0081 0.0130 石油类 1.0 0.0000027 0.0000043 0.00081 0.00130 LAS 0.3 0.0000008 0.0000013 0.00024 0.00039 全厂排放口 pH -- -- CODcr 0.0324 0.0518 氨氮 0.0021 0.0034 总氮 0.000324 0.000518 总磷 0.0122 0.0194 SS 0.0041 0.0065 BOD5 0.0081 0.0130 石油类 0.00081 0.00130 LAS 0.00024 0.00039 *注：每年11 月1 日至次年3 月31 日执行括号内3.5mg/L 排放限值。 表75 环境监测计划及记录信息表 排 放 口 污染物名称 监 测 设 施 自动监测设施安装位置 自动监测设施的装、维护等相关要求 自动检测是否联网 自动监测仪器名称 手工 监测 采样 个数 监测 频次 手工测定方法 DW 001 pH 手 工 / / / / 3个瞬时样 1次/季 《水质 pH的测定 玻璃电极法》 GB/T6920-1986 SS 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T11901-1989 CODcr 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ828-2017 BOD5 《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定与稀释接种法》HJ505-2009 氨氮 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ535-2009 总氮 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ636-2012 总磷 《水质 总磷的测定 钼酸铵 分光光度法》GB/T11893-1989 石油类 《水质 石油类和动植物油类 的测定 红外分光光度法》 HJ637 -2018 LAS 《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》 GB/T 7494-1987 2.5地表水环境影响评价自查表 本项目地表水环境影响评价自查表见下表。 表76 地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响 识别 影响类型 水污染影响型 ☑；水文要素影响型 □ 水环境保护目标 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍惜水生生物的栖息地 □;重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □ 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放 □；间接排放 ☑；其他 □ 水温 □；径流 □；水域面积 □ 影响因子 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 ☑；pH值 ☑；热污染 □；富营养化 ☑；其他 ☑ 水温 □；水位（水深）□；流速 □；流量 □；其他 □ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级□；二级 □；三级A □；三级B☑ 一级 □；二级 □；三级 □ 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ 拟替代的污染源 □ 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □ 区域水资源开发利用状况 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ （ ） 监测断面或点位个数（ ）个 现状评价 评价范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 评价因子 （ ） 评价标准 河流、湖库、河口：I类 □；II类 □；III类 □；IV类 □；V类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） 评价时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 达标区 □ 不达标区 □ 影响预测 预测范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 预测因子 （ ） 预测时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ 预测情景 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ 预测方法 数值解 □；解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □；其他 □ 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境中质量改善目标☑；替代削减源 □ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 水环境控制单元或断面水质达标 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 对于新设或调整入河（湖库、近岸水域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 污染源排放量 核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） CODcr 0.0324 40 氨氮 0.0021 2.0（3.5） 总氮 0.000324 15 总磷 0.0122 0.4 SS 0.0041 5.0 BOD5 0.0081 10 石油类 0.00081 1.0 LAS 0.00024 0.3 替代源排放情况 污染源 名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/(t/a) 排放浓度/（mg/L） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m 防治措施 环保措施 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □； 依托其他工程措施 □；其他 □ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动 □；自动 □；无监测 ☑ 手动 ☑；自动 □；无监测 □ 监测点位 （ ） 厂区总排口 监测因子 （ ） pH、CODcrCr、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、石油类、LAS 污染物排放清单 □ 评价结论 可以接受 ☑； 不可以接受 □ 注：“□” 为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 3、噪声影响分析 3.1噪声源强 本项目噪声源主要来自于正负压热成型机、负压热成型机、裁断机、高周波转盘机、高周波复式机、胶盒机、整平覆膜机、烫金机、破碎机、片材生产线一体化设备、环保风机及送风机等，源强为60～80dB（A）。 本项目选用低噪声设备，风机采用“基础减振+消音器+隔声间+消音棉”的降噪措施，降噪效果为20dB（A），送风机采用“基础减振+消音器+隔声间/厂房隔声”的降噪措施，降噪效果为15dB（A），其他设备均采用采取“厂房隔声+基础减振”的降噪措施，降噪效果为15dB（A）；控制噪声对周围声环境的影响。项目噪声源及治理措施如下表。 表77 本项目主要噪声源参数一览表 序号 声源名称 台（套） 单台源强dB（A） 叠加后源强dB（A） 降噪措施 降噪效果dB（A） 生产车间 B 正负压热成型机 9 65 74.5 厂房隔声+基础减振，其中厂房为钢结构 15 负压热成型机 3 65 69.8 裁断机 12 65 75.8 高周波转盘机 3 65 69.8 高周波复式机 1 65 65 胶盒机 2 70 73 整平覆膜机 1 70 70 烫金机 1 60 60 生产车间A 破碎机* 4 75 81 片材生产线 3 70 74.8 破碎间送风机* 1 75 75 基础减振+消音器+厂房隔声，其中厂房为钢结构 室外 环保引风机 （有机废气净化设备） 1 80 80 基础减振+消音器+隔声间+消音棉，其中隔声间为岩棉材料填充的钢板拼装而成 20 环保脱附风机 （有机废气净化设备） 1 70 70 20 环保引风机* （粉尘净化设备） 1 75 75 20 车间A生产区 送风机 1 80 80 基础减振+消音器+隔声间，其中隔声间为岩棉材料填充的钢板拼装而成 15 *注：仅昼间破碎，每天集中破碎10h，故破碎机和粉尘净化设备及风机（包括引风机和送风机）仅昼间运行，夜间不生产。 3.2噪声预测模式 本项目建设单位租赁的是天津盛华泽工艺品有限公司位于天津市武清区豆张庄镇世纪东路3号整个厂院，且院内无其他企业，根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），选取本项目所在的厂院院墙作为本项目厂界。 依据距离衰减和噪声叠加公式预测本项目厂界噪声的达标情况。依据《环境评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的要求，选择点声源预测模式，预测模式如下： （1）点声源噪声距离衰减模式： Lr＝Lr0 –20lg(r/r0)-R 式中：Lr— 受声点（即被影响点）所接受的声压级，dB (A)； Lr0—距噪声源r0处的声压级，dB (A)； r—噪声源至受声点的距离，m； r0—参考位置的距离，m，取r0=1m； R—墙体噪声隔声量，dB (A)。 （2）噪声叠加模式： 式中：L——总声压强度 Li——第i个参与合成的声压级强度[dB (A)] 3.3 预测结果及结论 根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），选取项目厂区边界作为本项目厂界。 根据本项目各车间设备平面布置图，项目营运期厂界噪声影响预测结果见下表。 表78 本项目厂界噪声贡献值预测结果 单位： dB(A) 厂界 主要声源 设备叠加源强 隔声 降噪后源强 距厂界 距离 噪声 贡献值 厂界噪声 贡献值 dB(A) dB(A) m dB(A) dB(A) 东厂界 正负压热成型机 74.5 59.5 52 25.2 昼间35.3/ 夜间34.3 负压热成型机 69.8 54.8 52 20.5 裁断机 75.8 60.8 52 26.5 高周波转盘机 69.8 54.8 64 18.7 高周波复式机 65 50 60 14.4 胶盒机 73 58 64 21.9 整平覆膜机 70 55 62 19.2 烫金机 60 45 60 9.4 破碎机* 81 66 90 26.9 片材生产线 74.8 59.8 50 25.8 破碎间送风机* 75 60 85 21.8 车间A生产区送风机 80 65 57 29.9 有机废气脱附风机 70 50 103 9.7 有机废气引风机 80 60 103 19.7 粉尘引风机* 75 55 103 14.7 南厂界 正负压热成型机 74.5 59.5 47 26.1 昼间50.0/ 夜间46.0 负压热成型机 69.8 54.8 55 20.0 裁断机 75.8 60.8 47 27.4 高周波转盘机 69.8 54.8 66 18.4 高周波复式机 65 50 66 13.6 胶盒机 73 58 74 20.6 整平覆膜机 70 55 74 17.6 烫金机 60 45 74 7.6 破碎机* 81 66 9 46.9 片材生产线 74.8 59.8 9 40.7 破碎间送风机* 75 60 6 40.0 车间A生产区送风机 80 65 30 44.2 有机废气脱附风机 70 50 55 28.4 有机废气引风机 80 60 55 25.2 粉尘引风机* 75 55 20 29.0 西厂界 正负压热成型机 74.5 59.5 24 31.9 昼间48.8/ 夜间45.8 负压热成型机 69.8 54.8 24 27.2 裁断机 75.8 60.8 24 33.2 高周波转盘机 69.8 54.8 24 27.2 高周波复式机 65 50 46 16.7 胶盒机 73 58 42 25.5 整平覆膜机 70 55 44 22.1 烫金机 60 45 46 11.7 破碎机* 81 66 7 43.1 片材生产线 74.8 59.8 26 31.5 破碎间送风机* 75 60 16 35.9 车间A生产区送风机 80 65 54 30.4 有机废气脱附风机 70 50 6 34.4 有机废气引风机 80 60 6 44.4 粉尘引风机* 75 55 6 39.4 北厂界 正负压热成型机 74.5 59.5 52 25.2 昼间36.8/ 夜间33.8 负压热成型机 69.8 54.8 52 20.5 裁断机 75.8 60.8 52 26.5 高周波转盘机 69.8 54.8 47 21.4 高周波复式机 65 50 47 16.6 胶盒机 73 58 42 25.5 整平覆膜机 70 55 42 22.5 烫金机 60 45 42 12.5 破碎机* 81 66 42 33.5 片材生产线 74.8 59.8 88 20.9 破碎间送风机* 75 60 115 18.8 车间A生产区送风机 80 65 92 25.7 有机废气脱附风机 70 50 61 14.3 有机废气引风机 80 60 61 24.3 粉尘引风机* 75 55 95 15.4 *注：仅昼间破碎，每天集中破碎10h，故破碎机和粉尘净化设备及风机仅昼间运行，夜间不生产。 （1）厂界噪声达标分析 本项目为扩建项目，厂界噪声预测值为本项目噪声贡献值和现有工程现状噪声监测值的叠加值。本项目建成后厂界噪声预测结果见下表。 表79 本项目建成后厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点位 现状噪声值 本项目噪声贡献值 扩建后厂界噪声 预测值 标准值 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界 57 45 35.3 34.3 57 45 60 50 达标 南厂界 55 46 50.0 46.0 56 49 达标 西厂界 57 47 48.8 45.8 58 49 达标 北厂界 58 46 36.8 33.8 58 46 达标 根据上表预测结果可知，扩建后噪声源对四周厂界昼间噪声预测值为56～58dB（A），夜间噪声预测值为45～49dB（A），均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)），可以做到厂界达标。 （2） 环境保护目标影响分析 项目厂界周边200m噪声评价范围内仅有三处噪声敏感目标，分别为分散住宅、规划居住用地及新世纪花园，分别距本项目5m、15m、195m。本次评价选取全部敏感目标进行噪声预测，以论证本项目对周边敏感目标的影响。 表80 本项目建成后敏感点声环境预测结果 单位：dB(A) 敏感目标 厂界与敏感点距离 厂界 预测值 距离衰减后 贡献值 背景值 敏感目标 预测值* 标准值 （2类） 厂界 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 分散住宅 5m 南 56 49 42 35 50 41 51 42 60 50 规划居住用地 15m 东 57 45 34 22 51 41 51 41 新世纪花园 195m 南 56 49 10 3 51 41 51 41 *注：敏感目标预测值：以敏感目标所受的噪声贡献值与背景噪声值（现状环境噪声值）叠加后的预测值作为评价量。 由上表可知，分散住宅、规划居住用地、新世纪花园处噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求，故本项目运营后不会对周边噪声敏感目标产生不利影响。 综上，本项目所处声环境功能区为2类地区；项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下，且受影响人口数量变化不大。故判定本项目声环境评价等级为二级，进行一般评价分析。 3.3噪声防治措施 本项目噪声防治措施具体如下： ①设备选用符合GB/T50087-2013《工业企业噪声控制设计规范》要求的低噪声设备； ②主要产噪设备采取加装减振基座、利用墙体隔声等降噪措施； ③厂房封闭，提高墙体隔声降噪作用； ④设置合理的厂区平面布置，使主要噪声源与厂界有足够的衰减距离； ⑤环保风机做好“基础减振+消音器+隔声间+消音棉”等降噪措施，并将管道采取软连接，确保风机降噪20dB（A）以上，确保厂界噪声达标排放。 ⑥定期对设备进行检修，保持设备良好的运转状态； ⑦加强设备日常管理，严禁破碎机夜间生产；加强设备维保，一旦发现设备异常及时检修，严禁设备带病工作； ⑧运营期间，避免在生产车间A成品库区进行强噪声源作业，最大程度降低对南厂界附近分散住宅噪声影响。 4.固体废物影响分析 4.1 固体废物类别及处理措施 本项目各固体废物类别及其处理措施见表81。 表81 本项目固体废物产生及处置情况 序号 类别 名称 产生源 产生量 危险废物 处置措施 类别 代码 一般工业 固废 废包装材料 原料拆包投料 3.0t/a —— —— 外售给物资回收部门 除尘灰 布袋除尘器 清灰 0.42t/a 废布袋 布袋除尘器 维保 0.005t/a 废模具 模具使用 0.01t/a —— —— 危险废物 废催化剂 设备维保 0.085t/3a HW49 900-041-49 分类储存于危废暂存间，交有资质单位处理 废活性炭 1.5t/3a HW49 900-041-49 废油 0.3t/a HW08 900-249-08 废胶 0.005t/a HW13 900-014-13 废包装铁桶 0.02t/a HW49 900-041-49 废包装塑料桶 0.015t/a HW49 900-041-49 废包装铝桶 0.05t/a HW49 900-041-49 沾染废物 （含胶、含油抹布 及手套等） 设备清洁及 维保 0.04t/a HW49 900-041-49 生活垃圾 生活垃圾 员工生活 6t/a —— —— 城管委清运 4.2 处置途径可行性分析论证 （1）危险废物 经与《国家危险废物名录（2016）》对照，本项目运营过程产生的废活性炭、废油（废液压油、废齿轮油）、废包装塑料桶、废包装铝桶、废包装铁桶以及含胶、含油抹布及手套等沾染废物均属于危险废物，分类收集至危废暂存间内暂存，委托具有相应资质的单位处置，处置途径可行。 表82 危险废物基本情况一览表 序号 危险废物 名称 危险废物类别 危险废物 代码 产生量 产生工序 及装置 形态 主要 成分 有害 成分 产废 周期 危险 特性 污染 防治 措施 1 废催化剂 HW49 900-041-49 0.085 t/3a 设备维保 固态 陶瓷蜂窝体、钯、铂、 有机物等 钯、铂、有机物 3年 毒性 暂存至现有危废暂存间，定期委托资质单位处理 2 废活性炭 HW49 900-041-49 1.5t/3a 固态 活性炭、 有机物 有机物 3年 毒性 3 废油 HW08 900-249-08 0.4t/a 液态 矿物油 矿物油 1年 易燃、 毒性 4 废胶 HW13 900-014-13 0.005t/a 液态 聚氨酯 热熔胶 有机物 随时 毒性 5 废包装铁桶 HW49 900-041-49 0.02t/a 固态 铁桶、 矿物油 矿物油 1年 毒性 6 废包装塑料 桶 HW49 900-041-49 0.015t/a 固态 塑料桶、 APET胶 有机物 随时 毒性 7 废包装铝桶 HW49 900-041-49 0.05t/a 固态 铝桶、 聚氨酯 热熔胶 有机物 随时 毒性 8 沾染废物 （含胶、含油抹布及手套等） HW49 900-041-49 0.04t/a 设备清洁及维保 固态 抹布及手 套、矿物油 矿物油 随时 毒性 （2）一般固体废物 本项目一般固体废物主要为废包装材料、除尘灰、废布袋、废模具等，集中收集后外售给物资回收部门。 （3）生活垃圾 本项目生活垃圾采取分类袋装收集，定期由城管委部门清运。 综合以上分析，本项目产生的固体废物全部妥善处置或综合利用，在落实本项目提出的控制措施的情况下不会对周围环境造成二次污染。 4.3固体废物暂存要求 4.3.1一般工业固体废物 根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的相关要求，一般工业固体废物贮存、处置场应采取防扬散、防流失、防渗漏等措施，禁止危险废物和生活垃圾混入。 本项目一般固废暂存区位于厂房内生产车间B室外西北侧，除尘灰存放于防漏胶袋，废包装材料收成卷装入袋内，废布袋、废模具存放于废包装袋内，满足防扬散、防流失、防渗漏等要求。 贮存、处置场的环境保护图形标志应按 GB15562.2-1995《环境保护图形标志-固体废物贮存 （处置）》规定进行设置和维护。 4.3.2 危险废物 本项目危险废物贮存依托现有工程已建危废暂存间，危险废物暂存间已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行防渗处理，采用混凝土自防水并附加2mm厚环氧树脂漆，渗透系数≤1×10-10cm/s。同时采取防漏措施，在含液容器下方设置截留托盘，防止液体泄漏外溢，确保本项目危废暂存场所满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求。 本项目实施后现有工程“UV光氧+活性炭”环保设备被拆除，不再产生废UV灯管，减少UV灯管产生量0.02t/a；不再产生该装置的废活性炭，减少废活性炭产生量为4.5t/3a。根据本项目危险废物产生情况，本项目建设后危险废物产生量变化情况如下： 表83 项目建成后危险废物产生量变化情况一览表 单位：t/a 贮存 场所 危废名称 危废类别及代码 现有工程 产生量 本项目 产生量 “以新代老”削减量 扩建后全厂 产生量 增加量 变化 危 废 暂 存 间 废催化剂 HW49 900-041-49 0 0.085t/3a 0 0.085t/3a +0.085t/3a 废UV灯管 HW29 900-023-29 0.02 0 -0.02 0 -0.02 废活性炭 HW49 900-041-49 1.5t/a 1.5t/3a -4.5t/3a 1.5t/3a -3.0t/3a 废油 HW08 900-249-08 0.3 0.3 0 0.5 +0.3 废胶 HW13 900-014-13 0 0.005 0 0.005 +0.005 废包装铁桶 HW49 900-041-49 0.02 0.02 0 0.04 +0.02 废包装塑料桶* HW49 900-041-49 0.01 0.015 0 0.025 +0.025 废包装铝桶 HW49 900-041-49 0 0.05 0 0.05 +0.05 沾染废物 （含胶、含油抹布 及手套等） HW49 900-041-49 0.02 0.04 0 0.06 +0.06 现有工程危险废物暂存间位于厂区北侧，长5m，宽2m，建筑面积10m2。现有工程废油（200L铁桶装）存放区1m2，UV灯管存放区（本项目建成后不产生UV灯管，用于存放废包装塑料桶（油墨包装桶））0.4m2（40个/年废包装塑料桶摞着放，单个桶底直径为20cm，单个桶底占地面积0.04m2，存放量按半年计，则废包装塑料桶占地面积不小于0.28m2（摞3层））、含油抹布及手套存放区（本项目依托，项目建成后200L铁桶装）1m2，废活性炭存放区（本项目依托，建成后防漏胶袋装，规格1m3）1m2，存放周期为半年，总占地约3.4m2。 按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目危险废物贮存场所（设施） 基本情况详见下表。 表84 危险废物暂存场所基本情况 贮存场所 危废名称 危废类别及代码 位置 新增占地面积（m2） 贮存方式 贮存 能力 贮存周期 危废 暂存间 废催化剂 HW49 900-041-49 西侧 0.5 室内；防漏胶袋装 0.1t/a 半年 废活性炭① HW49 900-041-49 西侧 /（不新增） 室内；防漏胶袋装，依托现有存放区 1.5t/a 半年 废油① HW08 900-249-08 南侧 1 室内；小带盖200L铁桶 0.34t/a 半年 废胶 HW13 900-014-13 南侧 0.1 室内；带盖5L铝桶，依托项目产生的废铝桶 0.005 t/a 半年 废包装铁桶② HW49 900-041-49 西侧 /（不新增） 室内；200L铁桶，用于盛装废油 0.02t/a 半年 废包装塑料 桶② HW49 900-041-49 西侧 0.5 室内；5L塑料桶 0.015 t/a 半年 废包装铝桶② HW49 900-041-49 西侧 0.8 室内；5L铝桶，部分用于盛装废胶 0.05t/a 半年 沾染废物① （含胶、含油抹布及手套等） HW49 900-041-49 北侧 /（不新增） 室内；依托现有200L大口铁桶 0.1t/a 半年 注：① 依托现有工程存放区，其中废活性炭依托现有废活性炭存放区，不新增占地；废油存放于200L铁桶内，并设置于防漏托盘内，该托盘占地面积为1m2（1个托盘1个铁桶），新增占地1m2，项目建成后废油占地2m2。 ② 200L废包装铁桶用于盛装废油或沾染废物，不新增占地；废包装塑料桶（60个/年，约0.25kg/个）和废包装铝桶（100个/年，约0.5kg/个）摞着放，单个桶底直径为20cm，单个桶底占地面积0.04m2，存放量按半年计，则废包装塑料桶、废包装铝桶占地面积分别为0.4m2（摞3层）、0.7m2（摞3层），故设置废包装塑料桶、废包装铝桶占地面积分别为0.5m2、0.8m2合理。 本项目拟依托现有工程危废暂存间，将新增占地面积2.9m2，目前现有工程占地3.4m2，合计占地面积6.3m2，小于危废暂存间占地面积10m2，可依托现有工程危险暂存间，最大暂存周期不变，仍为半年。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年）要求，本项目建成后危险废物贮存基本情况如下。 为尽量减小危险废物暂存间内储存的危废对外环境造成的风险，危险废物存放设施设计、标识、运行管理及监测工作按《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）、《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001及修改单（公告2013年第36号，环境保护部，2013年6月8日发布）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012；2013-3-1实施）相关规定执行，重点内容如下： （一）危险废物收集、转运的一般要求： （1）建立危险废物收集、转运操作流程，确保收集过程的安全、可靠； （2）危险废物内部转运作业应采用专用的工具，并填写《危险废物厂内转运记录表》； （3）在转运结束后对路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在厂内运输路线上。 （二）危险废物贮存应遵循的一般要求： （1） 无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。 （2）装载半固体危险废物的容器内需留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 （3）盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签。 （4）危险废物贮存容器需满足下列要求： a.应当使用符合标准的容器盛装危险废物； b.装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求； c.装载危险废物的容器必须完好无损； d.盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 （4）地面与裙角用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 （5）必须有泄漏液体收集装置。 （6）设施内要有安全照明设施和观察窗口。 （7）用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 （8） 应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 （三）危险废物贮存设施的运行与管理应按照下列要求执行： （1）设专职人员负责本厂内的危险废物管理，并对委托的有资质废物处理单位进行监督。 （2）危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记入册； （3）不得将不相容的危险废物混合或合并存放； （4）建设单位须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年； （5）必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 （6）危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 根据相关规定危险废物贮存不能超过半年，因此建设单位应在半年内将危险废物交有资质单位处理。这些危险废物转移过程应严格按照《危险废物转移联单管理办法》中相关规定执行。 4.4 危险废物环境影响分析 （1）贮存场所环境影响分析 本项目危险废物产生点、转运路线以及暂存场所均在厂区内，且厂区地面整体为硬化地面，便于危险废物转运，故本项目危险废物暂存间选址可行。 本项目依托的现有危废暂存间位于厂区生产车间B室外西北角，本项目建成后全年危险废物总占地面积6.3m2，小于危废暂存间占地面积10m2，本项目危险废物贮存周期按半年计，完全可容纳本项目新增的危险废物。 危险废物暂存场所应满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，采取防渗措施和渗漏收集措施，并设置警示标示。在采取严格防治措施的前提下，危险废物贮存场所不会造成不利环境影响。 （2）运输过程的环境影响分析 厂内运输：本项目危险废物产生及贮存场所均位于厂区内，厂区地面整体为水泥硬化地面，生产车间为“水泥硬化地面+环氧树脂漆”，均具有一定防腐防渗功能，因此危险废物从产生环节运输到暂存场所的过程中产生散落和泄漏均会将影响控制在厂区车间内，不会对周边环境敏感点及地下水环境产生不利影响。 危险废物内部转运作业应采用专用的工具，内部转运需填写《危险废物厂内转运记录表》，并且在转运结束后对路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在厂内运输线路上。 厂外运输：本项目危险废物运输委托有资质的运输单位运输，运输路线选取远离环境敏感点的路线，同时在运输过程中采取密封措施，严禁发生散落、泄漏事故，并制定有效应急措施应对环境污染事故。采取相应措施情况下，运输过程中对周边环境敏感点影响小。 （3）委托利用或者处置的环境影响分析 本项目危险废物均委托具有相应处理资质的单位处置。该危险废物处置单位应当持有环保部颁发的《危险废物经营许可证》，具有收集、运输、贮存、处理处置及综合利用能力，并且经营类别应当包括HW49、HW13、HW08，处理能力有足够余量。本项目产生的危险废物交具有相应处理资质的单位进行处置后，不会对环境产生显著的不利影响。 综上所述，在保证对固体废物进行综合利用、及时外运，危险废物交由有资质单位处置并完善其在厂内暂存措施的前提下，本项目固体废物不会对外环境产生二次污染。 5.环境风险分析 环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 5.1评价依据 风险调查 齿轮油、液压油以及产生的废油 本项目生产过程中使用的齿轮油、液压油等辅料以及产生的废油（废齿轮油、废液压油）主要成分为矿物油，属于油类物质。 2）APET胶水、聚氨酯热熔胶 根据APET胶水/聚氨酯热熔胶化学品安全技术说明书、健康危害急性毒性物质分类见GB30000.18和危害水环境物质分类见GB30000.28，判定APET胶水中甲基丙烯酸（重量百分比52%）为健康危险急性毒性物质（类别3）；聚氨酯热熔胶不属于为健康危险急性毒性物质（类别1~类别3）和危害水环境物质（急性毒性类别1）。 3）甲苯、乙苯、苯乙烯、乙醛等有机废气单体 本项目排放的有机废气中有甲苯、乙苯、苯乙烯、乙醛等有机单体，经“封闭生产区+集气口”一同收集至1套“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”装置净化处理，处理后由1根19m高排气筒P1排放。该净化装置4台活性炭吸附-脱附床，脱附时1台处于脱附再生、其余3台处于吸附状态。根据环境影响分析章节中大气环境影响分析可知，非正常排放最不利情形为有机废气净化装置催化剂失效，致使脱附的甲苯、乙苯、苯乙烯、乙醛等有机单体未净化处理直接与吸附净化后的单体一同排放至大气环境中。 4）塑料颗粒原料 本项目PET、PP、PS等固体树脂颗粒具有可燃性，遇明火可燃，燃烧可能产生CO、乙醛、甲苯、乙醛、苯乙烯等次生污染物。 根据HJ169-2018《建设项目环境风险技术导则》附录B，油类物质、健康危险急性毒性物质（类别3）、甲苯、乙苯、苯乙烯、乙醛均属于突发环境事件危险物质。因此，本项目使用的齿轮油、液压油以及产生的废油（废齿轮油、废液压油）、APET胶水中甲基丙烯酸、有机废气中甲苯、乙苯、苯乙烯、乙醛有机废气单体。 齿轮油、液压油、APET胶水存放于原料间；废油（废齿轮油、废液压油）存放至厂区生产车间B室外西北角的现有危废暂存间；甲苯、乙苯、苯乙烯、乙醛等有机废气单体仅考虑非正常工况下排放风险源。 风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中各危险物质的临界值，计算本项目的危险物质数量与临界量比值（Q），计算结果如下表所示。 表85 建设项目Q值确定表 序号 危险物质 名称 CAS号 最大存在总量 qn/t 临界量 Qn/ t 该种危险物质 Q值 1 齿轮油 / 0.17 2500 0.000068 2 液压油 / 0.17 0.000068 3 废油 / 0.3 0.00012 4 APET胶水中甲基丙烯酸（52%） / 0.0273 50 0.000546 5 甲苯* （有机废气单体） 108-88-33 / 10 / 6 乙苯* （有机废气单体） 100-41-4 / 10 / 7 苯乙烯* （有机废气单体） 100-42-5 / 10 / 8 乙醛* （有机废气单体） 75-07-07-0 / 10 / 项目Q值Σ 0.000802 *注：甲苯、乙苯、苯乙烯、乙醛等有机废气单体仅考虑非正常工况下排放风险源。 由上表可知，本项目Q=0.000802＜1，则本项目环境风险潜势为Ⅰ。 评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018中的评价工作等级划分标准表，本项目环境风险评价为简单分析。 表86 风险评价等级划分标准 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 5.2环境敏感目标概况 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目为简单分析，无需设置风险评价范围，本项目仅对项目边界3km范围内风险敏感目标进行调查，具体见下表，分布情况见附图6。 表87 本项目风险保护目标一览表 序 号 敏感目标名称 相对 方位 坐标/m （原点为厂区西南角为） 距离 （m） 保护 对象 保护 内容 规模 （人数） X Y 分散住宅① 南 77 -50 5 居住区 居民 4户 兴新食品公司③ 南 607 68 / 食品厂 食品 50 规划居住用地② 东 763 978 15 居住区 居民 / 新世纪花园 南 233 -325 195 居住区 居民 3000 权健（天津）肿瘤医院 西南 -303 -125 268 医院 医护人员、病人 2000 豆张庄中心小学 东南 577 -433 549 文化区 师生 270 豆张庄初级中学 东南 725 -216 514 文化区 师生 400 豆张庄村 南 -232 -1077 878 村庄 村民 5000 亿博香墅里 东南 906 -669 790 居住区 居民 2000 豆张庄医院 东南 982 -891 1171 医院 医护人员、病人 50 东辛庄村 东南 2393 -1373 1914 村庄 村民 1500 西辛庄村 东南 2102 -1544 2184 村庄 村民 600 高场村 西 -2045 575 1636 村庄 村民 1050 注：①分散住宅，共4户，目前无人居住。 ②根据天津市武清区豆张庄镇总体规划（2011~2020），世纪东路西侧空地为规划居住用地，目前尚未开发，处于闲置状态。由于天津市武清区豆张庄镇尚未编制新的总体规划，本评价以天津市武清区豆张庄镇总体规划（2011~2020）为准。 ③ 天津市兴新食品有限公司为膨化食品（油炸）生产企业，根据《食品生产通用卫生规范》，厂区不应选择对食品有显著污染的区域，故本次评价将项目南厂界的天津市兴新食品有限公司列为风险敏感目标。 5.3环境风险识别 齿轮油、液压油、废油危险物质均属于油类物质，APET胶水中甲基丙烯酸为健康危险急性毒性物质（类别3），本项目有机废气中有甲苯、乙苯、苯乙烯、乙醛等有机单体。根据HJ169-2018《建设项目环境风险技术导则》附录B，油类物质、健康危险急性毒性物质（类别3）、甲苯、乙苯、苯乙烯、乙醛均属于突发环境事件危险物质。因此，本项目液压油、齿轮油以及设备维保产生的废油、APET胶水中的甲基丙烯酸、甲苯、乙苯、苯乙烯、乙醛有机废气单体均属于危险物质。本项目可能造成的环境风险类型为1）上述油类物质和APET胶水中甲基丙烯酸的泄漏以及遇明火燃烧发生火灾事故2）甲苯、乙苯、苯乙烯、乙醛等有机单体非正常排放最不利情形为“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”装置催化剂失效，导致饱和活性炭床仅脱附不燃烧，致使脱附的甲苯、乙苯、苯乙烯、乙醛等有机单体未净化处理直接排放至大气环境中。 具体见下表。 表88 本项目可能存在的风险事故情形 序号 危险单元 危险物质 风险源 环境风险 类型 环境影响途径 1 厂区 油类物质、APET胶水中甲基丙烯酸 厂区原料间、 以及危废暂存间 泄漏、火灾 泄漏后若没有及时收集会流入外环境中，污染周围的土壤、地下水，油类物质遇明火燃烧发生火灾事故，燃烧废气污染周边大气环境，携带泄漏物料的消防废水可能进入雨水管网，对周边地表水体造成污染等 甲苯、乙苯、苯乙烯、乙醛有机气体单体 “活性炭吸附-脱附+催化燃烧”装置 / 由于催化剂失效，导致饱和活性炭床仅脱附不燃烧，致使脱附的甲苯、乙苯、苯乙烯、乙醛等有机单体未净化处理直接排放至大气环境中，可能对局部大气环境造成一定污染。 5.4环境风险分析 火灾事故分析评价 本项目上述油类物质、APET胶水、塑料颗粒遇热源/明火有发生火灾事故的风险，油类物质、APET胶水可能产生CO、SO2次生污染物排放。本项目油类物质、APET胶水等危险物质分区存放，存储量较小，存放场地设有多处灭火器。发生小范围火灾事故时，使用干粉灭火器及时灭火；发生大范围火灾事故时，使用消防栓及时灭火。考虑到火灾产生的次生灾害是短暂的，随着火灾事故的结束，火灾对大气环境的影响也随之结束，不会对大气环境产生明显不利影响。 厂区雨水总排口未设置雨水截止阀，若发生大范围火灾事故时，使用消防栓进行灭火，会产生消防废水，建设单位应及时用沙包封堵厂区雨水总排口，且用沙包设置临时围挡截留废水，防止受污染消防废水通过雨水管网外排，从而影响周边地表水体。待事故结束后，委托有资质单位对暂存的消防废水水质进行检测，若水质满足污水处理厂进水水质要求，经市政污水管网排入市政污水管网；若水质不能满足污水处理厂进水水质要求，将消防废水外运委托有资质单位处理。 泄漏事故风险评价 1）液压油、齿轮油、废油、APET胶水等泄漏 本项目液压油、齿轮油、废油、APET胶水等泄漏后可能造成土壤和地下水污染。本项目液压油、齿轮油、废油、APET胶水均为桶装，本评价要求本项目原料间地面进行相应的防渗处理并在四周设置围堰。当物料少量泄漏时，处理人员立即用棉纱擦拭干净；当泄漏量较大时，转移至备用桶内，残留液压油、齿轮油等物质用砂土、棉纱等物质进行清理，清理过程产生的废物作为危险废物委托有危废处置资质的单位接收处置。在采取相应风险防范及应急措施的情况下，液压油、齿轮油、废油泄漏对土壤、地下水环境的环境风险可防控。 2）有机气体中甲苯、乙苯、苯乙烯、乙醛等非正常排放 由于“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”装置催化剂失效，导致饱和活性炭床仅脱附不燃烧，致使脱附的甲苯、乙苯、苯乙烯、乙醛等有机单体未净化处理直接泄漏至大气环境中，对局部大气环境造成一定污染。根据大气环境影响评价章节，上述情形下非正常排放的浓度和速率分别为乙醛 6.55mg/m3、0.272kg/h，苯乙烯0.0219mg/m3、0.000909kg/h，甲苯0.0302mg/m3、0.00199kg/h，乙苯0.0302mg/m3、0.00125kg/h。 苯乙烯、甲苯、乙苯排放浓度均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值，苯乙烯、乙苯排放速率均满足《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）表1有组织排放限值。故在泄漏情形下，排气筒P1排放的上述危险物质均达标排放，不会对局部大气环境造成污染。 5.5环境风险防范措施及应急要求 火灾事故防范及应急措施 ①设专人负责各类原辅料的安全贮存、厂内运输以及使用按照其物化性质、危险特性等特征采取相应的安全贮存方式 ②控制火源，防止机械着火源（撞击、摩擦），控制高温物体着火源，电气着火源以及化学着火源； ③设置完备的消防系统，按照安全及消防相关要求在生产车间和原料间房布置干粉灭火器等小型灭火器材； ④火灾应急对策。发生火灾事故的情况下，厂区消防负责人应迅速以无线对讲机或电话向消防中心报警和采用119电话报警。在报警的同时，消防负责人启动事故程序，指挥厂内工作人员启动消防应急设备，采取拉闸断电等措施，配合消防人员控制火灾的进一步蔓延，从而降低火灾对周围环境的影响。 ⑤本项目发生火灾事故时主要采用干粉灭火器进行灭火，若火势较大则采用水进行灭火。为防止消防废水外排对区域地表水环境造成影响，发生事故时建设单位应及时用沙包封堵厂区雨水总排口（共两处，雨水管网走向及雨水总排口见附图4），并用沙包设置临时围挡截留废水，防止受污染消防废水通过雨水管网外排，从而影响周边地表水体。事故结束后对消防废水进行检验，如能满足相关排放标准则由罐车送至污水处理厂进行处理；如不能满足污水排放标准，待事故结束后用泵将消防废水打入容器中，外运委托有处理资质的单位进行处理。 油类物质和APET胶水泄漏事故风险防范及应急措施 ①建立严格的入库管理制度，入库时严格检验原料质量、数量、包装等情况，入库后采取适当的防护措施，定期检查储存区液压油、齿轮油等包装是否完好； ②若运输、储存及生产过程中发生油类物质泄漏事故，及时采取控制措施，将容器破裂口向上，堵塞泄漏口，对泄漏区附近进行围堵，防止油类物质泄漏进入外环境； ③对油类物质储存区地面进行相应的防渗处理并在四周设置围堰； ④在发生泄漏时应切断火源、点源，避免发生静电、金属碰撞火花等； ⑤若发生少量泄漏，可采用棉纱擦拭进行清理；大量泄漏时，用砂土进行围挡截流后将泄漏物料转移至应急备用集装箱后采用棉纱等吸附-脱附材料对地面残留物进行清理。将清理产生的废物（废砂土、含油棉纱等吸附-脱附材料）收集于专用容器后委托有危废处置资质的单位进行处理。 (3)有机废气治理设施非正常工况情形事故风险防范及应急措施 由于甲苯、乙苯、苯乙烯、乙醛有机气体单体在非正常工况情形下，通过排气筒P1排放的浓度均达标排放，不会对局部大气环境造成污染。本报告仅提出防范措施，具体如下： ① 制定环保设备定期维保方案； ②为确保“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”装置催化剂不失效，建设单位应按照环保设备维保方案定期更换催化剂； ③为及时发现“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”装置催化剂失效，本装置设置催化燃烧失效监测、报警系统，避免有机废气脱附后未经处理直接排放。 本项目为扩建性质，建设单位应根据本项目建设内容修订本单位的环境保护管理规章制度、环境保护管理方案，应急物资维护管理制度，定期检查、维保本单位环境保护防范设施，更新或补充风险应急物资。药箱、灭火器、消防栓、沙包、铁锨、棉纱、空桶、橡胶手套、防爆照明灯、事故逃生报警铃、各类警示牌以及应急堵漏工具等应急物资可依托现有工程，但需适当增加灭火器、沙包、铁锨、棉纱、空桶等数量以满足本项目建设后全厂的需求。 5.6应急预案 祥熠公司目前未编制企业事业单位突发环境事件应急预案。根据项目特点，按照《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）等文件要求，建设单位应在项目投产前编制突发环境应急预案，使企业能够根据自身的风险因素，在加强风险源监控和防范措施，有效减少突发环境事件发生概率的同时，规定应急响应措施，对实际发生的环境污染事件和紧急情况做出响应，及时组织有效的应急处置，控制事故危害的蔓延，最大限度的减少伴随的环境影响。 5.7分析结论 本项目环境风险主要为危险物质泄漏事故和火灾事故，项目在采取有效的防范措施和及时启动应急措施的前提下，可有效降低项目火灾爆炸和泄漏事故发生几率和对环境的影响，不会对周围环境产生明显影响，故建设项目环境风险是可防控的。 表89 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 年产4亿个塑料包装盒项目 建设地点 （/）省 （天津）市 （武清）区 （天津武清新世纪经济区）园区 地理坐标 经度 116.939101° 纬度 39.404264° 主要危险物质及分布 ①主要危险物质：液压油、齿轮油、废油、APET胶水中甲基丙烯酸、有机废气中甲苯、乙苯、苯乙烯、乙醛有机废气单体 ②分布情况：液压油、齿轮油分布于原料间，废油（废液压油、废齿轮油）分布于危废暂存间，甲苯、乙苯、苯乙烯、乙醛等有机废气单体仅考虑其净化装置非正常工况下的排放风险源 环境影响途径及危害后果 ①本项目液压油、齿轮油、废油等可能发生泄漏事故，泄漏的油类物质可能流入外环境中，污染周围的土壤、地下水、进入雨水管网等。 ②液压油、齿轮油、废油等泄漏后遇明火可能引发火灾，燃烧产物中会含有CO、CO2等有毒有害物质，排入大气环境后会污染周边大气环境，携带泄漏物料的消防废水可能进入雨水管网，对周边地表水体造成污染等。 ③甲苯、乙苯、苯乙烯、乙醛有机气体单体由于其净化装置催化剂失效，导致饱和活性炭脱附的有机单体直接排放至大气环境中，可能对局部大气环境造成一定污染。经核算，非正常工况情形下，排气筒P1排放的上述危险物质均达标排放，不会对局部大气环境造成污染。 风险防范 措施要求 火灾事故防范及应急措施： ①设专人负责各类原辅料的安全贮存、厂内运输以及使用按照其物化性质、危险特性等特征采取相应的安全贮存方式； ②控制火源，防止机械着火源（撞击、摩擦），控制高温物体着火源，电气着火源以及化学着火源； ③设置完备的消防系统，按照安全及消防相关要求在生产车间和原料间房布置干粉灭火器等小型灭火器材； ④火灾应急对策。发生火灾事故的情况下，厂区消防负责人应迅速以无线对讲机或电话向消防中心报警和采用119电话报警。在报警的同时，消防负责人启动事故程序，指挥厂内工作人员启动消防应急设备，采取拉闸断电等措施，配合消防人员控制火灾的进一步蔓延，从而降低火灾对周围环境的影响。 ⑤本项目发生火灾事故时主要采用干粉灭火器进行灭火，若火势较大则采用水进行灭火。为防止消防废水外排对区域地表水环境造成影响，发生事故时应用沙包设置临时围挡截留废水，防止通过污水管网外排。事故结束后对消防废水进行检验，如能满足相关排放标准则由罐车送至污水处理厂进行处理；如不能满足污水排放标准，待事故结束后用泵将消防废水打入容器中，外运委托有处理资质的单位进行处理。 油类物质及APET胶水泄漏事故防范及应急措施： ①建立严格的入库管理制度，入库时严格检验原料质量、数量、包装等情况，入库后采取适当的防护措施，定期检查储存区液压油、齿轮油等包装是否完好； ②若运输、储存及生产过程中发生油类物质泄漏事故，及时采取控制措施，将容器破裂口向上，堵塞泄漏口，对泄漏区附近进行围堵，防止油类物质泄漏进入外环境； ③对油类物质和APET胶水储存区地面进行相应的防渗处理并在四周设置围堰； ④在发生泄漏时应切断火源、点源，避免发生静电、金属碰撞火花等； ⑤若发生少量泄漏，可采用棉纱擦拭进行清理；大量泄漏时，用砂土进行围挡截流后将泄漏物料转移至应急备用集装箱后采用棉纱等吸附-脱附材料对地面残留物进行清理。将清理产生的废物（废砂土、含油棉纱等吸附-脱附材料）收集于专用容器后委托有危废处置资质的单位进行处理。 填表说明（列出项目相关信息及评价要求）： 本项目Q=0.000256＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/T169-2018中的评价工作等级划分标准，本项目环境风险评价为简单分析。 5.8 环境风险评价自查表 本项目环境风险评价自查表见下表90。 表90 环境风险评价自查表 工作内容 完成情况 风险 调查 危险 物质 名称 液压油 齿轮油 废油 APET胶水中甲基丙烯酸 甲苯、乙苯、苯乙烯、乙醛有机废气单体 存在总量/t 0.17 0.17 0.3 0.02652 /（仅考虑非正常工况下排放风险源） 环境敏感性 大气 500m范围内人口数 人 5km范围内人口数 人 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） ____/___人 地表水 地表水功能敏感性 F1□ F2□ F3□ 环境敏感目标分级 S1□ S2□ S3□ 地下水 地下水功能敏感性 G1□ G2□ G3□ 包气带防污性能 D1□ D2□ D3□ 物质及工艺 系统危险性 Q值 Q＜1☑ 1≤Q＜10□ 10≤Q＜100□ Q＞100□ M值 M1□ M2□ M3□ M4□ P值 P3□ P4□ P5□ P4□ 环境敏感程度 大气 E1□ E2□ E3□ 地表水 E1□ E2□ E3□ 地下水 E1□ E2□ E3□ 环境风险潜势 IV+□ IV□ III□ II□ I☑ 评价等级 一级□ 二级□ 三级□ 简单分析☑ 风险 识别 物质危险性 有毒有害☑ 易燃易爆□ 环境风险类型 泄漏☑ 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放☑ 影响途径 大气☑ 地表水☑ 地下水☑ 事故情形分析 源强设定方法 计算法□ 经验估算法□ 其他估算法□ 风险 预测 与评价 大气 预测模型 SLAB□ AFTOX□ 其他□ 预测结果 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m 地表水 最近环境敏感目标___/__，到达时间___/___h 地下水 下游厂区边界到达时间__/___d 最近环境敏感目标___/__，到达时间___/___d 重点风险 防范措施 建立专门的安全环保管理机构，配备专业管理人员，制定安全操作规程，加强工作岗位操作管理，加强日常检查和管理；危险物质储存场所规范化设置，远离火种、热源，并配备足够的应急物资。 泄漏应急措施：油类物质和APET胶水一旦发生泄漏，原桶内物料迅速转移至其他桶内，泄漏的物料及时收集，作为危险废物送至有资质的单位进行处置。甲苯、乙苯、苯乙烯、乙醛有机气体单体泄漏情形下达标排放，不会对局部大气环境造成污染。 火灾应急措施：发生火灾时应立即采取灭火措施，必要时拨打火警电话通知消防队，如情况非常严重，不能有效制止火灾时应果断撤离现场人员。 制定突发环境事件应急预案，并定期组织演练。 评价结论 与建议 本项目事故风险水平较低，在认真落实本报告提出的各项风险防范和应急措施后，项目环境风险是可防控的。 注：“□”为勾选项；“_____”为填写项 6、排污口规范化要求 按照天津市环保局津环保监测【2007】57号《关于发布<天津市污染源排放口规范化技术要求>的通知》、津环保监理【2002】71号《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》和《关于印发天津市涉气工业污染源自动监控系统建设工作方案的通知》要求，本项目必须进行排放口规范化建设工作： （1）废气排放口 ①本项目拆除原排气筒P1'，并在原址新建1根19m高排气筒P1，按照《污染源监测技术规范》要求，废气排放口应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台；当采样平台设置在离地面高度≥5m的位置时，应有通往平台Z字梯/旋梯/升降梯。 ②本项目扩建后，“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”净化装置和布袋除尘器排放的废气均由排气筒P1排放，根据附图4中废气管线走向及环保设施位置，设置4处采样孔，分别为“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”净化装置前管道、排气筒P1、布袋除尘器前管道、后管道（未并入排气筒P1前）。 进口、出口采样孔、点数目和位置应按GB/T16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、《天津市污染源排放口规范化技术要求》的规定设置，对颗粒物采集或连续测定，应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于4 倍直径，和距上述部件上游方向不小于2 倍直径处；对气态污染物采集或连续测定，应设置在距弯头、阀门、变径管道下游方向不小于2 倍直径处，和距上述部件上游方向不小于0.5 倍直径处。 ③根据《关于印发天津市涉气工业污染源自动监控系统建设工作方案的通知》，本项目“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”有机废气净化装置、布袋除尘器和对应的产污设备（生产设备）均须安装工况用电监控系统。 （2）废水排放口、固废暂存场所 本项目为扩建项目，利用现有生产车间进行建设。厂区废水排放口、一般固体废物、危险废物规范化均依托现有工程。现有工程已根据《天津市污染源排放口规范化技术要求》（津环保监测[2007]57号）进行污染源排放口规范化建设。 祥熠公司租赁的是天津盛华泽工艺品有限公司位于天津市武清区豆张庄镇世纪东路3号整个厂院，且院内无其他企业，故祥熠公司具有独立的废水排放口，是独立的责任主体，负责该排污口日常管理及检测，并负责排污口规范化。 （3）固定噪声污染源规范化 固定噪声污染源须按《工业企业厂界噪声测量方法》（GB12349）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 （4）管理要求：排放口规范化的相关设施（如：计量、监控装置、标志牌等）属污染治理设施的组成部分，环境保护部门应按照有关污染治理设施的监督管理规定，加强日常监督管理，排污单位应将规范化排放的相关设施纳入本单位设备管理范围。排污单位应选派责任心强，有专业知识和技能的兼、专职人员对排放口进行管理、做到责任明确，奖罚分明。 7、环保投资明细 本项目估算环保投资为54万元，约占项目总投资的27%，投资明细见表91。 表91 项目环保投资一览表 编号 项目 投资额（万元） 备注 1 废气治理设施 50 废气收集管道、“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”装置、布袋除尘器设备等费用 2 噪声污染防治 2 选用低噪声设备、基础减振，室外风机搭建隔声间并安装消音棉 3 排污口规范化建设 1 废气排放口规范化、环保设备和产污设备工况用电监控系统、固定噪声源规范化等 4 风险控制措施 1 防范泄漏、火灾的措施及应急设施 5 总计 54 — 8、项目竣工环保验收 建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法> 的公告》（国环规环评[2017]4号）、《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）规定的程序和标准组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责。项目竣工后，建设单位应依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），开展自主竣工验收工作；按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的要求，编制建设项目竣工环境保护验收监测报告表。要求如下： （1）建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，一般在3个月内（最长不超过12个月）逐一检查是否存在验收不合格的情形，达到验收条件参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》编制验收监测报告。 （2）需要对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试的，建设单位在调试期间，应当对环境保护设施运行情况和建设项目对环境的影响进行监测。根据项目实际情况，委托监测单位对废气及厂界噪声进行监测，同时对固体废物暂存及处理情况进行监测，做到污染物达标排放。 （3）验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，环境保护主管部门对上述信息予以公开。 9.环境管理与监测计划 9.1环境管理及环境监测制度 企业环境管理职责：环境管理机构由管理部门负责，下设环境管理小组对项目环境管理和环境监控负责，并受项目主管单位及生态环境部门的监督和指导；定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转；对项目环保人员进行环境保护教育，不断提高环保人员的业务素质。 目前祥熠公司环境管理由公司总经理兼职负责，下设环境管理小组，负责建立环保档案和环保实施运行的日常监督管理。本项目为扩建性质，依托现有工程环境管理机构，具体工作要求如下： （1）贯彻执行中华人民共和国及天津市地方环境保护法规和标准； （2）组织制定和修改本单位的环境保护管理规章制度并监督执行； （3）提出并组织实施环境保护规划和计划，检查本单位环境保护设施运行状况； （4）配合厂内日常环境监测，确保各污染物控制措施可靠、有效。 9.2监测计划 为了检验环保设施的治理效果、考察污染物的排放情况，需要定期对环保设施的运行情况和污染物排放情况进行监测。通过监测发现环保设施运行过程中存在的问题，以便采取改进措施，进一步降低项目运营给环境带来的不利影响。根据国家环境保护部文件《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）和《关于印发天津市涉气工业污染源自动监控系统建设工作方案的通知》，本项目建成后应定期开展日常监测，并上报生态环境主管部门。 表92 本项目自行监测计划一览表 项目 监测点位 监测指标 监测频率 排放执行标准 监测单位 废气 （P1） “活性炭吸附-脱附+催化燃烧”装置进口、出口（排气筒P1） VOCs、 1次/季度 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2“塑料制品制造” 委托有资质的监测单位 非甲烷总烃、 乙醛、 苯乙烯、 甲苯、 乙苯、 臭气浓度 有机废气所有污染物排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5浓度限值； 苯乙烯、乙苯排放速率和臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（DB12/-059-2018）表1限值 布袋除尘器 出口（进入排气筒P1前端采样口） 颗粒物 1次/季度 排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5限值 噪声 四侧厂界 外1m 等效连续A声级 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）3类标准 污水 污水总排口 pH、CODcr、SS、 NH3-N、TP、TN、 BOD5、石油类、LAS 1次/季度 《污水综合排放标准》（DB12/356-2018） 固体 废物 危险废物产生、转运、暂存及去向 随时 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012） / 一般工业固体废物产生、转运、暂存及去向 随时 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 / 10.严格落实排污许可证制度 （1）落实按证排污责任 建设单位必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污，及时申领排污许可证，对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，承诺按照排污许可证的规定排污并严格执行；落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类、浓度和排放量等达到许可要求；明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检查。 （2）实行自行监测和定期报告制度 依法开展自行监测，安装或使用监测设备应符合国家有关环境监测、计量认证规定和技术规范，保障数据合法有效，保证设备正常运行，妥善保存原始记录，建立准确完整的环境管理台账。如实向环境保护部门报告排污许可证执行情况，依法向社会公开污染物排放数据并对数据真实性负责。排放情况与排污许可证要求不符的，应及时向环境保护部门报告。 （3）排污许可证管理 1）排污许可证的变更在排污许可证有效期内，建设单位发生以下事项变化的，应当在规定时间内向原核发机关提出变更排污许可证的申请。 ①排污单位名称、注册地址、法定代表人或者实际负责人等正本中载明的基本信息发生变更之日起三十日内。 ②排污单位在原场址内实施新改扩建项目应当开展环境影响评价的，在通过环境影响评价审批或者备案后，产生实际排污行为之前三十日内。 ③国家或地方实施新污染物排放标准的，核发机关应主动通知排污单位进行变更，排污单位在接到通知后三十日内申请变更。 ④政府相关文件或与其他企业达成协议，进行区域替代实现减量排放的，应在文件或协议规定时限内提出变更申请。 ⑤需要进行变更的其他情形。 2）排污许可证的补办 排污许可证发生遗失、损毁的，建设单位应当在三十日内向原核发机关申请补领排污许可证，遗失排污许可证的还应同时提交遗失声明，损毁排污许可证的还应同时交回被损毁的许可证。核发机关应当在收到补领申请后十日内补发排污许可证，并及时在国家排污许可证管理信息平台上进行公告。 （4）排污许可证管理其他相关要求 ①排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准等符合排污许可证的规定，不得私设暗管或以其他方式逃避监管。 ②落实重污染天气应急管控措施、遵守法律规定的最新环境保护要求等。 ③按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。 ④按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、燃料、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。 ⑤按排污许可证规定，定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开，执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况、污染物按证排放情况等。 ⑥法律法规规定的其他义务。 本项目为C2926塑料包装箱及容器制造，根据本项目塑料颗粒产品技术说明（详见附件）及生产工艺流程，不涉及改性环节。对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，属于“二十四、橡胶和塑料制品业29-62塑料制品业292-其他”，属于实行排污登记管理，但不需要申请排污许可证的排污单位。祥熠公司现有工程为排污登记管理，本项目建成后该公司排污仍实行登记管理。企业应在本项目启动生产设施或者发生实际排污之前变更现有工程排污登记信息。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 | — | — | — | — |
|  | 运营期 | 现有工程： 注塑、吹塑、 印刷； 本项目： 挤出、 高周波压线、 上胶、吸塑及破碎 | VOCs、 非甲烷总烃、 乙醛、 苯乙烯、 甲苯、 乙苯、 臭气浓度、 颗粒物 | 本项目挤出、高周波压线、上胶、吸塑等产生的有机废气经“封闭生产区+集气口”与现有工程注塑、吹塑、印刷产生的有机废气一并由1套“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”装置净化处理，处理达标后由新建19m高排气筒P1排放；破碎粉尘经破碎机上方顶吸罩及密封间收集至1套布袋除尘器净化处理，处理达标后由同一根19m高排气筒P1排放。 | 达标排放 |
| 水 污染物 | 施工期 | 员工生活 | 生活污水 | 依托现有工程已建化粪池处理后排入污水管网，最终排入豆张庄污水处理厂。 | 达标排放 |
|  | 运营期 | 员工生活 | pH、SS、CODcr、BOD5、氨氮、 总磷、总氮、 石油类、LAS | 生活污水经现有化粪池处理后排入污水管网，最终排入豆张庄污水处理厂。 | 达标排放 |
| 固体 废物 | 施工期 | 废活性炭 | 委托有资质单位处理 | 不会产生二次污染 |
|  |  | 施工垃圾 | 收集后外售给物资回收部门 |  |
|  |  | 废环保设备 | 作为二手设备外售 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 由城管委定期清运 |  |
|  | 运营期 | 原料拆包 | 废包装材料 | 作为废品外售给物资回收部门 | 不会产生二次污染 |
|  |  | 除尘器清灰 | 除尘灰 |  |  |
|  |  | 除尘器维保 | 废布袋 |  |  |
|  |  | 模具使用 | 废模具 |  |  |
|  |  | 设备维保 | 废催化剂 | 由有资质单位清运、处置 |  |
|  |  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  |  | 废油 |  |  |
|  |  |  | 废胶 |  |  |
|  |  |  | 废包装铁桶 |  |  |
|  |  |  | 废包装塑料桶 |  |  |
|  |  |  | 废包装铝桶 |  |  |
|  |  | 设备清洁及 维保 | 沾染废物 （含胶、含油抹布及手套等） |  |  |
|  |  | 厂区办公 | 生活垃圾 | 由城管委定期清运 |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工期间对产生高噪声的施工机械设备如电锯、砂轮等应保持门窗关闭。合理安排施工作业计划，白天施工，禁止夜间施工操作 |
|  | 运营期 | 选用低噪声设备，并采取隔声、减振等降噪措施后，厂界噪声达标。 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目选址于天津武清新世纪经济区内，利用现有工程已建建筑物进行建设，不会对地区生态环境产生明显影响。 |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 天津祥熠包装制品有限公司位于天津市武清区豆张庄镇世纪东路3号，是一家纸质包装制品、塑料包装制品生产企业，目前生产规模为年产2亿个塑料包装制品，5000万个包装纸盒。为满足市场需求，天津祥熠包装制品有限公司拟投资200万元在现有生产车间A、B内建设“年产4亿个塑料包装盒”项目，该项目建成后全厂年产塑料包装制品6亿个，5000万个包装纸盒。主要建设内容为：购置、安装相关生产设备，建设年产4亿个塑料包装盒项目。项目预计2020年8月开工建设，2020年11月投入生产。 2、产业政策及规划选址符合性 本项目为扩建项目，对照国家《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目建设内容不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，视为允许类项目；同时，本项目不属于《市场准入负面清单（2019年版）》（发改体改[2019]1685号）中禁止类项目，也不属于《产业转移指导目录（2018年本）》中调整退出、不再承接的产业，故本项目符合国家及天津市相关产业政策要求。 本项目所在区域属于天津武清新世纪经济区，《天津武清新世纪经济区规划环境影响报告书》于2009年4月8日通过天津市武清区环境保护局审查（津环武字[2009]7号），规划范围东至世纪东路，南至京福公路，西至高场村委会用地，北至三支渠，规划总面积1.2998km2。该园区主导产业为食品、包装、饮料制造、电子元器件制造。本项目属于塑料包装箱及容器制造，项目占地现状为规划范围内的工业用地（房地证 津 字第1220301511494号），符合武清新世纪经济区产业定位和武清区土地利用总体规划。 3、建设地区环境质量现状 根据天津市生态环境监测中心官方网站公布的2019年天津市环境空气质量月报中武清区自动监测数据，项目所在区域大气基本污染物中SO2年均值及CO 24小时平均浓度第95百分位数平均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，NO2、PM10、PM2.5年均值及O3日最大8小时平均浓度第90百分位数平均值均超过上述标准相应限值要求，判定项目所在评价区域为不达标区。 本次引用了项目所在区域大气其他污染物监测数据，其他污染物中非甲烷总烃监测值满足《大气污染物综合排放标准详解》中推荐的参考值；甲苯、乙醛、苯乙烯满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值）。故，项目所在区域大气其他污染物环境质量满足相应标准限值。 为了解项目周边声环境质量，选取项目厂界及周边200m范围内噪声敏感点进行环境噪声监测。根据监测结果，项目厂界和敏感点处环境噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准（昼间60dB（A），夜间50（A））。 4、环境影响分析结论 本项目利用原有厂房进行建设，不涉及土建施工。本环评主要针对项目营运期的环境影响进行分析评价。 4.1大气环境影响分析 根据HJ 2.2-2018大气环境影响评价等级判别依据，本项目大气评价等级为二级，对大气环境影响值较低，无需进一步预测大气环境影响。本次大气环境影响分析重点为污染物排放达标情况。 本项目挤出、高周波压线、上胶、吸塑等工序产生的有机废气经“封闭生产区+集气口”与现有工程注塑、吹塑、印刷产生的有机废气一并由1套“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”装置净化处理，处理达标后由新建19m高排气筒P1排放；破碎粉尘经破碎机上方顶吸罩及密闭间收集至1套布袋除尘器净化处理，处理达标后由同一根19m高排气筒P1排放。其中有机废气收集效率100%，“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”装置综合净化效率不低于82.5%；粉尘收集效率100%，布袋除尘器净化效率不低于95%。本项目不涉及无组织排放。 经核算，本项目建成后排气筒P1中VOCs排放浓度和排放速率均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表2塑料制品制造标准限值，非甲烷总烃、乙醛、苯乙烯、甲苯、乙苯、颗粒物排放浓度、单位产品非甲烷总烃排放量均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值，苯乙烯、乙苯排放速率及臭气浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）表1有组织排放限值。故，本项目建成后排气筒P1中污染物均可以实现达标排放。 4.2水环境影响分析 本项目无生产废水排放，排放的废水全部为员工生活污水，生活污水经化粪池沉淀后排入厂区总排口。经预测，总排口处水质可以达到天津市《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级标准，可直接排入污水市政管网，最终排入豆张庄污水处理厂集中处理。 本项目属于豆张庄污水处理厂的收水范围，该污水处理厂具备接纳本项目废水的能力，本项目建成后不会对周边的水环境产生不利影响。 4.3声环境 本项目噪声源主要来自于正负压热成型机、负压热成型机、裁断机、高周波转盘机、高周波复式机、胶盒机、整平覆膜机、烫金机、破碎机、片材生产线一体化设备、环保风机等，源强为60～80dB（A）。 本项目选用低噪声设备，并采取减振、隔声等降噪措施，再经距离衰减后，项目扩建后四周厂界昼间噪声预测值为56～58dB（A），夜间噪声预测值为45～49dB（A），低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)），可以做到厂界噪声达标。 项目噪声评价范围内仅有三处噪声敏感目标，经预测，分散住宅、规划居住用地、新世纪花园处噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求，故本项目运营后不会对周边噪声敏感目标产生不利影响。 4.4固体废物 本项目产生的固体废物包括一般工业固废、危险废物和生活垃圾。 危险废物：项目运营过程产生的废催化剂、废活性炭、废油、废胶、废包装铁桶、废包装塑料桶、废包装铝桶、沾染废物等均属于危险废物，分类收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托具有相应资质的单位进行处置，处置途径可行。 一般工业固废：本项目一般固体废物主要为废包装袋、除尘灰、废布袋、废模具等，集中收集后外售给物资回收部门。 生活垃圾：本项目生活垃圾采取分类袋装收集，定期由当地城管委清运，不会对环境产生二次污染。 因此，本项目产生的固体废物全部综合利用或妥善处理，不会对周边环境产生明显影响。 4.5 环境风险 本项目主要危险物质为齿轮油、液压油、废油、APET胶水中的甲基丙烯酸以及甲苯、乙苯、苯乙烯、乙醛等有机废气单体。主要环境风险为齿轮油、液压油、废油、APET胶水中甲基丙烯酸等危险物质泄漏及泄漏后遇明火发生火灾事故给周围环境带来的次生/伴生影响。本报告提出了环境风险事故的防范和应急措施，并对突发环境事件应急预案的制定提出了要求。项目在落实本报告提出的风险防范措施和应急措施的基础上，环境风险是可防控的。 5、总量控制 根据《关于印发建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知》（环发[2014]197号）的要求，本项目新增总量控制指标为：颗粒物0.0357/a、VOCs 0.408t/a、CODcr 0.405t/a、氨氮0.0365t/a、总氮0.0567t/a、总磷0.0065t/a。 6、环保投资 本项目环保投资为54万元，约占总投资的27%，主要用于运营期废气收集、治理措施、降噪措施、风险防范措施、排污口规范化等。 评价结论：本项目建设符合国家产业政策要求。建设用地为工业用地，规划选址可行。本工程建成后，废气收集、净化措施可行，可达标排放；在选用低噪声设备并采取相应的隔声、减振等措施后，厂界噪声达标排放；污水总排口水质可满足达标排放要求，具有可行的排水去向；固体废物有合理去向。综上所述，本项目在认真落实本报告中提出的各项污染防治措施，严格执行环保“三同时”制度的前提下，其建设具备环境可行性。 二、建议 1）生产过程中应加强设备的维护、保养，确保其处于良好的运行状态，避免异常工况的产生，有效降低项目运行对周围环境的影响。 2）如生产过程中产品、原料、工艺发生重大变动，应重新履行报批手续。 3）建设单位设专（兼）职环境管理员，负责整个公司的环境管理、环境统计及污染源治理工作，做到长效管理，确保污染物稳定达标排放。 4）做好消防工作，防范火灾发生。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其它与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图 附图2 区域地形及周边关系图 附图3 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

片材生产线一体化设备

图例：

：自来水

：污水

豆张庄污水处理厂

：损耗

市政自来水

4.32（2.7）

6.99

4.32（2.7）

办公、生活用水

0.48（0.3）

4.8（3.0）

化 粪 池

循环冷却水系统

0.32（0.24）

0.32（0.24）

绿化用水

1.87

1.87

（ ）：括号内为本项目新增

150m3/h

S3

图  例

G 废气

S 固废

N 噪声

排污节点

N、S1

制版

（外协）

包装入库

检 验

上 料

注 塑

吹 塑

修 整

印 刷

检 验

G、N

S2

循环冷却水系统

（冷却塔、冷水机）

G、N

G、N

S3

N、S4

N

S5

压线、模切

折盒成型

淋膜纸

包装、入库

检验

危废暂存间

废气排放口

废水排放口

危废暂存间内部

牵引收卷

PET、PP/PS颗粒

切边

冷却

压光

挤出

S2

N、G1

送至生产车间B

PET/PP、PS

集中供料

N、S1

冷却塔、冷水机

（冷却塔依托现有）

破碎

N、G2

作为原料回用

图例: G1 有机废气   G2 粉尘   N 噪声   S1 废包装袋  S2 边角料

N、G4、S5、S6

BOPP膜

质 检

烫金机

S4

预 折

上 胶

压 胶

收 盒

包装入库

胶盒机

输 盒

片材

裁切成片

N

牵 引

加热展平、覆膜

整平覆膜机

N、G3

烫 金

模切成型

高周波压线

放 片

S3

S2

S2

S4

破碎

N、G2

片材生产线

回用

图例: G2粉尘  G3、G4 有机废气   N 噪声   S2 边角料  S3 废烫金纸  S4 不合格品   S5 废胶  S6 含胶抹布

高周波转盘/复式机

PET、PP、PS片材

吸塑成型

裁 断

检验入库

N、G5

N

S4

图例: G1有机废气  G2 粉尘   N 噪声   S2 边角料  S4 不合格品

S2

破 碎

N、G2

片材生产线

P1排气筒

（19m）

注：      ：现有工程

：本项目

送风机顶部送风22000m3/h

高周波压线、吸塑及上胶废气

集气口（12个）

1套“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”装置（40000m3/h）

注塑、吹塑、印刷废气

车间B封闭生产区

挤出废气

集气口

（8个）

车间A封闭生产区

破碎粉尘

集气罩

（4个）

车间A封闭破碎间

1套布袋除尘器（5000m3/h）

送风机顶部送风10000m3/h

空调口送风3000m3/h

空调口送风1500m3/h

空调口送风500m3/h

送风机顶部送风4000m3/h